Информационнная справка

По ремонту участка автомобильной дороги «Орда-Ашап»  км 10+571 – км 11+694

| Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- |
| Заказчик -Застройщик | Комитет имущественных и земельных отношений администрации Ординского муниципального района Пермского края |
| Месторасположение объекта | Автомобильная дорога «Орда-Ашап» км 10+571 – км 11+694 |
| Вид строительства | Ремонт |
| Подрядная организация | По результатам аукциона в электронной форме подрядчик ООО ДСК "Магистраль" |
| Источник финансирования | Средства бюджета Пермского края и бюджета муниципального образования |
| Срок выполнения работ | В течение 20 календарных дней с даты подписания муниципального контракта (срок выполнения работы в июне 2017 года) |
| Основные технические параметры дороги | Вид работ – ремонт; Протяженность ремонтируемой дороги – 1123 м; площадь проезда – 8310,20 м². Ширина проезжей части – 7 м; Тип покрытия – асфальтобетон; Верхний слой – 40 мм – на площади 8310,20 м² выравнивающий слой – 50 мм (на площади 8310,20 м2). Укрепительная полоса из асфальтогранулята – толщиной 100 мм (шириной - 1500 мм) |
| Эксплуатационная безопасность | 1. Ремонт дороги подлежит выполнить с прекращением движения автотранспорта по одной полосе автодороги. 2. К основным работам на объекте разрешается приступать только после устройства необходимых ограждений места производства работ и расстановки временных дорожных знаков, согласно схеме, подготовленной Подрядчиком и утвержденной в ГИБДД и Заказчиком. 3. При производстве работ Подрядчик в соответствии с положениями Правил производства работ, нормативными документами в сфере организации и обеспечения безопасности дорожного движения и техники безопасности в строительстве обязан выполнять следующие условия: - обеспечить установку знаков, обозначающих зону работ, места проходов и движения техники и их сохранность в период производства работ; - зону производства работ оградить типовыми, травма - безопасными ограждениями; - не использовать для складирования материалов стоянки строительной техники территорию места производства работ; - после окончания производства работ немедленно убрать временные дорожные знаки, ограждения, произвести очистку территории производства работ от строительного мусора. |
| Требования к экологической безопасности работ | 1. Ремонт дороги выполнить в соответствии с действующим законодательством и нормативными документами по охране окружающей среды. 2. В процессе ремонта дороги недопустимо захламление прилегающей территории бытовыми отходами и строительным мусором. 3. Не допускается сброс отработанных масел и других нефтепродуктов на землю и в воду. 4. Для предотвращения загрязнения атмосферного воздуха, задымления лесных массивов категорически запрещается сжигание промасленной ветоши, автомобильных покрышек и других видов мусора. |
| Требования к технологии производства работ | - Временные дорожные знаки устанавливаются на время проведения работ согласно ГОСТ Р 52289-2004 в соответствии с утвержденными ГИБДД и Заказчиком схемами организации движения и ограждения мест производства работ. - Дорожные знаки, применяемые при производстве дорожных работ, должны иметь нормативную видимость и светоотражающую (световозвращающую) поверхность. - Ограждающие устройства, в зависимости от характера и вида дорожных работ, могут быть в виде железобетонных блоков, блоков из полимерных материалов, буферных устройств, щитов, окрашенных в желтый и белый цвет с нанесенной буквенно-цифровой информацией, сигнальных стоек, конусов и других сертифицированных средств. - На участке ремонта снимается деформированное асфальтобетонное покрытие толщиной слоя до 50 мм; - Дорожная одежда восстанавливается послойно с соблюдением технологических требований по укладке и уплотнению. - Устройство слоя основания контролируется по толщине, ровности, качеству уплотнения в соответствии со СНиП 3.06.03-85. Все выявленные дефекты подлежат исправлению. - Устройство асфальтобетонного покрытия производится из горячего асфальтобетона на предварительно обработанную поверхность жидким битумом (с расходом вяжущего материала из расчета 0,3 литра на 1м2) выравнивающий слой. - Ровность и поперечные уклоны покрытия контролируется 3х метровой металлической рейкой, в соответствии со СНиП3.06.03-85. Все дефектные участки подлежат исправлению. |
| Требования к результатам работ | 1.Сдача – приёмка работ осуществляется представителями Сторон в соответствии с требованиями СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги», ВСН 19-89 «Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог», условиями, предусмотренными настоящим Муниципальным контрактом. 2. Недостатки, выявленные при приёмке выполненных работ, Подрядчик устраняет своими силами и за свой счет. |
| Срок гарантий на выполненные работы | Гарантийный срок качества на весь объём выполняемых работ составляет 60 месяцев с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ. |
| Требования к материалам | При выполнении работ необходимо применять современные строительные, отделочные материалы и другие установочные изделия. Все применяемые материалы должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, не восстановленными, соответствовать ГОСТам и другим нормативным документам (Раздел 2.Требования к используемым материалам). Материалы и оборудование, поставляемые Подрядчиком, должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к ним в Российской Федерации по пожарной безопасности, износостойкости и выделению токсичных веществ, а также требованиям по надежности и долговечности, простоте в эксплуатации, влагостойкости и возможности проведения работ и соответствовать локальному сметному расчету и техническому заданию. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям. Все поставляемые для производства работ материалы и оборудование должны иметь паспорта, соответствующие сертификаты качества, пожарные сертификаты, сертификаты санитарно-эпидемиологического заключения, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии сертификатов и т.п. на материалы и оборудование должны быть предоставлены Заказчику. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования. Все необходимые для производства работ материалы и оборудование включены в стоимость выполнения работ и предоставляются Подрядчиком. Все указания, встречающиеся в документации, на используемое оборудование, машины, механизмы, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя и т. д. не являются требованием к производственным мощностям Подрядчика. |