ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Ашапского сельского поселения

Ординского муниципального района

Пермского края

Анализ современного состояния территории

Ашапского сельского поселения

Ординского муниципального района Пермского края

Состав материалов

обосновывающей части генерального плана

Ашапского сельского поселения

Ординского муниципального района

Пермского края

Текстовые материалы

| 1. Природные условия и ресурсы | 5 |
| --- | --- |
| 1.1 Общие сведения | 5 |
| 1.2 Климат | 5 |
| 1.3 Рельеф | 8 |
| 1.4 Геологическое строение | 8 |
| 1.5 Гидрография | 8 |
| 1.6 Характеристика гидрологических условий территории | 11 |
| 1.7 Растительность и ландшафтно-рекреационная характеристика территории | 12 |
| 1.8 Почвообразующие и подстилающие породы, почвы | 13 |
| 1.9 Полезные ископаемые | 16 |
| 2. Объекты культурного наследия | 18 |
| 3. Экологическая ситуация и рекомендации по улучшению экологической ситуации в Ашапском сельском поселении Ординского муниципального района Пермского края | 23 |
| 3.1 Оценка шумового режима территории | 23 |
| 3.2 Электромагнитная обстановка | 24 |
| 3.3 Радиационная обстановка | 24 |
| 3.4 Состояние водного бассейна | 25 |
| 3.5 Состояние воздушного бассейна | 26 |
| 3.6 Состояние почвенно-растительного покрова | 27 |
| 3.7 Рекомендации по улучшению экологической ситуации в Ашапском сельском поселении | 29 |
| 4. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций | 38 |
| 4.1 Чрезвычайные ситуации природного характера | 38 |
| 4.2 Чрезвычайные ситуации техногенного характера | 38 |
| 4.3 Чрезвычайные ситуации биологического характера | 44 |
| 4.4 Пожарная безопасность | 46 |
| 4.5 Обеспечение предупреждения чрезвычайных ситуаций | 48 |
| 5.Земельные ресурсы | 57 |
| 5.1 Наличие и распределение земель Ашапского сельского поселения по категориям земельного фонда, прогноз использования земельного фонда | 57 |
| 5.2 Наличие и распределение земель Ашапского сельского поселения по видам пользования | 61 |
| 5.3 Состояние и оценка земель в сельском хозяйстве | 62 |
| 5.4 Использование земель предприятиями и организациями несельскохозяйственных отраслей | 63 |
| 5.5 Качественная характеристика земель Ашапского сельского поселения | 63 |
| 6. Характеристика населения и качества жизни. Характеристика социальной инфраструктуры Ашапского сельского поселения | 66 |
| 6.1 Население | 66 |
| 6.2 Социальная инфраструктура | 69 |
| Образование | 70 |
| Здравоохранение | 74 |
| Культура | 75 |
| Молодежная политика | 79 |
| Физическая культура, спорт, рекреационная и туристическая инфраструктура | 80 |
| 7. Жилой фонд. Благоустройство жилого фонда. | 82 |
| 7.1 Жилой фонд | 82 |
| 7.2 Благоустройство жилого фонда. Инженерная инфраструктура | 85 |
| Водоснабжение | 86 |
| Водоотведение | 89 |
| Газоснабжение | 90 |
| Теплоснабжение | 92 |
| Электроснабжение | 93 |
| Связь | 105 |
| Транспортная инфраструктура | 107 |
| 9. Экономический потенциал Ашапского сельского поселения. Диагностика потенциала социально-экономического и территориального развития Ашапского сельского поселения | 116 |
| 10. Прогноз социально-экономического развития территории | 123 |
| 11. Рекомендации по совершенствованию планировочной структуры территории Ашапского сельского поселения | 125 |
| 11.1 Принципы функционального зонирования территории | 125 |
| 11.2 Функциональное зонирование территории | 130 |
| 11.2.1 Жилая зона | 131 |
| 11.2.2 Общественно-деловая зона | 137 |
| 11.2.3 Производственная зона | 138 |
| 11.2.4 Зона коммунального хозяйства | 139 |
| 11.2.5 Сельскохозяйственная зона | 139 |
| 11.2.6 Рекреационная зона | 141 |
| 11.2.7 Зона специального назначения | 142 |
| 11.2.8 Зоны с особыми условиями использования территории | 143 |
| 12. Основные технико-экономические показатели Генерального плана Ашапского сельского поселения Ординского муниципального района Пермского края | 161 |
| Список используемой литературы | 164 |

Графические материалы

Схема использования территории. Схема границ территорий объектов культурного наследия Ашапского сельского поселения Ординского муниципального района Пермского края М 1:25000

Схема границ земель различных категорий Ашапского сельского поселения Ординского муниципального района Пермского края М 1:25000

1. Природные условия и ресурсы

1.1 Общие сведения

Ашапское сельское поселение расположено в западной части Ординского муниципального района Пермского края. Административный центр сельского поселения – с. Ашап находится в тридцати четырех километрах от районного центра с. Орда, и в ста пятидесяти километрах от краевого центра г. Перми.

Смежными муниципальными образованиями Ашапского сельского поселения являются: на западе и севере – Кунгурский муниципальный район, на востоке Карьевское сельское поселение Ординского муниципального района, на юге – Уинский муниципальный район. Граница муниципального образования установлена в соответствии с Законом Законодательного собрания Пермской области «Об утверждении границ и о наделении статусом муниципальных образований Ординского района Пермского края» № 1749-360 от 10.11.2004г. в редакции Законов Пермского края от 06.03.2007г. № 20-ПК, от 16.10.2009 г. № 499-ПК.

Настоящим проектом изменение границ муниципального образования не предусматривается.

Площадь Ашапского сельского поселения 25900 га.

На территории поселения расположено шесть сельских населенных пунктов (согласно Перечня населенных пунктов, входящих в состав территорий Ординского муниципального района (Приложение 7 к Закону Пермской области от 10.11.2004 г. № 1749-360).

Таблица 1 Населенные пункты, расположенные на территории

Ашапского сельского поселения

| N п/п | Наименование населенного пункта | Тип поселения | Число жителей | Число дворов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Ашап | сельское | 1636 | 586 |
| 2 | д. Баляковка | сельское | 4 | 3 |
| 3 | д. Михайловка | сельское | 129 | 55 |
| 4 | с. Сосновка | сельское | 291 | 106 |
| 5 | д. Тайся | сельское | 18 | 7 |
| 6 | д. Щелканка | сельское | 195 | 71 |
|  | Всего по поселению | - | 2273 | 828 |

1.2 Климат

Климатическая характеристика приводится по материалам метеостанции Кунгур за 1966 – 2007 гг. на основании сведений, предоставленных Государственным учреждением «Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (2008 г.), также используются дополнительные сведения согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология».

Климат территории континентальный, с продолжительной холодной и многоснежной зимой и сравнительно коротким, теплым летом. По обеспеченности термическими ресурсами территория относится к умеренной зоне.

Самым холодным месяцем в году является январь со средней месячной температурой воздуха -17,3°С, самым теплым – июль со средней месячной температурой +24,8°С. Абсолютный минимум температуры зимой может достигать – 50° С, максимум летом +38°С.

Образование устойчивого снежного покрова происходит в среднем во второй декаде ноября, продолжительность снежного покрова – 170 дней. Основное накопление снега идет в начале зимы – в конце октября - начале ноября. Средняя из наибольших декадных высот снежного покрова за зиму составляет 59 см. Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов в зависимости от вида грунта составляет от 68 до 76см. Разрушение устойчивого снежного покрова происходит в конце второй декады апреля.

Характерной чертой зимней циркуляции являются частые вторжения воздушных масс с севера, а также южные циклоны, с которыми связаны резкие изменения погоды (снегопады, оттепели). В весенне-летний период возможны возвраты холодов, вызванные вторжением холодного арктического воздуха. Нередко похолодания сопровождаются обильным выпадением снега. Средняя дата прекращения весенних заморозков приходится на первую декаду июня.

Смена теплого и холодного периодов обуславливается переходом температуры воздуха через 0о С. Этот переход весной происходит в начале-середине апреля, осенью в третьей декаде октября.

Годовая сумма осадков составляет в среднем 470-500 мм. Из них дождевых осадков выпадает с апреля по октябрь 393 мм, максимальный слой суточных осадков в это время 70мм. Количество талых осадков за холодный период (ноябрь-март) - 139 мм.

Средняя годовая относительная влажность воздуха составляет 76%, наиболее высокое значение наблюдается в зимнее время (82–84 %), летом уменьшается до 65–70 %. При засушливой жаркой погоде в летний период влажность воздуха может упасть до 20-30 %.

Среднемесячная и среднегодовая скорость ветра достигает 2,4 метра в секунду. Минимум скорости ветра приходится на летние месяцы. Наибольшее значение скорости ветра приобретают с октября по январь. Преобладающее направление ветра – южное и юго-западное. Скорость ветра, вероятность превышения которой в течение года составляет 5 %, равна 7 м/с.

Таблица 2 Среднегодовая повторяемость ветра по направлениям (1985-2007гг), %

| С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 6 | 8 | 7 | 29 | 20 | 13 | 10 | 24 |

Источник: данные ГУ «Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Таблица 3 Среднемесячная и среднегодовая скорость ветра (м/с).

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,7 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,2 | 1,7 | 1,8 | 2,2 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,4 |

Источник: данные ГУ «Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Продолжительность солнечного сияния в году составляет около 1850 часов, наименьшая за год наблюдается в декабре, наибольшая – в июне. В теплое время года от 2 до 5 дней в месяц бывают без солнца, в холодное время года число дней без солнца увеличивается до 15-25 и более. Продолжительность периода с температурой выше +10°С соответствует периоду активной вегетации и равняется в среднем 125 дням с суммой средних суточных температур 1925°, с температурой выше +15°С соответственно 70 дням и 1266°. Продолжительность вегетационного периода составляет 160 дней, сумма средних суточных температур за этот период равна 2190°, количество осадков – 393 миллиметра.

Запасы продуктивной влаги в почве к началу сева ранних яровых культур составляют 140–145 мм в метровом почвенном слое.

К особенностям климата относятся довольно частая повторяемость опасных метеорологических явлений (туманы, грозы, метели и т.п.), которые оказывают значительное влияние на хозяйственное использование территории.

В августе-сентябре бывает до 24 дней с туманами. Грозы наблюдаются чаще всего летом. Основное число гроз приходится на период с мая по август, в среднем за год отмечается до 30 дней с грозой. Грозы являются опасным метеорологическим явлением, сопровождающимся сильными электрическими разрядами, порывистыми ветрами, сильными ливнями, часто выводят из строя линии электропередачи и связи, вызывая пожары, затрудняют работу многих отраслей хозяйства. В зимний период часты метели.

На территории поселения, как и в целом в Ординском районе, достаточно благоприятные климатические условия для развития сельского хозяйства в животноводческо-зерновом направлении. Термические условия способствуют развитию овощеводства (кроме особо теплолюбивых культур), ранней яровой пшеницы, технических культур и сеяных трав.

Отсутствие интенсивного негативного воздействия на окружающую среду делает территорию благоприятной для производства экологически чистой сельскохозяйственной продукции. Вместе с тем, непостоянство погодных условий по времени (частые возвраты холодов весной, заморозки в начале лета, град, недостаточное количество осадков в начале вегетационного периода, несколько осложняют ведение сельского хозяйства на территории.

1.3 Рельеф

Территория поселения расположена в западной части Ординского района, т. е. в левобережье р. Ирень.

Рельеф территории поселения характеризуется отсутствием карстовых форм и развитием густой речной сети. Водораздельные пространства невелики по площади, увалообразных мягких очертаний с плавными переходами в долины рек, крутые переходы здесь редки. Долины рек неглубокие, широкие, пологие склоны задернованы и во многих местах изрезаны оврагами, логами. Абсолютные отметки не превышают 230 м. Минимальная отметка 135 м над уровнем моря. Сильная расчлененность рельефа мешает механизации сельскохозяйственных работ.

1.4 Геологическое строение

В геологическом строении принимают участие породы пермской системы, выходящие на дневную поверхность. Наиболее широкое развитие получили отложения кунгурского яруса нижне-пермского отдела. Более древние известняки артинского яруса вскрыты скважинами восточнее территории района. На левобережье р. Ирени залегают породы уфимского яруса верхней перми.

1.5 Гидрография

Территория поселения характеризуется малым количеством карстовых форм и развитием густой речной сети. Долины рек неглубокие, широкие пологие склоны задернованы и во многих местах изрезаны оврагами и логами. Карстовые формы почти отсутствуют.

Все реки поселения принадлежат бассейну р. Ирень, последняя является притоком р. Сылвы. Ирень протекает к востоку от границы поселения в меридиональном направлении, в широкой ассиметричной долине. Общая длина р. Ирень составляет 214 км.

На территории поселения протекают р. Малый Ашап с притоками: р. Сосновка, р. Тайся, р. Урманица, р. Дубровка, р. Теплый Ключ; р. Большой Ашап с притоками: р. Федуловка, р. Куляшовка, р. Веселушка, р. Большая Рассоха, р. Саидовка, р. Боляковка, р. Зюзля, р. Кармыш, руч. Правый Ключ, руч. Осиновка. Также по территории поселения протекают р. Черная, р. Щелканка, р. Карьевка, р. Шишмара, р. Калтагиз, р. Баламбаш, р. Черемиска.

Реки поселения по характеру водного режима относятся к типу рек с четко выраженным весенним половодьем, летне-осенней меженью, прерываемой дождевыми паводками, и длительной, устойчивой зимней меженью. Все они являются несудоходными.

Основное питание реки получают за счет талых снеговых вод и атмосферных осадков (до 65–75%), за счет подземных вод – 25–35%. Соотношение поверхностной и подземной составляющих существенно изменяется по сезонам. Минимальное значение подземная составляющая стока имеет в мае-июне при прохождении паводковой волны. Зимой при ледоставе реки полностью переходят на подземное питание.

За период весеннего половодья проходит около 60% годового стока, в летне-осенний период около 30%, в зимний период около 10%.

Весеннее половодье, как правило, начинается в середине апреля. Для весеннего половодья характерны резкий подъем уровня воды в начале паводка и высокое их стояние. Наивысший уровень наступает преимущественно в последней декаде апреля. Продолжительность паводка 1,5-2 месяца. Наибольшая часть стока рек проходит в апреле-июне. Минимальные уровни в реках наблюдаются в период ледостава и в отдельные годы в летнюю межень.

Осенью, вскоре после перехода температуры воздуха через 0о С, обычно во второй половине октября, на реках появляются первые ледяные образования - забереги, сало и шуга. Морозная погода и небольшая высота снежного покрова обуславливают интенсивное нарастание толщины льда в начальный период. Устойчивый ледостав устанавливается в конце ноября - начале декабря и длится до середины апреля. Средняя продолжительность ледостава 5 месяцев. При снегопадах нарастание льда происходит постепенно.

По химическому составу воды рек различны. Левые притоки р. Ирень несут гидрокарбонатно-натриевые воды, слабоминерализованные, пригодные для водоснабжения.

Пруды и водохранилища. Пруды издавна создавались в Прикамье с самыми различными целями: для регулирования стока малых рек, для нужд малой энергетики, лесосплава, рыболовства, водоснабжения, орошения, для украшения сельских мест.

На территории поселения расположен самый крупный пруд из 23 действующих прудов Ординского района. Пруд № 13 «Центральный» расположен на р. Большой Ашап в с. Ашап, площадь зеркала пруда – 64,5 га, полный объем - 1 401 тыс. м3. Пруд используется для целей рекреации и пожаротушения.

Также на территории поселения расположены два пруда на р. Кармыш (приток р. Большой Ашап) севернее с. Ашап, пруд на р. Шишмара, два пруда на р. Боляковка, пруд на р. Зюзля, пруд на р. Калтагиз.

Болота. Являются накопителями и регуляторами влаги, обеспечивая не только полноводность рек, но и условия для существования многих видов животных и растений. Водно-болотные угодья выполняют ряд важнейших экологических функций: накопление и хранение пресной воды, изъятие из атмосферы и накопление углерода, регулирование поверхностного и подземного стока, поддержание уровня грунтовых вод, очищение вод, сдерживание эрозии, поддержание биологического разнообразия. Болота содержат в себе многочисленные природные богатства: торф, лекарственно-техническое сырье и разнообразные ягоды. Средняя заболоченность территории невелика. Согласно данным статистической отчетности о наличии и распределении земель по категориям и угодьям на территории Ашапского сельского поселения на 01.01.2013 г. под болотами числится      га или      % от общей площади поселения.

Таблица 4 Перечень рек Ашапского сельского поселения

| № п/п | Название реки | Протяженность реки (км) | Ширина водоохраной зоны (м) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Большой Ашап | 39 | 100 |
| 2 | Малый Ашап | 25 | 100 |
| 3 | Калтагиз | 17 | 100 |
| 4 | Черная | 5 | 50 |
| 5 | Щелканка | 5 | 50 |
| 6 | Карьевка | 10 | 100 |
| 7 | Шишмара | 8 | 50 |
| 8 | Федуловка | 3 | 50 |
| 9 | Куляшовка | 3 | 50 |
| 10 | Большая Рассоха | 3 | 50 |
| 11 | Саидовка | 8 | 50 |
| 12 | Боляковка | 8 | 50 |
| 13 | Зюзля | 10 | 100 |
| 14 | Малая Зюзля | 3 | 50 |
| 15 | Калетов Ключ | 3 | 50 |
| 16 | Ключ | 3 | 50 |
| 17 | Правый Ключ | 3 | 50 |
| 18 | Осиновка | 2 | 50 |
| 19 | Кармыш | 6 | 50 |
| 20 | Березовка | 3 | 50 |
| 21 | Дубровка | 2 | 50 |
| 22 | Теплый Ключ | 2 | 50 |
| 23 | Урманица | 6 | 50 |
| 24 | Тайся | 3 | 50 |
| 25 | Сосновка | 4 | 50 |
| 26 | Баламбаш | 5 | 50 |
| 27 | Черемиска | 8 | 50 |
| 28 | Веселушка | 3 | 50 |
| 29 | Ручьи без названия | до 10 | 50 |

Таблица 5 Перечень прудов Ашапского сельского поселения.

| № п\п | Наименование | Местоположение | Водоток | Площадь, га | Объем, млн.м.³ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | № 1 «Жуковский» | с. Ашап | р. Кармыш | 2,0 | 0,0200 |
| 2 | № 2 «Средний» | с. Ашап | р. Кармыш | 1,5 | 0,0150 |
| 3 | № 3 «Казаматский» | с. Ашап | р. Кармыш | 3,8 | 0,0700 |
| 4 | № 4 «Щелкановский» | д. Щелканка | р. Щелканка | 2,6 | 0,0520 |
| 5 | № 5 | с. Ашап | р. Калтагиз | 2,7 | 0,0405 |
| 6 | № 6 | с. Ашап | р. Калтагиз | 2,3 | 0,0460 |
| 7 | № 7 | с. Сосновка | р. Сосновка | 1,0 | 0,0150 |
| 8 | № 8 | с. Сосновка | р. Сосновка | 1,1 | 0,0090 |
| 9 | № 9 | с. Сосновка | р. Калтагиз | 1,2 | 0,0195 |
| 10 | № 10 | с. Сосновка | р. Зюзля | 3,6 | 0,0504 |
| 11 | № 11 «Малиновский» | н. п. Малиновка | р. Боляковка | 1,2 | 0,0180 |
| 12 | № 12 «Шишмарский» | с. Ашап | р. Шишмара | 3,8 | 1,0570 |
| 13 | № 13 «Центральный» | с. Ашап | р. Ашап | 64,5 | 1,4010 |

1.6 Характеристика гидрологических условий территории

В соответствии с геологическим строением в районе имеют развитие следующие типы подземных вод: грунтовые и трещинные.

Грунтовые воды приурочены к аллювиальным, местами и к эллювиально-делювиальным отложениям. Вследствие развития карстовых процессов, эти воды не имеют широкого распространения.

Воды аллювиальных отложений приурочены к низким террасам р. Ирень и ее притоков и залегают не глубже 10-11м, на пойменных террасах глубина залегания грунтовых вод не превышает 3м. Часто вода находится настолько близко к поверхности, что заболачивает пойменную, иногда даже и первую надпойменную террасы. Мощность водоносных слоев весьма непостоянна, даже для одних и тех же террас по одной реке. О мощности водоносного горизонта можно судить по величине столба воды в колодцах  - от 0,5 до 2м. Химический состав воды разнообразен, но чаще всего гидрокарбонатно-кальциевый с минерализацией менее 1 гр/л. Население деревень, расположенных по долинам рек обычно и использует в течение всего года колодцы, организованные в аллювиальных отложениях.

Грунтовые воды эллювиально-делювиальных отложений распространены обычно на склонах речных долин, оврагов, логов, реже на водораздельных пространствах. 	В области уфимских отложений грунтовые воды залегают на глубине от 1,3 до 5,5м и вскрываются неглубокими колодцами, шурфами. Мощность эллювиально-делювиальных отложений колеблется от 2,5 до 10м, местами больше. В толщах их, мощностью 8-10м (с. Ашап) вода содержится в течение всего года.

Трещинные воды имеют развитие на левобережье р. Ирень и приурочены к соликамскому и шешминскому водоносным комплексам. Водоносными чаще всего являются песчаники и линзы известняков.

По условиям залегания вод в толще уфимского яруса выделяются трещинно-грунтовые и трещинно-пластовые воды.

Глубина залегания трещинно-грунтовых вод изменяется от 1-2 до 25м. Это безнапорные или слабонапорные воды. Глубина трещинно-пластовых вод от 10 до 90м. Напор достигает 20-40м, часто скважины дают самоизлив.

Водообильность этих отложений в целом невелика, эксплуатационные дебиты скважин составляют 0,6-1,2 л/сек. Источники чаще всего имеют дебиты 0,1-0,5 л/сек, реже 2-3 л/сек.

Из шешминского водоносного комплекса встречаются и более крупные источники с дебитом 12 л/сек (вблизи с. Ашап и в др. местах). По химическому составу воды уфимских отложений гидрокарбонатно-кальциевые с минерализацией до 0,5 гр/л. С больших глубин встречаются сульфатные минерализованные воды. В с. Ашап на глубине 8 м вскрыты такие воды.

Трещинные воды вполне пригодны для водоснабжения.

Из вышеизложенного следует, что источниками водоснабжения территории поселения являются трещинные воды уфимских отложений, а также слабоминерализованные речные воды.

Необходимо широко использовать грунтовые воды аллювиальных и эллювиально-делювиальных отложений (там, где они встречаются).

1.7 Растительность и ландшафтно-рекреационная характеристика территории

По геоботаническому районированию Пермского края территория Ашапского сельского поселения Ординского района, расположенного в левобережной части р. Ирень, относится к подзоне широколиственно-хвойных лесов подтаежной зоны и располагается на восточных склонах Тулвинской возвышенности.

Для лесов характерна сложная структура: сосуществование бореальных и неморальных видов в древостое и преобладание последних в подлеске и травяном ярусе. Древесный ярус состоит из 2-3 подъярусов, причем основу 2-го и 3-го подъярусов составляют широколиственные породы. Они состоят из ели, пихты, березы, с большой примесью широколиственных пород – липы, ильма, клена, реже дуба.

Кустарниковый ярус, как правило, хорошо развит и состоит из бересклета и лощины. Травяной покров характеризуется дубровным разнотравьем: произрастают ясменник, копытень, сныть, короставник татарский, овсяница лесная.

Из трав характерны: клевер средний, зонник клубненосный, астра степная, лабазник шестилепестный, дрок красильный, астра и вишня степные, вероника колосистая и другие растения. На остепненных лугах в условиях водоразделов и склонов произрастают мятлик луговой, вейник наземный, клубника, вероника колосистая, астра дикая, тимофеевка степная. Кроме того, здесь встречаются редкие для Предуралья растения из бобовых: эспарцет, донник белый и желтый; из степных – ковыль.

Растительный и животный мир типичен для освоенных районов хвойно-широколиственных лесов и лесостепи. Наиболее крупные массивы леса располагаются в юго-западной части, относящейся к полосе хвойно-широколиственных лесов. Сосняки распространены небольшими участками на приречных склонах р. Ирень. Они имеют довольно богатый травяной покров. Кустарниковый ярус чаще представлен шиповником, ракитником русским, дроком красильным, реже встречается вишня степная.

На территории широкое распространение получили суходольные луга. Видовой состав этих лугов бедный: щучка дернистая, полевица обыкновенная, мятлик луговой, колосок душистый, манжетка и другие виды. Продуктивность лугов низкая, качество сена плохое, часто луга залесены и закустарены.

Более высоким качеством травостоя обладают пойменные луга, расположившиеся в долинах рек. К сожалению, площадь их не велика, часть лугов заболочена. На заболоченных участках растут ольха, ива, черемуха и кустарниковая растительность.

Площадь лесов составляет 13544,00 га или 52 % от общей площади территории Ашапского сельского поселения.

В земли лесного фонда входят:

- земли ГКУ Кунгурское лесничество Ординское участковое лесничество (бывшее Ординское сельское лесничество) 6402,00 га;

- земли ГКУ Кунгурское лесничество Ординское участковое лесничество (бывшее Ашапское сельское участковое лесничество (колхоз «Урал») 7142,00 га;

Лесообразующими породами в лесах Ашапского поселения являются ель, пихта, береза, осина.

1.8 Почвообразующие и подстилающие породы, почвы

Развитие почвообразовательного процесса на территории происходит на материнской породе в тесном взаимодействии с условиями внешней среды: климата, рельефа, растительности. Вследствие разнообразия этих условий наблюдается большая пестрота почвенного покрова.

Особенности рельефа взаимосвязаны с почвообразованием различными условиями увлажнения, стока атмосферных и уровня грунтовых вод.

Ашапское сельское поселение расположено в левобережье р. Ирень, на котором преобладают дерново-подзолистые почвы, а на отдельных участках с близким залеганием известковых пород развиты дерново-карбонатные почвы.

Почвообразующими породами являются элювиальные отложения коренных пермских пород и четвертичные породы. На покровных глинах и суглинках сформировались дерново-подзолистые почвы различной степени оподзоливания и лесостепные почвы. На коренных пермских породах - дерново-карбонатные почвы, в пониженных местах с близким залеганием грунтовых вод, вследствие буйного развития травяной растительности, развились дерново-глеевые почвы.

Пойменные, дерново-луговые и болотные почвы приурочены к пониженным элементам рельефа.

По механическому составу на территории поселения преобладают тяжелосуглинистые почвы.

Качество сельскохозяйственных ресурсов зависит от таких компонентов природной среды, как рельеф (углы наклона склонов), климат (соотношение тепла и влаги) и почва (гумусность, механический состав, кислотность и др.).

Дерново-подзолистые почвы по степени оподзоленности подразделяются на сильно-, средне- и слабоподзолистые, последние отличаются плохо выраженным подзолистым горизонтом. На территории поселения преобладают из этих почв дерново-среднеподзолистые.

В основу этого подразделения положено соотношение мощности гумусового и подзолистого горизонтов. Профиль этих почв примерно одинаков с профилем подзолистых почв, но отличается более развитым гумусовым горизонтом в лесу мощностью 10-12 см, на пашне 17-22 см. Гумусовый горизонт характеризуется признаками дернового процесса: накоплением гумуса, обменных оснований и зольных элементов для питания растений.

Дерново-слабоподзолистые почвы приурочены к водораздельным склонам. Содержание гумуса в пахотном слое 1,3-3,5 %, степень поглощения основаниями –80-85%.

Дерново-среднеподзолистые почвы являются преобладающими среди дерново-подзолистых почв, приурочены к пологим склонам. Химические показатели почв несколько хуже: содержание гумуса в пахотном слое 2,5-3,3%, сумма поглощенных оснований -12-14 мг-экв. на 100г почвы, насыщенность основаниями –70-75%.

Дерново-сильноподзолистые почвы приурочены к выровненным местам водоразделов, отличаются более мощным подзолистым горизонтом (до 20см.), поверхность пашни имеет ярко белесую окраску. Химические показатели почв низкие: содержание гумуса 1-2% в пахотном слое, сумма поглощенных оснований до 10 мг-экв, степень насыщенности основаниями до 65%.

Из дерново-подзолистых почв наиболее ценны дерново-слабоподзолистые разновидности, у них нет ясно выраженного подзолистого (неплодородного) горизонта, кислотность в верхнем горизонте выражено слабо, почвы не нуждаются в известковании. В целом же естественное плодородие дерново-подзолистых почв невысокое, в них мало гумуса, в результате чего почвы бесструктурные – при увлажнении заплывают, а при дальнейшем высушивании образуют корку, плохо пропускают воду и воздух, весной неэкономно расходуют влагу. На почвах, залегающих на склонах, систематически наблюдается смыв пахотного слоя.

Необходимы меры для улучшения физических, химических и биологических свойств дерново-подзолистых почв: введение правильных плодосеменных севооборотов, внесение органических и минеральных удобрений, известкование, создание глубокого и структурного пахотного слоя, проведение противоэрозионных мероприятий.

Почвы дерново-карбонатного типа (дерново-карбонатные и коричнево-бурые) формируются на элювии пермских известняков, доломитов, красноцветных известковистых глинах. Встречаются пятнами на склонах, перегибах склонов. Мощность перегнойного горизонта у них колеблется от 11 до 25-30см, количество гумуса 2-9%, запас питательных веществ – значительный.

Благодаря месторасположению и хорошей водопроницаемости, эти почвы раньше других приходят в состояние физической спелости. Такие почвы благоприятны для произрастания растений, но у них есть недостатки: азот и фосфор сильно закреплены в органическом веществе, поэтому малодоступны растениям. Кроме того, эти почвы подвержены эрозии. Мероприятия по повышению плодородия почв должны сводиться к борьбе с эрозией, к очистке почвы от щебня и внесению удобрений.

Почвы болотного типа имеют незначительное распространение в долинах рек поселения, понижениях. Болота небольшого размера – низинного типа, торфяная масса которых представляет ценный материал для использования в сельском хозяйстве.

Часть имеющихся болот используется под сенокосы, часть – заросла лесом. При использовании их под овощные и кормовые культуры требуется осушение и внесение минеральных удобрений. На почвах крутых склонов необходимо проводить борьбу с эрозией путем залесения и залужения.

Сельскохозяйственные угодья для сохранения природной плодородности и устранения неблагоприятных показателей нуждаются в проведении почвозащитных мероприятий. Основными такими процедурами являются: выборочное поверхностное улучшение кормовых угодий, строго нормированный выпас скота, запрещение вырубок и раскорчевок леса. В большинстве случаев на склонах необходимо проведение узкозагонного залужения многолетними травосмесями, состоящими из засухоустойчивых и морозостойких трав.

На крутых склонах, где механизированная обработка невозможна, основным противоэрозионным мероприятием является рациональное использование сенокосов и пастбищ. На особенно опасных в эрозионным отношении склонах, целесообразно выпас скота прекратить, оставив их для сенокошения. Рубка леса и кустарника, кроме санитарной, на крутых склонах должна быть запрещена. Закарстованные участки выборочно рекомендуется использовать под сенокосы и пастбища и залесение. Перерытые земли могут быть использованы в сельском хозяйстве после рекультивации.

Несмотря на осложняющие ведение сельского хозяйства залесенность территории поселения, агроклиматические условия благоприятны, а почвы обладают естественным плодородием достаточным для возделывания основных районированных культур.

1.9 Полезные ископаемые

Основными полезными ископаемыми на территории Ашапского сельского поселения, как и в целом по Ординскому району является углеводородное сырье. Также имеются месторождения ПГС и торфа.

Таблица 6 Полезные ископаемые на территории

Ашапского сельского поселения на 01.01.2012 г.*

| № п.п. | Месторождение, тип месторождения, степень освоения | Полезное ископаемое | Недропользова-тель | Извлекаемые запасы полезных ископаемых, категория запасов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кокуйское месторождение нефтегазоконденсатное, разрабатываемое | Углеводород-ное сырье | ООО «Лукойл Пермь» ПЕМ 12470 НЭ от 18.06.2004 г. | Нефть: В+С1-25619 тыс.т. С2-3446 тыс.т, Растворенный газ: В+С1-2124 млн. м³ С2-441 млн. м³, Свободный газ: С1-1962 млн.³ м С2-3050 млн. м³ Газовая шапка: С1-9105 млн. м³ С2-374 млн. м³ Конденсат: С1-387 тыс. т. С2-100 тыс.т. | Расположено частично |
| 2 | Сосновское месторождение газонефтяное, разрабатываемое | Углеводород-ное сырье | ООО «Лукойл Пермь» ПЕМ 12483 НЭ от 18.06.2004 г. | Нефть: С1-2477 тыс.т. С2-106 тыс.т, Растворенный газ: С1-176 млн. м³ С2-13 млн. м³, Свободный газ: С1-626 млн.³ м. | Расположено частично |
| 3 | Стретенское месторождение нефтяное, разабатываемое | Углеводород-ное сырье | ООО «Лукойл Пермь» ПЕМ 12485 НЭ от 18.06.2004 г. | Нефть: С1-2954 тыс.т. С2-730 тыс.т, Растворенный газ: С1-187 млн. м³ С2-48 млн. м³ | Расположено частично |
| 4 | Чураковское месторождение нефтяное, разрабатываемое | Углеводород-ное сырье | ООО «Лукойл Пермь» ПЕМ 12493 НЭ от 18.06.2004 г. | Нефть: В+С1-5771 тыс.т. С2-1715 тыс.т, Растворенный газ: В+С1-2124 млн. м³ С2-441 млн. м³, Свободный газ: С1-1962 млн.³ м С2-3050 млн. м³ | Расположено частично |
| 5 | Щелканское | ПГС | - | С1-737 тыс.³ м. С2-1651 тыс. м³. С2забаланс-539тыс.³ м. | Нераспреде-ленный фонд |
| 6 | Согра (т.м.Щелканское) | Торф (гр. «Прочие», п/гр. «Мелиорированные») | - | Забаланс–868тыс.т. | Нераспреде-ленный фонд |

*-Данные предоставлены ФБУ «Территориальный фонд геологической информации по Приволжскому федеральному округу».

- Объекты культурного наследия

На территории поселения расположено три объекта культурного наследия: памятник археологии регионального значения и два памятника градостроительства и архитектуры регионального значения.

На территории поселения расположен один памятник археологии регионального значения «Ашап, селище». Памятник археологии находится на государственном учёте согласно Решению Малого Совета Пермского облсовета «Об утверждении списка памятников истории и культуры области, принимаемых на государственную охрану» от 20.05.1993 г. № 683.

Таблица 7 Памятник археологии регионального значения

на территории Ашапского сельского поселения

| Наименование объекта культурного наследия | Место расположения | Дата, культура | Категория земель | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ашап, селище | в 2,5 км к востоку от с. Ашап, Ашапское с/п | Неволинская культура (1 тыс.н.э.) | земли населенных пунктов | границы территории объекта не определены |

Памятник археологии регионального значения «Ашап, селище» находятся в государственной собственности.

В настоящее время границы памятника археологии не установлены.

Археологические памятники, являясь частью ландшафтной среды, как и другие исторические объекты, часто подвергаются интенсивному антропогенному воздействию, особенно в зонах строительства и активного земледелия. В целях обеспечения сохранности памятника археологии в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны.

Мероприятия по установлению границ и по разработке проекта зон охраны памятника археологии регионального значения «Ашап, селище» должны быть реализованы в первую очередь.

На территории Ашапского сельского поселения расположено два памятника градостроительства и архитектуры регионального значения.

Таблица 8 Памятники градостроительства и архитектуры регионального значения, расположенные на территории Ашапского сельского поселения

| №п/п | Наименование памятника | Местопо-ложение | Дата | Площадь участка, м² | Кадастровый номер участка | Вид права, субъект права, реквизиты документа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Церковь Святой Троицы | с. Ашап, ул. Советскаяд. 90 | 1825г. | 3229,02 | 59:28:001 01 01:0310 | Собственность, Местная православная религиозная организация-Приход Свято-Троицкой церкви с. Ашап Ординского района Пермской области Пермской Епархии Русской Православной Церкви, Свидетельство о государственной регистрации права 59 АК 524839 от 2.03.2004 г. |
| 2 | Дом купца А.Д. Мамонтова | с. Ашап, ул. Советскаяд. 79 | вторая полови-на XIX века. | 549,00 | 59:28:001 01 01:0311 | Частная собственность Договор купли-продажи от 02.04.2008 г. |

Данные памятники находятся на государственном учёте согласно Распоряжения губернатора Пермской области от 05.12.2000 г. № 713-р в ред. распоряжений Губернатора Пермской области от 20.05.2002 г. № 237-р, от 01.07.2004 г. № 365-р, распоряжений Правительства Пермского края от 20.04.2007 г. № 58-рп, от 21.09.2010 г. № 104-рп, от 31.12.2010 г. № 277-рп.

На памятники градостроительства и архитектуры регионального значения проекты зон охраны не разработаны. Границы территории памятников градостроительства и архитектуры регионального значения не утверждены.

Сведения об ограничениях и условиях ведения хозяйственной деятельности на территориях и в охранных зонах объектов культурного наследия установлены федеральным законом  «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 27.02.2003 г. № 29-ФЗ, от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ (ред. 29.12.2004), от 03.06.2005 г. № 57-ФЗ, от 31.12.2005 г. № 199-ФЗ, от 18.12.2006 г. № 232-ФЗ, от 29.12.2006 г. № 258-ФЗ (ред. 18.10.2007 г.), от 26.06.2007 г. № 118-ФЗ, от 18.10.2007 г. № 230-ФЗ, от 08.11.2007 г. № 258-ФЗ, от 13.05.2008 г. № 66-ФЗ, от 14.07.2008 г. № 118-ФЗ, от 23.07.2008 г. № 160-ФЗ).

1. Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника и его территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника и не создающей угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения.

2. Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо требований к сохранности расположенных на данной территории объектов культурного наследия.

3. В случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия в проекты проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов до включения данных объектов в реестр, а действие положений землеустроительной, градостроительной и проектной документации, градостроительных регламентов на данной территории приостанавливается до внесения соответствующих изменений.

4. В случае расположения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов культурного наследия, включенных в реестр, и выявленных объектов культурного наследия, землеустроительные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы на территориях, непосредственно связанных с земельными участками в границах территории указанных объектов, проводятся при наличии в проектах проведения таких работ разделов об обеспечении сохранности данных объектов культурного наследия или выявленных объектов культурного наследия, получивших положительные заключения государственной экспертизы проектной документации.

5. Земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы должны быть немедленно приостановлены исполнителем работ в случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия.

6. Исполнитель работ обязан проинформировать орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный в области охраны объектов культурного наследия, об обнаруженном объекте.

7. Работы, проведение которых может ухудшить состояние объекта культурного наследия, нарушить его целостность и сохранность, должны быть немедленно приостановлены заказчиком и исполнителем работ после получения письменного предписания органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия, либо федерального органа охраны объектов культурного наследия.

8. В случае принятия мер по ликвидации опасности разрушения обнаруженного объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, или в случае устранения угрозы нарушения целостности и сохранности объекта культурного наследия приостановленные работы могут быть возобновлены по письменному разрешению соответствующего органа охраны объектов культурного наследия, по предписанию которого работы были приостановлены.

9. Работы по ликвидации опасности разрушения обнаруженного объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, изменение проекта проведения работ, представлявших собой угрозу нарушения целостности и сохранности объекта культурного наследия, либо изменение характера указанных работ проводятся за счет средств заказчика работ.

10. В случае угрозы нарушения целостности и сохранности объекта культурного наследия движение транспортных средств на территории данного объекта или в его зонах охраны ограничивается или запрещается в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации.

Соответствующие органы охраны объектов культурного наследия обязаны осуществлять контроль за состоянием объектов культурного наследия, включенных в реестр, и выявленных объектов культурного наследия и проводить один раз в пять лет обследование состояния и фотофиксацию объектов культурного наследия, включенных в реестр, в целях разработки ежегодных и долгосрочных программ сохранения данных объектов культурного наследия.

# Рекомендации по охране объектов культурного наследия:

1. Инициировать проведение работ по определению границы и дополнительному обследованию территории памятника археологии регионального значения: «Ашап, селище».

2. Выйти с предложениями по разработке и утверждению в установленном порядке границы территорий и зон охраны памятника археологии регионального значения «Ашап, селище».

3. Выйти с предложениями по разработке и утверждению в установленном порядке границы территории и зоны охраны памятника градостроительства и архитектуры регионального значения «Церковь Святой Троицы».

4. Выйти с предложениями по разработке и утверждению в установленном порядке границы территории и зоны охраны памятника градостроительства и архитектуры регионального значения «Дом купца А.Д. Мамонтова».

5. Для дальнейшей разработки документов территориального планирования, а именно документов градостроительного зонирования (правил землепользования и застройки) необходимо  внести сведения об объектах культурного наследия в государственный кадастр недвижимости.

6. После разработки и утверждения границ территорий объектов культурного наследия и зон их охраны определить земельные участки, части земельных участков, находящиеся в границах зон охраны объектов культурного наследия и установить для них режим использования, ограничивающий хозяйственную деятельность.

7. Ежегодная актуализация сведений об объектах культурного наследия, расположенных на территории поселения.

8. Предоставление земельных участков для нового строительства на территории объектов культурного наследия проводить с обязательным согласованием с органами по охране объектов культурного наследия.

Границы объектов культурного наследия обозначены на картографическом материале «Схема использования территории. Схема границ территорий объектов культурного наследия Ашапского сельского поселения Ординского муниципального района Пермского края», «Схема границ населённых пунктов с отображением параметров планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения Ашапского сельского поселения Ординского муниципального района Пермского края».

3. Экологическая ситуация и рекомендации по улучшению экологической ситуации в Ашапском сельском поселении Ординского муниципального района Пермского края

Генеральный план поселения является основным документом, определяющим экологические условия проживания населения, перспективы сохранения природных богатств и историко-культурного наследия.

В задачи экологического раздела входит выявление проблемных с экологической точки зрения территорий, разработка комплекса мероприятий по улучшению экологической обстановки на территории поселения.

Экологическая ситуация в Ашапском сельском поселении, сформировавшаяся на данном этапе, обусловлена следующими факторами: наличие на территории объектов газоснабжения, отсутствие полноценной инженерной инфраструктуры (водопроводные сети, канализация, очистные сооружения и т.д.), использование устаревших технологий и оборудования при обработке земли, отсутствием обустроенных полигонов твердых бытовых отходов. Вышеперечисленные факторы влекут за собой накопление значительного количества промышленных и бытовых отходов, загрязнение почв, воздушного и водного бассейнов, сокращение биологического разнообразия, ухудшение качества окружающей среды. Но несмотря на все вышеперечисленные факторы экологическая ситуация в поселении не носит ярко выраженного кризисного характера, так как на территории отсутствуют высоко опасные производства.

3.1 Оценка шумового режима территории

Уровни шума на улицах населенных пунктов поселения и прилегающим к ним территориях зависит от интенсивности и структуры транспортных потоков, дорожных условий, характера озеленения и застройки, наложения зон влияния стационарных источников шума. В настоящее время в поселении не разработана "Шумовая карта", что осложняет принятие правильных планировочных решений на различных стадиях градостроительного проектирования. Лабораторные исследования уровня шумового загрязнения на территории отсутствуют.

Источником сверхнормативного шумового загрязнения на территории поселения являются автодороги (только с. Ашап). Основным мероприятием по снижению акустической нагрузки является организация шумозащитного озеленения вдоль дорог. В домах, прилегающих к улицам, по которым организовано интенсивное движение автотранспорта, необходимо установить шумозащитные окна.

3.2 Электромагнитная обстановка

Интенсивность воздействия источника ЭМИ зависит от мощности, диапазона рабочих частот и конструктивных особенностей антенной системы. Воздействие источника оценивается на трех уровнях: на уровне подвеса антенны (где формируется биологически опасная зона), на высоте верхнего этажа (зона ограничения застройки), у земли (СЗЗ). Для большей части источников радиочастотного излучения безопасность для населения обеспечивается техническими средствами, зоны отступа застройки и санитарно-защитные зоны ограничены размерами участка.

Для источников ЭМИ радиочастотного диапазона, расположенных вблизи жилых районов, необходимо проведение дополнительных исследований на безопасность для здоровья населения. Под воздействием напряженности электромагнитной энергии в организме человека и животных при отсутствии мер защиты могут возникать неблагоприятные изменения со стороны центральной нервной, эндокринной, сердечно-сосудистой систем и крови.

Источником электромагнитного воздействия системы энергоснабжения на территории являются: электроподстанция, линии электропередач.

В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи, устанавливаются санитарные разрывы. Санитарный разрыв вдоль ЛЭП напряжением 500 кВ составляет 30 м по обе стороны трассы. Охранная зона воздушных линий электропередач ЛЭП 220 кВ – 25 м, для ЛЭП 110 кВ – 20 м по обе стороны трассы.

Замеры уровня электромагнитного излучения в с. Ашап не проводились.

### 3.3 Радиационная обстановка

На территории Пермского края по программе радиационного мониторинга ведутся наблюдения за мощностью эквивалентной дозы гамма – излучения (МЭД–γ-фон), как за наиболее опасным излучением, имеющим высокую проникающую способность. Наблюдения за γ – фоном проводятся во всех районах г. Перми и на 18 метеостанциях края. По данным ГУ «Пермский ЦГМС» уровень γ – фона в Пермском крае в 2006 г не превышал 25 мкР/ч (0,25 мкЗв/ч), то есть находился в пределах естественного фона. Среднегодовое значение γ – фона по г. Перми и Пермскому краю составило 11 мкР/ч.

Наблюдения за суммарной радиоактивностью атмосферных выпадений проводились на четырех пунктах Пермского края: АМСГ Березники, Гайны, Кудымкар, МС Пермь.

Среднемесячное значение суммарной радиоактивности атмосферных выпадений по метеостанции Пермь, ближайшей к с. Ашап, составило 0,4 Бк/м2сутки, что находится в пределах нормы и ниже среднего значения суммарной радиоактивности по Уральскому региону.

Из выше сказанного следует, что в границах проектирования отсутствуют территории устойчивого опасного для проживания радиоактивного загрязнения, требующие планировочных ограничений.

В соответствии с требованиями санитарного и строительного законодательства, при отводе земельных участков для нового жилищного и гражданского строительства необходимо проведение обязательного контроля радиационной обстановки и радоноопасности территории.

3.4 Состояние водного бассейна

По территории Ашапского сельского поселения проходят трубопроводы ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь». Данные трубопроводы пересекают акваторию Ашапского пруда, расположенного на р. Б. Ашап, р. Малый Ашап, р. Дубровка, р. Калтагыз, р. Кармыш, руч. Осиновка.

Таблица 9 Пересечения водных объектов на территории Ашапского сельского поселения трубопроводами ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь»

| Наименование водного объекта | Расстояние до устья, км | Гидрологическая характеристика | Площадь акватории, м² |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Минимальный месячный расход воды, Р=95 %, м³/сут | Содержание нефтепродук-тов, мг/л | Ширина перехода, м |  |
| р. Кармыш, пруд на р. Большой Ашап | 3,55 | 0,0006 | 0,05 | 2,0 | 0,318 |
| руч. Осиновка, р. Калтагыз | 0,10 | 0,0003 | 0,05 | 1,0 | 0,159 |

Водопользование ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» разрешается при условии, что концентрация нефтепродуктов в воде водоемов не превысит установленных фоновых концентраций (0,05 мг/л).

Основными источниками загрязнения водных объектов с территории являются:

- хозяйственно-бытовые сточные воды усадебных жилых домов;

- сточные воды предприятий, объектов инфраструктуры, расположенных в водоохраной зоне;

-несанкционированное размещение отходов производства и потребления в водоохраной зоне.

В водоохраной зоне и прибрежной защитной полосе Ашапского пруда расположена пилорама ООО «Вертикаль».

По данным Администрации Ординского муниципального района, на территории поселения отсутствуют места выпуска сточных вод от производственных объектов.

На территории поселения расположено четыре скважины, используемые для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Размещение всех скважин соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопровода питьевого назначения» и Федеральному закону № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Контроль качества питьевой воды проводится эпизодически. В объёме производимых испытаний вода питьевая соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1047-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования».

3.5 Состояние воздушного бассейна

На территории Ашапского сельского поселения отсутствуют посты наблюдения за состоянием атмосферного воздуха.

На территории поселения располагаются следующие источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух:

- молочно-товарная ферма ООО «Надежда» (СЗЗ 300 м);

- склады ГСМ (СЗЗ 100 м);

- пекарня (СЗЗ 50 м);

- Ашапский участок «Кунгурской ПМК» (СЗЗ 300 м);

- АЗС (СЗЗ 100 м);

- 3 пилорамы (СЗЗ 100 м);

- газовая котельная (СЗЗ 100 м).

В настоящее время проекты санитарно-защитных зон ни для одного предприятия поселения не разработаны.

Значительное количество загрязняющих веществ поступает от автотранспорта. Учитывая, что на протяжении последних лет уровень автомобилизации в крае продолжает возрастать, можно с уверенностью утверждать, что антропогенная нагрузка на атмосферный воздух от выбросов автотранспорта будет увеличиваться. Помимо приоритетных загрязнителей, поступающих в атмосферный воздух с отработавшими газами автомобилей (свинец, бенз(а)пирен, летучие углеводороды), в атмосферный воздух привносится значительное количество пыли от дорог с неусовершенствованным покрытием.

Объекты транспортировки нефти и газа, расположенные на территории поселения, являются постоянной угрозой экологической ситуации. Строительные и ремонтные работы на данных объектах, проезд тяжёлой техники, прокладка коммуникаций и трубопроводов, а также утечки газа оказывают негативное воздействие на атмосферный воздух, почвы и растительный покров.

Источником загрязнения атмосферного воздуха на территории является газопроводы ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефть». На чертежах проекта обозначены охранные зоны газопроводов:

- вдоль трасс трубопровода в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 50 метрах от оси трубопровода с каждой стороны;

- вдоль подводных переходов (Ашапский пруд, р. Кармыш, руч. Осиновка, р. Калтагыз, р. Малый Ашап, р. Дубровка) – в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими от осей крайних ниток переходов на 100 метров с каждой стороны.

3.6 Состояние почвенно-растительного покрова

На проектируемой территории имеются следующие типы почв (по данным дистанционного зондирования, проводимого в рамках мониторинга сельскохозяйственных угодий): светло-серые лесные, дерново-сильноподзолистые, смытые и намытые почвы оврагов, балок, пойм и мелких рек.

Основным источником загрязнения почвенно-растительного слоя являются объекты размещения отходов. На территории поселения расположено четыре объекта размещения отходов. Все объекты расположены за границами населенных пунктов:

Объект размещения отходов № 1 располагается в 100 метрах от автомобильной дороги общего пользования местного значения «Ашап-Сосновка», в 1,5 км к юго-западу от с. Ашап в районе песчано-глиняного карьера, в 0,5 км от р. Калтагыз. Площадь объекта размещения отходов 0,83 га.

Объект размещения отходов № 2 располагается в 50 метрах от автомобильной дороги общего пользования местного значения «Ашап-Боляковка» в 1,4 км к северо-западу от с. Ашап в районе глино-гравийного карьера, в 0,5 км от р. Большой Ашап. Площадь объекта размещения отходов 0,92 га.

Объект размещения отходов № 3 располагается в 100 метрах от автомобильной дороги общего пользования «Ашап-Щелканка», в 1,0 км к северо-востоку от с. Ашап, между населенными пунктами Ашап и Щелканка, в 0,4 км от р. Кармыш. Площадь объекта размещения отходов 0,74 га.

Объект размещения отходов № 4 (для хранения и утилизации жидких бытовых отходов) располагается в 300 метрах от автомобильной дороги общего пользования местного значения «Ашап-Щелканка», в 2 км к северо-востоку от с. Ашап, между населенными пунктами Ашап и Щелканка, в 0,4 км от р. Кармыш. Площадь объекта размещения отходов 0,096 га.

Санитарно-защитная зона объектов размещения отходов согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 составляет 500 метров.

Генеральным планом рекомендуется проведение обследования существующих объектов размещения отходов. Объекты, эксплуатация которых не удовлетворяет экологическим и санитарно-гигиеническим требованиям, необходимо частично рекультивировать.

Животноводческие предприятия также являются потенциальным источником загрязнения водоемов и почвы органическими отходами и распространения возбудителей болезней, содержащимися в навозе, навозных стоках и производственных сточных водах.

Выводы:

При изучении исходной экологической ситуации в поселении было выявлено следующее:

- Территория поселения обладает природным потенциалом, позволяющим сохранять в ближайшей перспективе нормативы безопасного качества окружающей среды.

- Строительство в объемах, предусмотренных Генеральным планом, может быть реализовано без необратимого ущерба для окружающей природной среды.

- Качество воды в источниках питьевого водоснабжения соответствует санитарным и гигиеническим требованиям.

- Нарушения экологических параметров состояния территории Ашапского сельского поселения:

- наличие промышленных предприятий в пределах селитебной территории поселка. Значительная часть жилой застройки и объектов социальной инфраструктуры располагается в пределах санитарно – защитных зон промышленно – коммунальных предприятий;

- расположение пилорамы ООО «Вертикаль» в водоохраной зоне и прибрежной защитной полосе Ашапского пруда;

- отсутствие системы ливневой канализации и очистки дождевых стоков в населенных пунктах;

- недостаточное озеленение жилых районов;

- отсутствие озелененных санитарно – защитных зон предприятий;

- объекты размещения отходов не соответствует санитарно – гигиеническим требованиям;

- недостаточно развита система сбора и удаления отходов от жилых районов;

- воздействие на окружающую среду все более связывается с урбанизацией территории, жизнедеятельностью населения, ростом числа автомобилей;

- дефицитность и неустойчивость систем инженерного обеспечения населенных пунктов могут негативно сказаться на развитии и на привлечении инвестиций в реконструкцию и новое строительство.

Генеральным планом планируется проведение комплекса мероприятий, направленных на улучшение экологической обстановки, создание благоприятных условий проживания населения, что является условием устойчивого социально – экономического и экологического развития поселения.

3.7 Рекомендации по улучшению экологической ситуации в Ашапском сельском поселении

Мероприятия по экологическому оздоровлению территории Ашапского сельского поселения должны быть направлены на:

- выявление и предотвращение опасных инженерно-геологических процессов и явлений;

- осуществление охраны земельных, лесных и водных ресурсов;

- снижение техногенной нагрузки на окружающую среду;

- сохранение биологического разнообразия;

- охрану воздушного бассейна;

- медико-экологическую реабилитацию населения;

- экологическое образование и воспитание населения;

- снижение акустического дискомфорта;

- снижение электромагнитного излучения.

Для выявления и предотвращения опасных инженерно-геологических процессов и явлений необходимо своевременное обследование карстоопасной территории.

На карстоопасной территории все инженерно-геологические и сопутствующие им инженерно-геодезические и инженерно-гидрологические изыскания должны производиться в соответствии с существующими сводами правил по инженерно-геологическим изысканиям для строительства, а также разработанным и введенным территориальным строительным нормам для Пермского края.

Основными задачами инженерно-геологических изысканий в карстовых районах являются:

- установление степени опасности воздействия карста на сооружения, экологическую и социально-экономическую обстановку (включая психологические, эстетические и другие аспекты);

- составление прогноза развития карста на период строительства и эксплуатации проектируемых объектов;

- определение возможности активизации карста в процессе эксплуатации проектируемых объектов под влиянием техногенных воздействий;

- выработка общей стратегии и конкретных рекомендаций для проектной подготовки мероприятий по противокарстовой защите.

При гидрогеологических исследованиях следует устанавливать:

- распространение и условия залегания водоносных горизонтов в покрывающих, карстующихся и подстилающих отложениях, условия их питания, транзита и разгрузки, гидродинамическую и гидрохимическую зональность;

- взаимосвязь между водоносными горизонтами и поверхностными водами;

- влияние техногенных факторов на изменение гидрогеологических условий;

- режим подземных вод;

- химический состав и растворяющую способность поверхностных и подземных вод по отношению к карстующимся породам, температуру подземных вод;

- фильтрационные свойства карстующихся и покрывающих пород, в том числе в зонах повышенной проницаемости, с определением гидрогеологических параметров (коэффициентов фильтрации, водопроводимости, уровнепроводности, водоотдачи, удельного водопоглощения, избыточных напоров и градиентов вертикальной фильтрации), а также направления и скорости движения подземных вод.

По результатам наземных геофизических исследований должны быть составлены разрезы и карты глубин залегания кровли и подошвы карстующейся толщи, с выделением зон различной интенсивности карстопроявлений и локализацией отдельных карстовых форм и других аномалий.

Отбор проб пород для лабораторных испытаний необходимо производить из всех разновидностей карстующихся пород, из заполнителя карстовых пустот, а также из покрывающих их отложений. Пробы воды следует отбирать из всех встреченных при проходке скважин горизонтов подземных вод, поверхностных водотоков и водоемов, других водопроявлений.

Для территории поселения распространенными инженерно - геологическими процессами являются также эрозионные процессы, связанные с деятельностью поверхностных и подземных вод в результате паводков (оврагообразование), подмыва и обрушения берегов рек. Наиболее сильно проявляется овражная эрозия и речная. Для замедления эрозионных процессов на территории предлагается:

1. Разработать экологические требования, режимы и ограничения в использовании земель.

2. Провести работы по агроэкологическому зонированию территорий.

В рамках последнего, необходимо выделить земли, пригодные для выращивания районированных сельскохозяйственных культур. Это, в основном, плодородные пахотные земли с уклоном не более 20. Далее выделить пахотные земли для сплошного сева (многолетние травы, зерновые и т.п.) с уклоном массивов, не превышающих 4-50, а затем земли, постоянно используемые под выпас скота и сенокошения. Они должны быть постоянно залужены и расположены на более крутых склонах до 7-100 и более.

При необходимости возможна разработка рабочих проектов внутрихозяйственной организации территории сельскохозяйственных предприятий, содержание которых должно включать оценку агроэкологических, агромелиоративных, технологических и других свойств территории, включая оценку эрозионной опасности.

Мероприятия по инженерной подготовке следует устанавливать с учётом прогноза изменения инженерно-геологических условий, характера использования и планировочной организации территории. При разработке проектов планировки и застройки сельского поселения следует предусматривать при необходимости инженерную защиту от затопления, подтопления. На участках действия эрозионных процессов с оврагообразованием следует предусматривать упорядочение поверхностного стока, укрепление ложа оврагов, террасирование и облесение склонов. В отдельных случаях допускается полная или частичная ликвидация оврагов путём их засыпки с прокладкой по ним водосточных и дренажных коллекторов.

Осуществление охраны земельных, лесных и водных ресурсов

Основными целями охраны земель, отнесенных к любой категории, в том числе к землям лесного и водного фонда, являются:

1. Предотвращение деградации, загрязнения, захламления, нарушения земель, других негативных последствий хозяйственной деятельности.

2. Обеспечение улучшения восстановления земель, подвергшихся деградации, загрязнения, захламления, нарушения земель, других негативных последствий хозяйственной деятельности.

В целях охраны земель необходимы мероприятия по:

- сохранению почв и их плодородию;

- защите земель от водной и ветровой эрозии, подтопления, заболачивания, захламления отходами производства, других негативных процессов, в результате которых происходит деградация земель;

- защите сельскохозяйственных угодий и других земель от зарастания сорными растениями, кустарниками и мелколесьем, иных видов ухудшения состояния земель;

- рекультивации нарушенных земель, восстановлению плодородия почв, своевременному вовлечению в оборот;

- сохранению плодородия почв и их использованию, связанных с нарушением земель;

- финансированию работ по почвенным обследованиям и наблюдениям за негативными процессами на землях, в объеме, позволяющем получать достоверную и своевременную информацию о почвах и в целом о земельных ресурсах для принятия управленческих решений;

- осуществлению государственного земельного контроля за соблюдением земельного законодательства, а также обеспечение муниципального, общественного и производственного контроля и ответственности за правонарушения в области охраны и использования земель;

- организации взаимодействия и обмена информацией между ведомствами и службами района для выявления негативных процессов на землях и установлению границ их распространения, определению наносимого ущерба вследствие природно-техногенных воздействий;

- обеспечению создания системы наблюдений за состоянием земель, выявления изменений, их оценки и выработки рекомендаций по их устранению;

- разработке механизмов экономического стимулирования применения экологически безопасных технологий производства;

- разработке механизмов страхования рисков, связанных с нарушением, деградацией и загрязнением почв, при совершении сделок с земельными участками, а также страхования рисков, вызванных стихийными бедствиями.

Основной ущерб лесному фонду наносят лесные пожары. Пожары не только уничтожают древесину, снижают ее качество, увеличивают период лесовосстановления, но и оказывают отрицательное воздействие на всю биологическую среду, затрудняют хозяйственную деятельность, как в период пожаров, так и в последующее время. Они являются и потенциальным источником опасности для населенных пунктов, находящихся в непосредственной близости к лесам, поэтому охрана лесов от пожаров является одной из первостепенных задач органов лесного хозяйства в сохранении лесных ресурсов и предупреждении чрезвычайных ситуаций.

Основными причинами возникновения пожаров являются: несоблюдение правил пожарной безопасности населением при нахождении в лесу и проведение сельскохозяйственных палов. В качестве противопожарных разрывов используются дороги, широкие квартальные просеки, трассы линий электропередач. В последнем случае, под линией электропередач, требуется регулярно вырубать древесную поросль, особенно хвойных пород.

Для охраны водных ресурсов необходимо выполнять следующие мероприятия:

- Предотвращать и устранять загрязнения поверхностных вод.

- Не допускать складирования ГСМ и других отходов в водоохраной зоне, аварийных разливов в прилегающей акватории рек и попадания нефтесодержащих вод с территории в водный объект.

- Закрепление дна рек каменной наброской при пересечении их трубопроводами.

- Укрепление откосов берегов рек, ручьёв, логов при пересечении их нефтепроводами посевом многолетних трав.

- Устройство земляных амбаров с противофильтрационным экраном (или ёмкостей) на переходах через реки, ручьи, лога для сбора нефти в случаях её разлива в аварийных ситуациях на нефтепроводах.

- Места временной и постоянной стоянки автотранспорта, расположенные в границах водоохраной зоны должны иметь твердое покрытие.

- Предусмотреть отвод ливневого стока с существующей усадебной застройки, расположенной в водоохраной зоне поверхностных водных объектов.

- Водопользователи должны разработать мероприятия по предотвращению аварийного попадания загрязняющих веществ в водный объект.

- Для каждого предприятия – водопользователя нормирование сбросов загрязняющих веществ со сточными водами в водные объекты не должно превышать установленные нормативы допустимого воздействия на водные объекты.

- Проведение мониторинга за загрязнением подземных и поверхностных водных объектов.

- Разработка проектов установления водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов.

- Очистка водных объектов и их берегов.

- Установить на местности граница водоохранных зон и границы прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков.

На территории поселения расположено пять подземных источников питьевого водоснабжения. Для обеспечения населения питьевой водой, удовлетворяющей требованиям санитарного законодательства, необходимо:

- Для предотвращения микробного заражения питьевой воды разработать проекты зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения в составе трех поясов.

- Соблюдать режим особой охраны на территории I, II, III поясов зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, установленный СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

- Проводить мониторинг качества подземных вод, выявлять источники загрязнения.

Снижение техногенной нагрузки на окружающую среду:

- внедрение ресурсосберегающих и безотходных технологий на предприятиях. Поэтапное снижение сбросов (выбросов) загрязняющих веществ;

- увеличение доли использования газообразного топлива при выработке тепла и энергии;

- развитие систем использования вторичных ресурсов, в том числе переработки отходов;

- снижение объёма сброса сточных вод за счёт перевода производственных и сельскохозяйственных объектов на замкнутый цикл водоснабжения;

- развитие инфраструктуры по утилизации, обезвреживанию и захоронению производственных и твёрдых бытовых отходов;

- развитие экологически безопасных видов транспорта и топлива (сокращение использования этилированного бензина, широкое использование нейтрализаторов и внедрение альтернативных двигателей);

- совершенствование системы управления движением твёрдых бытовых отходов путем внедрения разделительного сбора, сортировки отходов, их эффективного обезвреживания и утилизации, экологически безопасного захоронения;

- обеспечения улучшения и восстановления земель, подвергшихся негативному воздействию хозяйственной деятельности;

- полная герметизация технологического процесса добычи, сбора и транспортировки нефти и газа.

#### Охрана воздушного бассейна

Для охраны атмосферного воздуха проектом предлагается комплекс мероприятий:

1. Для всех юридических лиц, имеющих источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух необходимо провести полную инвентаризацию источников выбросов. Для получения полной характеристики выбросов загрязняющих веществ разработать проекты допустимых выбросов в соответствии с действующим законодательством и на основании проведенной инвентаризации организованных и неорганизованных источников.

2. Разработать проекты санитарно-защитной зоны на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух, а также на основании натурных измерений.

3. Благоустройство существующих и вновь строящихся улиц и дорог внутри населенных пунктов с твердым покрытием. Для снижения пылеобразования необходимо предусмотреть поливку проезжей части улиц и примыкающих зеленых насаждений.

4. Соблюдение охранной зоны и санитарного разрыва магистрального трубопровода.

5. Обеспечение контроля со стороны административных органов за соблюдением всех природоохранных нормативов с применением экономических санкций за нарушение; распространение среди населения экологических знаний, используя СМИ, возможности культурно-просветительских и образовательных учреждений.

Сохранение биологического разнообразия:

- конструирование природно-экологического каркаса с системой охраняемых зон и использованием лесоресурсного потенциала, формирование эффективной системы лесовосстановления;

- минимизация воздействия на биологическое разнообразие различных форм хозяйственной деятельности;

- ликвидация объектов, нарушающих режим водоохранных зон;

- очистка территории водоохранных зон от несанкционированных свалок бытового и строительного мусора, навоза, мазута, отходов производства;

- определение мест обитания и численности, редких и находящихся под угрозой исчезновения видов (подвидов и популяций) животных, и организация их действенной охраны, а также проведение мероприятий по их восстановлению, оптимизация сети особо охраняемых природных территорий и частичного использования их в рекреационных целях;

- осуществление мониторинга состояния популяций основных промысловых видов. Усиление мер по пресечению браконьерства;

- проведение качественных и своевременных лесовосстановительных работ, усиление контроля за лесопользователями, обеспечение неотвратимости административной ответственности, за причинённый ими ущерб;

- применение системы эколого-экономического регулирования, включая стимулирующие и принуждающие механизмы;

- формирования условий для создания природоохранной отрасли, включая специализированные предприятия по оказанию природоохранных услуг.

Медико-экологическая реабилитация населения:

- обоснование допустимых экологических нагрузок по критериям здоровья населения;

- разработка и внедрение мероприятий по сокращению выбросов, формирующих повышенную заболеваемость населения, проведение реабилитации контингентов риска среди детского населения и организация профилактических мероприятий;

- обоснованное выделение санитарно-защитных зон (от действующих предприятий) с выводом из них жилой застройки и садово-огородных участков, контроль за соблюдением требований к проектированию и содержанию санитарно-защитных зон;

- проведение активных мер по  регуляции численности бродячих животных.

Экологическое образование и воспитание населения:

- подготовка и переподготовка в области экологии педагогических кадров, повышение квалификации руководителей промышленных предприятий;

- широкий доступ населения к экологической информации, информирование населения через средства массовой информации по экологическим вопросам с целью формирования у населения экологического мировоззрения и культуры, формирование экологического сознания, и экологического поведения; содействие развитию системы общественного экологического контроля и общественной экологической экспертизы.

Мероприятия по снижению акустического дискомфорта

- Для предприятий-источников шума, находящихся вблизи жилой застройки, должны быть разработаны технологические мероприятия по снижению уровня шума. При разработке проектов ПДВ предприятий должны быть предусмотрены шумозащитные мероприятия.

- Соблюдение нормативных санитарных разрывов от проектируемых источников шума до жилой застройки.

- Использование специальных приемов планировки и застройки. Выбор компактных геометрических форм межмагистральных территорий.

- Шумовая защита зданий, выходящих на внешние дороги и магистральные улицы (установка шумозащитных экранов, шумозащитных стеклопакетов и пр.).

- Повышение звукоизолирующей способности ограждающих конструкций типовой застройки, ориентированных на дороги и улицы.

- На следующих стадиях проектирования следует обратить особое внимание на комплексное решение проблемы защиты селитебных территорий от транспортного шума. В каждом конкретном случае для получения количественных характеристик шумового режима проектируемого жилого массива необходимо выполнение специальных акустических расчетов. На основании результатов расчетов разрабатываются конкретные градостроительные и строительно-акустические мероприятия по защите территорий жилых районов от воздействия автотранспорта.

Мероприятия по снижению электромагнитного излучения

- Проведение инвентаризации и комплексного исследования источников электромагнитного излучения, расположенных вблизи жилой застройки.

- Организация и соблюдение защитных коридоров вдоль линий электропередач.

- Выбор места размещения передающих антенн БССС следует производить таким образом, чтобы суммарная плотность потока мощности излучения не превышала предельно допустимого уровня, определенного СанПиН 2.2.4/2.1.8.055-96 «Электромагнитные излучения радиочастотного диапазона».

4. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и биологического характера

4.1 Чрезвычайные ситуации природного характера

Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера:

- грозы;

- ливни с интенсивностью 30 мм/час и более – затопление территорий и подтопление фундаментов ливневыми дождями предотвращается сплошным водонепроницаемым асфальтовым покрытием и планировкой территории с уклонами в сторону ливневой канализации;

- снегопады, превышающие 20 мм за 24 часа – конструкция кровли должны быть рассчитаны на восприятие снеговых нагрузок, установленных СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия» для данного района строительства;

- град с диаметром частиц 20 мм;

- гололед с диаметром отложений более 200 мм;

- сильные ветра со скоростью более 20 м/с – в соответствии с требованиями СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия» элементы зданий должны быть рассчитаны на восприятие ветровых нагрузок при скорости ветра 23 м/с;

- сильные морозы – производительность системы отопления должна быть рассчитана в соответствии с требованиями СНиП 2.04.05-91* «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;

- разрушение прибрежных территорий;

- овражная эрозия;

- карст;

- изменения уровня грунтовых вод;

- наводнения при весеннем половодье и дождевых паводках;

- лесные пожары.

4.2 Чрезвычайные ситуации техногенного характера

Основным фактором риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера являются наличие на территории поселения потенциально опасных объектов (трубопроводы и объекты добычи нефти и газа, газовая котельная, автозаправочная станция, автомобильный транспорт, электросети, гидротехнические сооружения) или как следствие аварий на таких объектах.

1) Аварии на трубопроводах могут случаться в процессе эксплуатации оборудования при его разгерметизации.

В зависимости от характера разгерметизации, погодных условий и особенностей размещения оборудования на опасных производственных объектах, аварии могут реализоваться в следующих видах:

- горение (пожар) пролива. Горение проливов, взрывы могут происходить как на открытых площадках, так и в помещениях. Взрыв взрывоопасной среды внутри оборудования и коммуникаций возможен при выводе оборудования в ремонт и при пуске в эксплуатацию;

-взрыв (детонационный взрыв) – сгорание предварительно перемешанных газо- или паровоздушных облаков со сверхзвуковыми скоростями.

В целях обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации, предотвращения несчастных случаев, исключения возможности повреждения трубопроводов (при любом виде их прокладки) в соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов», утверждёнными постановлением Госгортехнадзора России от 29.04.1992 г. № 9, Минтопэнерго России от 29.04.1992 г. устанавливаются охранные зоны:

-вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы – в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 метрах от оси трубопровода с каждой стороны;

- вокруг технологических установок подготовки продукции к транспорту, головных и промежуточных перекачивающих и наливных насосных станций, резервуарных парков, компрессорных и газораспределительных станций, узлов измерения продукции, наливных и сливных эстакад – в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территории указанных объектов на 100 метров во все стороны.

В соответствии с приложением 1 к п. 2.7 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» установлены рекомендуемые минимальные расстояния от газопроводов с диаметром труб 150-300 мм: до населённых пунктов 250 м, дачных посёлков, сельскохозяйственных угодий 175 м.

2) На территории поселения функционирует одна газовая котельная (с. Ашап, ул. Советская, 82 Б). В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» для котельных, работающих на газообразном топливе, установлена санитарно-защитная зона 100 метров (зона возможного возникновения ЧС 300 м).

3) На территории поселения (с. Ашап) расположена одна автозаправочная станция для заправки жидким топливом легковых и грузовых автомашин на две колонки. Данный объект является взрывопожароопасным.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» для данных объектов установлена санитарно-защитная зона 100 метров (зона возможного возникновения ЧС 300 м).

4) Транспорт является источником опасности не только для пассажиров, но и для населения, проживающего в зонах автомобильных дорог, поскольку по ним перевозятся легковоспламеняющиеся, горючие и другие вещества.

В зависимости от категории автомобильной дороги и с учётом перспективы её развития устанавливается ширина придорожной полосы.

Для автомобильных дорог общего пользования местного значения IV категории устанавливается придорожная полоса 50 метров (согласно ст. 26 Федерального закона «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 8.11.2007 г. № 257-ФЗ).

5) Под электрическими сетями понимаются подстанции, распределительные устройства, токопроводы, воздушные линии электропередач, подземные и подводные кабельные линии электропередачи относящиеся к ним сооружения.

Для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации электрических сетей и предотвращения несчастных случаев устанавливаются охранные зоны.

В соответствии с «Правилами охраны электрических сетей до 1000 вольт» охранные зоны электрических сетей напряжением до 1000 вольт устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи в виде участка земли, ограниченного параллельными прямыми, отстоящими от проекции крайних проводов на поверхность земли на два метра с каждой стороны.

В соответствии с «Правилами охраны электрических сетей свыше 1000 вольт» устанавливаются охранные зоны электрических сетей свыше 1000 вольт вдоль воздушных линий электропередач в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов на расстоянии:

для линий напряжением  20 кВт 10 метров;

для линий напряжением  35 кВт 15 метров;

для линий напряжением  110 кВт 20 метров;

для линий напряжением  220 кВт 25 метров;

для линий напряжением  500 кВт 30 метров.

6) На территории поселения расположено тринадцать гидротехнических сооружений прудов.

Таблица 10 ГТС прудов,

расположенные на территории Ашапского сельского поселения

| № п/п | Наименование пруда | Принадлежность к водохозяйствен- ному объекту | Место-положение пруда (населенный пункт) | Целевое назначение пруда | Год создания, (рекон-струкции) | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Состав, компоновка сооружений ГТС | Площадь зеркала пруда, га. | Средняя глубина пруда, м | Полный объем, млн. м3 |
| 1 | Жуковский №1 | река Ашап, водоток р. Кармыш | с. Ашап | Рыборазведение | 1970г | плотина водосброс | 2,0 | 1,0 | 0,020 |
| 2 | Средний №2 | река Ашап, водоток р. Кармыш | с. Ашап | Рыборазведение | 1984г | плотина водосброс | 1,5 | 1,0 | 0,015 |
| 3 | Казаматский №3 | река Ашап, водоток р. Кармыш | с. Ашап | Рыборазведение | 1984г | плотина водосброс | 3,8 | 1,85 | 0,070 |
| 4 | Щелкановский №4 | река Ирень, водоток р. Щелканки | д. Щелканка | Рыборазведение | 1985г (1993г) | плотина водосброс | 2,6 | 2,0 | 0,052 |
| 5 | №5 | река Ирень, водоток р. Калтагиз | с. Ашап | Рыборазведение | 1986г | плотина водосброс | 2,7 | 1,5 | 0,0405 |
| 6 | №6 | река Ирень, водоток р. Калтагиз | с. Ашап | Рыборазведение | 1984г | плотина водосброс | 2,3 | 2,0 | 0,046 |
| 7 | №7 | река М.Ашап, водоток р. Сосновка | с. Сосновка | Рыборазведение | 1987г | плотина водосброс | 1,0 | 1,5 | 0,015 |

| № | Наименование пруда | Принадлежность к водохозяйствен- ному объекту | Место-положение пруда (населенный пункт) | Целевое назначение пруда | Год создания, (рекон-струкции) | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Состав, компоновка сооружений ГТС | Площадь зеркала пруда, га | Средняя глубина пруда, м | Полный объем, млн. м3 |
| 8 | №8 | река М.Ашап, водоток р. Сосновка | с. Сосновка | Рыборазведение | 1985г | плотина водосброс | 1,1 | 0,8 | 0,009 |
| 9 | №9 | река Ирень, водоток р. Калтагиз | с. Сосновка | Рыборазведение | 1989г | плотина водосброс | 1,2 | 1,63 | 0,0195 |
| 10 | №10 | река М.Ашап, водоток р. Зюзля | с. Сосновка | Рыборазведение | 1987г | плотина водосброс | 3,6 | 1,4 | 0,0504 |
| 11 | Малиновский №11 | река Б.Ашап, водоток р. Боляковка | н.п. Малиновка | Рыборазведение | 1986г | плотина водосброс | 1,2 | 1,5 | 0,018 |
| 12 | Шишмарский №12 | р. Шишмара | с. Ашап | Рыборазведение | 1982 | плотина водосброс | 3,8 | 1,5 | 1,057 |
| 13 | Центральный №13 | река Ирень, водоток р. Ашап | с. Ашап | Рыборазведение, рекреация | 1986 (1994) | плотина водосброс | 64,5 | 2,17 | 1,401 |

Согласно перечню гидротехнических сооружений прудов и водохранилищ Пермского края подлежащих декларированию, а также не попадающих под декларирование, но являющихся потенциально опасными для объектов находящихся в нижнем бьефе (по состоянию на 01.04.2009 г.) на территории Ашапского сельского поселения Ординского района потенциально опасной является ГТС пруда №13 «Центральный» (р. Ирень, с. Ашап).

В результате прорыва плотины №13 пруда «Центральный» могут быть затоплены 14 жилых домов, 30 хозяйственных построек (общей площадью 5 га), которые находятся сейчас в нижнем бьефе пруда.

4.3 Чрезвычайные ситуации биологического характера

Источниками чрезвычайных ситуаций биологического характера на территории поселения могут стать биотермическая яма (санитарно-защитная зона 1000 м), объекты размещения отходов (санитарно-защитная зона 500 м), сельские кладбище (санитарно-защитная зона 50 м).

- Биотермическая яма.

Таблица 11 Размещение биотермической ямы

на территории Ашапского сельского поселения

| № п/п | Принадлежность | Место расположения |
| --- | --- | --- |
| 1 | МО «Ашапское сельское поселение» | в 1 км на юго-восток от с. Ашап, в 0,5 км от р. Калтагиз |

Данный объект введен в эксплуатацию в 2000 году. Паспорт на объект не составлялся.

Требования к размещению биотермических ям установлены «Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», утверждёнными Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации В.М.Авиловым 4.12.1995 г. № 13-7-2/469 (в ред. Приказа Минсельхоза РФ от 16.08.2007 г. № 400, с изменениями, внесенными Определением Верховного Суда РФ от 13.06.2006 г. № КАС06-193)  и «Нормами технологического проектирования предприятий крупного рогатого скота» от 01.10.1999 г. НТП 1-99.

1. Выбор и отвод земельного участка для строительства отдельно стоящей биотермической ямы проводят органы местной администрации по представлению организации государственной ветеринарной службы, согласованному с местным центром санитарно-эпидемиологического надзора.

2. Размещение биотермических ям в водоохранной, лесопарковой и заповедной зонах категорически запрещается.

3. Биотермические ямы размещают на сухом возвышенном участке земли площадью не менее 600 кв. м. Уровень стояния грунтовых вод должен быть не менее 2 м от поверхности земли.

4. Размер санитарно-защитной зоны от скотомогильника (биотермической ямы) до:

- жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) - 500 м;

- скотопрогонов и пастбищ - 200 м;

- автомобильных, железных дорог в зависимости от их категории - 50 - 300 м.

Биотермическая яма расположена без нарушений требований.

Для обеспечения безопасности населения от угрозы заражения в районах существующих скотомогильников необходимо проводить следующие мероприятия:

- осуществлять контроль за состоянием захоронений, за исправностью оборудования и заграждений, за ведением документации;

-  осуществлять постоянный биоконтроль за состоянием почв, водоисточников, и водных объектов в районах захоронений;

-  не допускать  нарушения санитарно-защитных зон при ведении хозяйственной  деятельности населением и предприятиями, любого вида строительства (особенно жилищного) вблизи этих зон;

- своевременно осуществлять освидетельствование захоронений и устранение выявленных в ходе их недостатков;

- не допускать осуществление водозабора на хозяйственно-бытовые и питьевые нужды вблизи СЗЗ и вниз по течению рек от захоронений.

2. Объекты размещения твердых бытовых отходов.

На территории поселения расположено четыре санкционированных объекта размещения отходов, общая площадь 2,586 га:

Объект размещения отходов № 1 располагается в 100 метрах от автомобильной дороги общего пользования местного значения «Ашап-Сосновка», в 1,5 км к юго-западу от с. Ашап в районе песчано-глиняного карьера, в 0,5 км от р. Калтагыз. Площадь объекта размещения отходов 0,83 га.

Объект размещения отходов № 2 располагается в 50 метрах от автомобильной дороги общего пользования местного значения «Ашап-Боляковка» в 1,4 км к северо-западу от с. Ашап в районе глино-гравийного карьера, в 0,5 км от р. Большой Ашап. Площадь объекта размещения отходов 0,92 га.

Объект размещения отходов № 3 располагается в 100 метрах от автомобильной дороги общего пользования «Ашап-Щелканка», в 1,0 км к северо-востоку от с. Ашап, между населенными пунктами Ашап и Щелканка, в 0,4 км от р. Кармыш. Площадь объекта размещения отходов 0,74 га.

Объект размещения отходов № 4 (для хранения и утилизации жидких бытовых отходов) располагается в 300 метрах от автомобильной дороги общего пользования местного значения «Ашап-Щелканка», в 2 км к северо-востоку от с. Ашап, между населенными пунктами Ашап и Щелканка, в 0,4 км от р. Кармыш. Площадь объекта размещения отходов 0,096 га.

Год начала эксплуатации всех объектов 1999 год. Среднегодовое количество размещаемых отходов 3000 м³.

3.Сельские кладбища. Ширина санитарно-защитной зоны 50 м.

Таблица 12 Расположение сельских кладбищ

на территории Ашапского сельского поселения

| Ближайший населенный пункт | Площадь, га | Расстояние до населенного пункта, м |
| --- | --- | --- |
| с. Ашап | 2,9 | 50 м на северо-восток |
| д. Михайловка | 1,7 | 100 м на север |
| д. Щелканка | 1,0 | в населенном пункте |

4.4 Пожарная безопасность

В настоящее время на территории поселения функционирует один пункт пожарной охраны – муниципальная пожарная охрана в с. Ашап. Для целей пожаротушения имеется одна специальная автомашина. Личный состав четыре человека.

Требования к размещению объектов пожарной охраны установлены Федеральным законом РФ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008г. и НПБ 101-95 «Нормами проектирования объектов пожарной охраны» от 01.01.1995 г.

Дислокация подразделений пожарной охраны на территории поселения определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова не должно превышать в сельских поселениях - 20 минут. Данный норматив на территории поселения не обеспечивается, за пределами двадцатиминутной доступности остается один населенный пункт – д. Михайловка. Необходимо проектирование пожарного депо на один специальный автомобиль в д. Михайловка.

Талица 13 Пункт пожарной охраны

на территории Ашапского сельского поселения

| Пункт пожарной охраны | Адрес места нахождения | Личный состав | Техническое оснащение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МПО Ашапского сельского поселения | с. Ашап пер. Советский, 8 а | 4 человека | а/м «Урал» | Необходима замена автомобиля, приобретение спецодежды |

Таблица 14 Пожарные водоёмы

на территории Ашапского сельского поселения

| Место расположения | Вид водоёма | Наличие пожарного пирса и место расположения | Собственник |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Ашап | пруд | пирс | Администрация МО «Ашапское сельское поселение» |
| с. Ашап | искусственная емкость | - | - |
| с. Сосновка | пруд | - | - |
| д. Щелканка | пруд | - | - |
| д. Михайловка | р. Большой Ашап | - | - |

Необходимо оборудовать пожарные водоемы в населенных пунктах с. Сосновка, д. Щелканка, д. Михайловка пожарными пирсами и подъездными путями с твердым покрытием размерами не менее 12х12 м для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года в соответствии с Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03), утверждёнными Приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 18 июня 2003 г. № 313.

Система водоснабжения ряда населенных пунктов оснащена пожарными гидрантами. Всего в жилой зоне установлено 26 пожарных гидрантов.

Таблица 15 Пожарные гидранты на территории Ашапского сельского поселения

| № п/п | Адрес | Собственник пожарного гидранта |
| --- | --- | --- |
| 1 | с. Ашап ул. Советская, 51 | Администрация МО Ашапское сельское поселение |
| 2 | с. Ашап ул. Советская, 63 | Администрация МО Ашапское сельское поселение |
| 3 | с. Ашап ул. Советская, 179 | Администрация МО Ашапское сельское поселение |
| 4 | с. Ашап ул. 8 марта, 5 | Администрация МО Ашапское сельское поселение |
| 5 | с. Ашап ул. 8 марта, 35 | Администрация МО Ашапское сельское поселение |
| 6 | с. Ашап ул. 8 марта, 81 | Администрация МО Ашапское сельское поселение |
| 7 | с. Ашап ул. 8 марта, 93 | Администрация МО Ашапское сельское поселение |
| 8 | с. Ашап ул. 1 мая, 54 | Администрация МО Ашапское сельское поселение |
| 9 | с. Ашап ул. Пролетарская, 50 | Администрация МО Ашапское сельское поселение |
| 10 | с. Ашап ул. Труда, 31 | Администрация МО Ашапское сельское поселение |
| 11 | с. Ашап ул. Уральская, 8 | Администрация МО Ашапское сельское поселение |
| 12 | с. Ашап ул. Уральская, 16 | Администрация МО Ашапское сельское поселение |
| 13 | с. Ашап ул. Уральская, 36 | Администрация МО Ашапское сельское поселение |
| 14 | с. Ашап ул. Сергеева, 8 | Администрация МО Ашапское сельское поселение |
| 15 | с. Ашап ул. Сергеева, между д. 30 и д.32 | Администрация МО Ашапское сельское поселение |
| 16 | с. Ашап ул. Свободы, между д. 3 и д.4 | Администрация МО Ашапское сельское поселение |
| 17 | с. Ашап ул. Свободы, 6 | Администрация МО Ашапское сельское поселение |
| 18 | с. Ашап ул. Набережная, 8 | Администрация МО Ашапское сельское поселение |
| 19 | с. Ашап ул. Нагорная, 2 | Администрация МО Ашапское сельское поселение |
| 20 | с. Ашап ул. Нагорная, 6 | Администрация МО Ашапское сельское поселение |
| 21 | с. Ашап ул. Нагорная, 10 | Администрация МО Ашапское сельское поселение |
| 22 | с. Ашап ул. Дальняя, 1 | Администрация МО Ашапское сельское поселение |
| 23 | с. Ашап ул. Дальняя, 3 | Администрация МО Ашапское сельское поселение |
| 24 | с. Ашап ул. Молодежная, 5 | Администрация МО Ашапское сельское поселение |
| 25 | с. Ашап ул. Молодежная, 13 | Администрация МО Ашапское сельское поселение |
| 26 | с. Сосновка ул. Молодежная у клуба | Администрация МО Ашапское сельское поселение |

Необходимо существующие в населенных пунктах системы водоснабжения оборудовать пожарными гидрантами полностью, из расчета по 1-2 гидранта на 200 метров жилой малоэтажной застройки.

4.5 Обеспечение предупреждения чрезвычайных ситуаций

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в целях обеспечения реализации единой государственной политики в сфере защиты населения и территории Ашапского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, координации взаимодействия органов управления, сил и средств поселенческого звена Пермской краевой системы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также обеспечения пожарной безопасности на территории поселения ведутся следующие работы:

Постановлением главы Ашапского сельского поселения создана Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в составе пятнадцати человек.

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при администрации Ашапского сельского поселения (далее – Комиссия) является координирующим органом, образованным для обеспечения согласованности действий администраций предприятий, учреждений и организаций, осуществляющих деятельность на территории поселения  при решении вопросов в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечения пожарной безопасности на территории поселения.

Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами Пермского края и Губернатора Пермского края, ведомственными нормативно-правовыми документами (положения, инструкции, правила и т.д.), нормативно-правовыми документами Главы администрации муниципального образования «Ашапское сельское поселение» в сфере защиты населения, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечения пожарной безопасности.

Основными задачами Комиссии являются:

- разработка предложений по реализации единой государственной политики в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;

- координация деятельности органов управления и сил Ординского районного звена Пермской краевой системы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – ОРЗ ПКСЧС);

- обеспечение согласованности действий организаций муниципального образования «Ашапское сельское поселение» при решении вопросов в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, а также восстановления объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, производственной и инженерной инфраструктуры, поврежденных и разрушенных в результате чрезвычайных ситуаций;

- организация планирования и контроль за выполнением мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Комиссия с целью выполнения возложенных на нее задач осуществляет следующие функции:

- рассматривает в пределах своей компетенции вопросы в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности и при необходимости вносит в установленном порядке Главе администрации муниципального образования «Ашапское сельское поселение» необходимые предложения;

- разрабатывает предложения по совершенствованию нормативных правовых актов администрации муниципального образования «Ашапское сельское поселение» и иных нормативных документов в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;

- рассматривает прогнозы возможных чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования «Ашапское сельское поселение», организует разработку и реализацию мер, направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности;

- участвует в разработке целевых, а также научно-технических программ в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, готовит предложения по их реализации;

- организует разработку предложений и осуществляет меры по развитию и обеспечению функционирования ОРЗ ПКСЧС;

- разрабатывает предложения по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций местного уровня;

- рассматривает вопросы по организации размещения временно отселяемого (эвакуируемого) населения и возвращения его после ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожаров в места проживания;

- организует взаимодействие с комиссиями по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности соседних муниципальных образований, органами военного управления, органами управления МЧС России, общественными объединениями по вопросам предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий и обеспечению пожарной безопасности;

- вносит предложения Главе администрации муниципального образования «Ашапское сельское поселение» по направлению необходимых сил и средств ОРЗ ПКСЧС на ликвидацию чрезвычайных ситуаций и их последствий за пределами муниципального образования;

- оказывает помощь комиссиям по предупреждению и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципальных образований и организаций Ординского района.

Комиссия в пределах своей компетенции имеет право:

- запрашивать у исполнительных органов государственной власти Пермского края, муниципальных образований района и организаций муниципального образования «Ашапское сельское поселение» необходимую информацию;

- заслушивать на своих заседаниях руководителей и представителей организаций и предприятий муниципального образования;

- создавать по мере необходимости оперативные и рабочие группы по направлениям деятельности Комиссии, определять полномочия и порядок их работы.

Общее руководство Комиссией осуществляет ее председатель, а в его отсутствие либо по его поручению – один из заместителей председателя Комиссии.

Председатель Комиссии назначается или освобождается Главой администрации муниципального образования «Ашапское сельское поселение».

Численность и персональный состав Комиссии утверждаются Главой администрации муниципального образования «Ашапское сельское поселение».

Работа Комиссии организуется на основе годовых планов работы утверждаемых Главой администрации муниципального образования «Ашапское сельское поселение». Основной формой работы Комиссии являются заседания. Для организации текущей плановой работы заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в квартал. При возникновении чрезвычайных ситуаций Комиссия созывается незамедлительно. Заседания Комиссии являются правомочными при наличии на заседании более половины членов Комиссии.

Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписываются председательствующим на заседании Комиссии и секретарем. Комиссия принимает решения открытым голосованием. Решения принимаются простым большинством голосов от числа членов Комиссии, присутствующих на ее заседании.

Решения Комиссии, принимаемые в соответствии с ее компетенцией, являются нормативно-правовыми документами, положения которых в свою очередь являются основанием для принятия соответствующих решений в организациях и структурных подразделениях муниципального образования «Ашапское сельское поселение».

Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет администрация муниципального образования «Ашапское сельское поселение».

Постановлением главы Ашапского сельского поселения создана эвакуационная комиссия. Эвакуационная комиссия Ашапского сельского поселения (далее - комиссия) создана для непосредственного планирования, подготовки и проведения эвакуационных и эвакоприемных мероприятий.

Общее руководство деятельностью комиссии осуществляет глава поселения.

В состав комиссии назначаются лица руководящего состава аппарата администрации поселения, предприятий торговли, транспорта и связи, органов образования, социального обеспечения, здравоохранения, внутренних дел, представители военного комиссариата, за исключением лиц, имеющих мобилизационные предписания.

Комиссия в своей деятельности руководствуется Федеральным законом от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ "О гражданской обороне", Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июня 2004 г. № 303 "О порядке эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы", Указом губернатора Пермской области от 15 ноября 2000 г. № 285 "Об организации планирования рассредоточения и эвакуации населения области", другими нормативными актами Российской Федерации.

Основными задачами комиссии при повседневной деятельности являются:

- определение численности населения, подлежащего рассредоточению и эвакуации в военное время, а также временному отселению из опасных зон при возникновении ЧС, разработка планов эвакуации.

- определение количества и выбор мест дислокации приемных эвакуационных пунктов, пунктов посадки (высадки) на все виды транспорта, а также маршрутов эвакуации пешим порядком;

- контроль за ходом разработки планов приема и размещения эваконаселения, материальных и культурных ценностей;

- проведение заседаний, на которых рассматриваются и анализируются планы приема и размещения эваконаселения, материальных и культурных ценностей на территории района, результаты проверок состояния планирования эвакомероприятий на объектах экономики;

- взаимодействие с военным комиссариатом по вопросам планирования, обеспечения и проведения эвакомероприятий;

- участие в учениях (тренировках) по вопросам ГО с целью проверки реальности разрабатываемых планов и приобретение практических навыков по организации эвакомероприятий;

- организация проверок готовности подчиненных эвакоорганов и служб;

- разработка и учет эвакуационных документов.

Основными задачами комиссии при угрозе и возникновении ЧС являются:

- оценка обстановки и определение масштабов возможного отселения населения из опасных зон;

- уточнение состава и состояния сил и средств, привлекаемых для этих целей и приведение их в необходимую степень готовности;

- определение порядка, маршрутов вывода (вывоза) населения из опасных зон на ПВР;

- организация всестороннего обеспечения отселяемого населения через КЧС и соответствующие службы;

Основными задачами комиссии при получении распоряжения о проведении эвакуации являются:

- осуществление приема, размещения и первоочередного жизнеобеспечения эвакуированного населения;

- организация и контроль обеспечения эвакуации;

- учет и обеспечение хранения материальных и культурных ценностей;

- организация взаимодействия с военным комиссариатом по вопросам организации, обеспечения и проведения эвакомероприятий.

Комиссия имеет право в пределах своей компетенции принимать решения, обязательные для выполнения ведомствами, учреждениями и организациями на территории района.

Работа комиссии осуществляется в соответствии с годовым планом работы.

Заседания комиссии проводятся не реже одного раза в полугодие и оформляются протоколами.

Постановлением главы Ашапского сельского поселения утверждено Положение о порядке проведения эвакуационных мероприятий. Положение определяет основные задачи, порядок планирования, организации и проведения эвакуационных мероприятий на территории Ашапского сельского поселения.

Эвакуационные мероприятия планируются и подготавливаются заблаговременно и осуществляются при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Эвакуационные мероприятия включают в себя следующие понятия:

а) зона временного отселения - территория, откуда при угрозе или во время возникновения чрезвычайной ситуации эвакуируется или временно выселяется население в целях его безопасности:

б) эвакуация населения - комплекс мероприятий по организованному выводу и вывозу населения из зон чрезвычайной ситуации или вероятной чрезвычайной ситуации, а также жизнеобеспечению эвакуируемых в районе размещения;

в) загородная зона - территория, находящаяся вне пределов зоны вероятной чрезвычайной ситуации, установленная для населенных пунктов, имеющих потенциально опасные объекты экономики, подготовленная для размещения населения, эвакуируемого из зоны чрезвычайной ситуации;

г) жизнеобеспечение населения в чрезвычайной ситуации - комплекс экономических, организационных, инженерно-технических и социальных мероприятий, обеспечивающих создание и поддержание минимальных условий, необходимых для сохранения и поддержания жизни, здоровья и работоспособности людей во время осуществления эвакуации на ее маршрутах и в местах размещения эвакуируемых.

Руководство эвакуационными мероприятиями осуществляет глава поселения через комиссию по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности и эвакуационную комиссию.

Непосредственно организацию и проведение эвакуационных мероприятий осуществляют эвакуационные органы:

эвакуационная комиссия сельского поселения;

объектовые эвакуационные комиссии;

приемные эвакуационные пункты.

Эвакуационные и эвакоприемные комиссии являются органами соответствующих администраций, а на объектах экономики - органами их руководителей. Они несут полную ответственность за выполнение всего комплекса эвакуационных мероприятий. Возглавляют эти комиссии заместители глав администраций, руководителей объектов экономики.

Деятельность эвакуационных органов включает планирование, подготовку и непосредственно проведение эвакуационных мероприятий с целью защиты населения от последствий чрезвычайных ситуаций.

В зависимости от обстановки различают два режима функционирования эвакуационных органов:

1) Режим повседневной деятельности - функционирование при нормальной производственно-промышленной, радиационной, химической, сейсмической и гидрометеорологической обстановке, при отсутствии эпидемии, ведении долгосрочных работ по ликвидации последствий стихийных бедствий;

2) Чрезвычайный режим - функционирование при возникновении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Решение о введении того или иного режима функционирования эвакуационных органов принимает глава района с учетом конкретной обстановки.

Основными мероприятиями, осуществляемыми при функционировании эвакуационных органов в различных режимах, являются:

1) при режиме повседневной деятельности:

- разработка документов плана проведения эвакуационных мероприятий;

- учет населения, попадающего в опасные зоны при возникновении чрезвычайных ситуаций;

- определение маршрутов эвакуации;

- разработка вопросов транспортного, дорожного, технического, материального, медицинского, противохимического обеспечения, охраны общественного порядка, снабжения продуктами питания, предметами первой необходимости при проведении эвакуационных мероприятий;

- поддержание высокой готовности, совершенствование подготовки эвакуационных органов, автоколонн и других видов транспорта к эвакуации населения из зон чрезвычайных ситуаций;

- организация взаимодействия всех звеньев, участвующих в проведении эвакуационных мероприятий или обеспечивающих их проведение;

- подготовка эвакуационных органов всех степеней.

2) При чрезвычайном режиме:

- организация контроля за работой эвакуационных органов и служб, обеспечивающих эвакуацию населения согласно планам проведения эвакуационных мероприятий;

- организация информации населения об обстановке и в местах размещения;

- организация взаимодействия с территориальными органами гражданской обороны, управления внутренних дел и органами военного командования по использованию маршрутов движения и выделению дополнительных транспортных средств для эвакуации населения;

- контроль за ходом и проведением эвакуационных мероприятий на местах, учет эвакуируемых в соответствии с планом;

- поддержка постоянной связи с эвакуационными органами всех степеней, транспортными службами;

- организация жизнеобеспечения населения, оставшегося без крова.

Ежегодно принимается постановление главы Ашапского сельского поселения «Об усилении мер пожарной безопасности в весенне-летний период на территории Ашапского сельского поселения». Данным нормативно-правовым документом утверждается план организационно-технических мероприятий по предупреждению пожаров в весенне-летний период на территории поселения.

Таблица 16 План мероприятий по повышению пожарной безопасности

на территории Ашапского сельского поселения

| № п\п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организовать учебу, провести беседы в организациях и населенных пунктах | В течении осенне-зимнего периода | Глава поселения, начальник МПО |
| 2. | Провести проверку и ремонт гидрантов, водоемов, пирсов | Осень | Глава поселения, начальник МПО |
| 3. | С начала ледостава оборудовать незамерзаемые проруби для забора воды на случай пожаров | Осень | Глава поселения, начальник МПО |
| 4. | Своевременно производить чистку переулков, подъездов к водоемам, гидрантам | На время снежного покрова | Подрядные организации |
| 5. | Организовать обследование жилого фонда, бесхозных зданий, организовать снос брошенных домов, сгоревших построек | В течение сезона | Глава поселения, владельцы построек |

В муниципальном образовании «Ашапское сельское поселение» приняты нормативно-правовые документы, направленные на обеспечение пожарной безопасности: Постановление Главы Ашапского сельского поселения «О реализации первичных мер пожарной безопасности», Постановление Главы Ашапского сельского поселения «Об обеспечении свободного проезда и установки пожарной и специальной техники возле жилых домов и объектов», Постановление Главы Ашапского сельского поселения «Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения», Постановление Главы Ашапского сельского поселения «Об утверждении положения об обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории Муниципального образования «Ашапское сельское поселение».

Также разработан ряд нормативно-правовых документов, направленных на обеспечение предупреждения чрезвычайных ситуаций и гражданской обороне:

Постановление главы Ашапского сельского поселения «О создании резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Ашапского сельского поселения».

Постановление главы Ашапского сельского поселения «О подготовке населения и нештатных аварийно-спасательных формирований на территории Ашапского сельского поселения».

Постановление главы Ашапского сельского поселения «О прядке подготовки и обучения населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности и гражданской обороне на территории Ашапского сельского поселения».

Постановление главы Ашапского сельского поселения «Об утверждении положения об организации и ведении гражданской обороны на территории Ашапского сельского поселения».

Границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и биологического характера обозначены на «Схеме границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и биологического характера Ашапского сельского поселения Ординского муниципального района Пермского края».

5. Земельные ресурсы

5.1 Наличие и распределение земель Ашапского сельского поселения по категориям земельного фонда, прогноз использования земельного фонда

Земли, находящиеся в пределах Ашапского сельского поселения, составляют его земельный фонд. Согласно действующему законодательству и сложившейся практике, государственный учет земель осуществляется по категориям земель и угодьям.

Категория земель - это часть земельного фонда, выделяемая по основному целевому назначению и имеющая определенный правовой режим. Отнесение земель к категориям осуществляется согласно действующему законодательству в соответствии с их целевым назначением и правовым режимом.

Площадь земель в административных границах Ашапского сельского поселения составляет 25900,00 га, которые распределены следующим образом:

Таблица 17 Структура земель в административных границах

Ашапского сельского поселения на 1.01.2013 г.

| Вид использования | Площадь, га | Структура, % |
| --- | --- | --- |
| Всего земель в административных границах Ашапского сельского поселения Земли сельскохозяйственного назначения Земли населённых пунктов Земли промышленности, транспорта, связи и иного специального назначения Земли лесного фонда в т. ч. Кунгурское лесничество Ординское участковое лесничество (бывшее Ординское сельское лесничество) Кунгурское лесничество Ординское участковое лесничество (бывшее Ашапское сельское участковое лесничество (колхоз «Урал») | 25900,00 11714,00 633,00 9,00 13544,00 6402,00 7142,00 | 100,00 45,23 2,45 0,03 52,29 - - |

Земли сельскохозяйственного назначения

На 1.01.2013 г. площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет 11714,00 га. С учётом перспектив развития сельского поселения (развитием сферы туризма и отдыха, строительства, промышленности) площадь земель данной категории должна неизбежно сократиться.

На конец расчетного срока площадь земель данной категории будет составлять 11623,86 га.

Земли населённых пунктов

# Таблица 18 Структура земель

# населённых пунктов на 01.01.2013г.

| Вид использования | Площадь |
| --- | --- |
|  | га | % |
| Земли населённых пунктов Жилая зона Общественно-деловая зона Производственная зона Зона сельскохозяйственного использования Рекреационная зона Земли общего пользования Земли, не вовлечённые в градостроительную деятельность | 633,00 504,07 14,30 16,74 21,96 21,59 42,76 11,58 | 100,00 79,63 2,26 2,64 3,47 3,41 6,76 1,83 |

Прогноз формирования территорий земель жилой и общественно-деловой застройки разрабатывается с учётом проведённого анализа и оценки использования земельных ресурсов этой составной части земель поселения, а также с учётом сопутствующего прогноза по демографии.

Принимая за истину предположение, что численность постоянно проживающего населения будет поддерживаться на существующем уровне и составит 2273 человек, площадь жилой застройки не должна увеличиться, но в настоящее время земельные участки на территории поселения особенно востребованы для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства. Относительно благополучная экологическая ситуация, великолепные природные ландшафты, богатство водных, растительных, животных ресурсов создают позитивный имидж поселения в восприятии жителей краевого центра и других административных образований.

Исходя из данных предположений, необходимо предусмотреть ряд земельных участков для включения в черту населённых пунктов с целью размещения жилой застройки.

Проектом предлагается включить в черту населенных пунктов следующие земельные участки общей площадью 16 га:

- с. Ашап 100 м. южная часть села, восточнее спортивной площадки Ашапской средней школы по ул. Сибирская, площадь 72883 м²;

- с. Ашап, западная граница, продолжение ул. Свободы и ул. Набережная, площадь 44611 м²;

- с. Ашап, северо-западная граница, продолжение ул. Колхозная, параллельно ул. Молодежная, площадь 16170;

……д. Щелканка, северо-западная граница, продолжение ул. Полевая, параллельно ул. Колхозная, площадь 25856 м².

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения

# Таблица 19 Структура земель промышленности, транспорта связи и иного специального назначения

| Вид использования | Площадь, га | Структура,% |
| --- | --- | --- |
| Всего земель промышленности, транспорта, связи и иного специального назначения в т. ч. объекты добычи нефти ООО «Лукойл-Пермнефть» | 9,00 9,00 | 100,00 |

Перспективную потребность в земельных ресурсах для несельскохозяйственных нужд определяют с учётом плана развития каждого конкретного предприятия. Поэтому потребность в земельных участках данной категории будет удовлетворяться по мере необходимости и спроса из земель общего пользования, земель запаса или малопродуктивных сельскохозяйственных угодий.

Проектом предлагается перевод ряда земельных участков общей площадью 74,14 га из земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности, транспорта, связи и иного специального назначения:

# - южнее с. Сосновка площадью 12,35 га (лесопилка);

- северо-восточнее с. Ашап площадью 4,10 га (лесопилка);

- северо-восточнее с. Ашап площадью 6,07 га (зерносклады, лесопилка);

- юго-западнее с. Ашап площадью 1,23 га (ремонтные мастерские);

- юго-западнее с. Ашап площадью 2,96 га (ПМК);

- юго-западнее с. Ашап площадью 13,38 га (МТМ, АЗС);

- территория поселения площадью 34,05 га (объекты добычи нефти).

Земли лесного фонда

# Таблица 20 Структура земель лесного фонда

| Вид использования | Площадь, га | Структура,% |
| --- | --- | --- |
| Всего земель лесного фонда в т. ч. Кунгурское лесничество Ординское участковое лесничество (бывшее ) Кунгурское лесничество Ординское участковое лесничество (бывшее Ординское сельское лесничество Ашапское сельское участковое лесничество (колхоз «Урал») | 13544,00 6402,00 7142,00 | 100,00 47,30 52,70 |

Проектом не предусматривается перевод земельных участков из категории земель лесного фонда в другие категории.

Планируемая структура земельного фонда

Таблица 21 Планируемая структура земельного фонда

Ашапского сельского поселения на перспективу

| Наименование категории | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов | земли промышленности, энергетики, транспорта, | земли особо охраняемых территорий и объектов | земли лесного фонда | земли водного фонда | земли запаса | Площадь на 01.01.2013 г. (га) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| земли сельскохозяйственного назначения | 11623,86 | 16,00 | 74,14 | - | - | - | - | 11714,00 |
| земли населенных пунктов | - | 633,00 | - | - | - | - | - | 633,00 |
| земли промышленности, энергетики, транспорта, связи | - | - | 9,00 | - | - | - | - | 9,00 |
| земли особо охраняемых территорий и объектов | - | - | - | - | - | - | - | - |
| земли лесного фонда | - | - | - | - | 13544,00 | - | - | 13544,00 |
| земли водного фонда | - | - | - | - | - | - | - | - |
| земли запаса | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Площадь планируемая, га | 11623,86 | 649,00 | 83,14 | 28,46 | 13544,00 | - | - | 34600,00 |

5.2 Наличие и распределение земель Ашапского сельского поселения по видам пользования

Таблица 22 Экспликация земель МО «Ашапское сельское поселение»

| Виды пользования | Общая площадь, га | в том числе | Итого с/х угодий | ЛПХ | Животно-водство | Леса | Болота | Под водой | Под улицами и проездами | Под постройками | Прочие земли |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | пашня | многолетние насаждения | сенокос | пастбище |  | Число хозяйств | Всего земель | в том числе | Итого с/х угодий | постройки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Число семей | Всего земель |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | пашня | сады | сенокосы | пастбища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в черте населенных пунктов |
| Всего собственность пользование аренда муницип. земли разгранич. земли | 632,99 229,36 82,15 37,64 283,85 - | 35,020 - 11,19 7,76 16,07 - | 1,59 - 0,45 - 1,14 - | 0,500 - - - 0,50 - | 90,4 - - - 90,4 - | 127,51 - 11,64 7,76 108,11 - | - - - - - - | 265,33 229,37 6,11 29,79 - - | 196,22 172,33 3,50 17,61 - - | 28,82 26,12 2,61 0,09 - - | 15,44 3,38 - 12,06 - - | 00,00 - - - - - | 240,48 201,93 6,11 29,76 - - | 27,47 27,44 - 0,03 - - | - - - - - - | 61,75 - 61,75 - - - | 7,6 - - - 7,6 - | 1,25 - - - 1,25 - | 4,6 - - - 4,6 - | 101,79 - - - 101,79 - | 2,57 0,38 1,4 - 0,79 - | 57,97 - 0,62 - 57,35 - |
| вне черты населенных пунктов |
| Всего пользование аренда муницип. земли | 2365,26 617,12 7,66 1742,87 | 387,50 - - 387,50 | - - - - | 676,33 - - 676,33 | 562,61 - - 562,61 | 1626,44 - - 1626,44 | - - - - | 385,95 378,29 7,66 - | 341,66 341,66 - - | - - - - | 7,70 0,08 7,62 - | 36,59 36,55 0,04 - | 385,95 378,29 7,66 - | - - - - | - - - - | 238,83 238,83 - - | - - - - | - - - - | 75,42 - - 75,4 | - - - - | - - - - | 38,62 - - 38,62 |
| ВСЕГО | 2998,25 | 422,52 | 1,59 | 676,83 | 653,01 | 1753,95 | 874 | 653,9 | 537,88 | 28,82 | 23,06 | 36,59 | 626,43 | 27,47 | 176 | 300,58 | 7,6 | 1,25 | 80,02 | 107,79 | 2,57 | 96,59 |

5.3 Состояние и оценка земель в сельском хозяйстве

На территории поселения в настоящее время нет крупных предприятий АПК. Крупное предприятие АПК колхоз «Урал», которое много лет выполняло роль хозяйствующего субъекта на территории поселения, в мае 2010 года прекратило свою деятельность в связи с реорганизацией. В результате реорганизации юридического лица образовалось общество с ограниченной ответственностью «Надежда». Основное направление деятельности хозяйства – молочное животноводство, выращивание зерновых культур. Данное предприятие не является высокорентабельным, имеет задолженность по заработной плате перед работниками, обрабатывает малые площади сельскохозяйственных угодий. Несмотря на сложившуюся неблагоприятную обстановку в АПК в поселении и в стране в целом, территория располагает достаточными ресурсами и предпосылками для ведения сельскохозяйственного производства. Для достижения этой цели необходимо привлечение инвесторов в отрасль.

Таблица 23 Показатели сельскохозяйственного производства ООО «Надежда»

| Показатели | Единицы измерения | 2012 г. |
| --- | --- | --- |
| Продукция с/х Индексы производства продукции Количество посевных площадей всех сельскохозяйственных культур Посевные площади зерновых культур Посевные площади кормовых культур Валовой сбор зерна Урожайность зерновых Поголовье крупного рогатого скота в т. ч. коровы Производство молока Надой молока на одну корову Реализация основной продукции растениеводства Реализация основной продукции животноводства: мясо КРС молоко Рентабельность сельскохозяйственной деятельности Среднемесячная заработная плата Среднесписочная численность рабочих и служащих | тыс. руб. % к пр. году га га га тонн ц/га гол. гол. тонн кг тонн тонн тонн % руб. чел. | 30870 124,7 1749 1271 - 644 13,5 540 409 1299 3436 1098 29 1338 25 5053 98 |

К негативным процессам в сельском хозяйстве Ашапского сельского поселения относятся:

- зарастание больших площадей продуктивных сельскохозяйственных угодий лесом и кустарником;

- развитие деградационных процессов (эрозия почв, заболачивание);

- неопределенность в земельных отношениях, связанная с оборотом земель;

- наличие низкоэффективных предприятий сельскохозяйственного профиля.

5.4 Использование земель предприятиями и организациями несельскохозяйственных отраслей

На территории Ашапского сельского поселения осуществляют свою деятельность ряд предприятий и организаций несельскохозяйственного профиля. Большая часть данных организаций расположена в границах населённых пунктов, это предприятия сферы социально-культурного и бытового обслуживания, однако более крупные объекты (объекты транспортировки нефти и объекты электроснабжения) расположены за чертой населённых пунктов на землях сельскохозяйственного назначения.

Таблица 24 Крупные предприятия не сельскохозяйственного профиля

на территории Ашапского сельского поселения

| № п.п. | Наименование предприятия | Площадь участка, га | Вид деятельности | Категория земель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Вертикаль» | 3,1450 | Ремонт автомобильных дорог и дорожной техники | Земли населенных пунктов |
| 2 | ИП Деревянных Т.М. | 0,0078 | Хлебопечение | Земли населенных пунктов |
| 3 | ИП Лобовикова Ю.М. | 0,0432 | Производство лесопильное | Земли населенных пунктов |
| 4 | ИП Кобелев А.Ю. | 2,1300 | Производство лесопильное | Земли населенных пунктов |
| 5 | ИП Лобовиков А.В. | 1,8000 | Производство лесопильное | Земли населенных пунктов |
| 6 | ИП Вавилов О.Н. | 0,0122 | Ремонт автомашин | Земли населенных пунктов |

Все предприятия несельскохозяйственного профиля созданы в целях удовлетворения общественных потребностей в результатах их деятельности и получения прибыли.

5.5 Качественная характеристика земель Ашапского сельского поселения предполагает отражение фактически сложившейся под воздействием человека продуктивности земель, их плодородия.

Анализ качественного состава земель Ашапского поселения показывает повсеместные негативные процессы, происходящие на землях сельскохозяйственного назначения.

Оценивая состояние земель поселения можно выделить следующие негативные тенденции:

- происходит физический перевод продуктивных земель в менее продуктивные или вообще не пригодные для хозяйственного использования;

- экономическое свертывание площадей, вовлеченных в хозяйственный оборот земельных ресурсов;

- нарастающее разрушение земельного фонда и утрата им своих полезных потребительских свойств.

Отсутствие должного землеустроительного обеспечения, учета земель и, как следствие этого, бессистемный выдел земельных участков в натуре, также отрицательно влияют на общее состояние земель поселения.

Отсутствие научно-обоснованного подхода к использованию земель в сельском хозяйстве приводит к повсеместному возрастанию антропогенной нагрузки на продуктивные угодья, вследствие чего происходит интенсивное развитие процессов деградации земель. Эти процессы выводят из оборота площади сельскохозяйственных угодий, ухудшают структуру ландшафта.

На территории поселения наблюдаются следующие виды деградации:

1. Физическая, характеризующаяся плоскостным смывом, линейным размывом и дефляционным сносом почв, расчленением оврагами, увеличением площади эродированных земель, выходом на поверхность коренных и подстилающих пород, ухудшением физических свойств почвы. Данный вид деградации обусловлен низкой культурой земледелия, агрономическим истощением земель, потерей почвенного плодородия в результате обеднения почв элементами минерального питания.

2. Биологическая, характеризующаяся деградацией растительного покрова, уменьшением биологического разнообразия.

3. Геохимическая, характеризующаяся нарушением круговорота веществ, засолением, минерализацией поверхностных и грунтовых вод, загрязнением вредными веществами почв.

4. Геологическая и гидрологическая, характеризующаяся заболачиванием.

Кроме этого наблюдается технологическая (эксплуатационная) деградация, представляющая собой структурные нарушения почвенного покрова, и хозяйственная деградация, характеризующаяся систематическим не использованием продуктивных земель.

Одновременно с этим значительные площади сельскохозяйственных угодий заросли кустарником и мелколесьем и непригодны для производства сельскохозяйственной продукции.

Переувлажнение, зарастание, закочкаренность и подобные процессы свидетельствуют о мелиоративной неустроенности земель.

Использование деградированных земель в сельскохозяйственном производстве снижает его эффективность, усложняет и удорожает производство. Несмотря на значительный ущерб сельскохозяйственному производству, снижение производительных свойств почвы и снижение стоимостных характеристик конкретных земельных участков, собственники и иные землепользователи не проявляют заинтересованности в устранении первоосновы деградационных процессов или разработки системы научно-обоснованного комплекса целенаправленной организации деградированных земель с целью их восстановления.

6. Характеристика населения и качества жизни. Характеристика социальной инфраструктуры Ашапского сельского поселения

6.1 Население

Ашапское сельское поселение находится на третьем месте по численности населения из пяти сельских поселений Ординского муниципального района. В административном центре поселения – с. Ашап проживает 1636 человек. Национальный состав довольно однороден - преобладают русские, кроме того, на территории поселения издавна проживают татары, башкиры и др.

Таблица 25 Населенные пункты,

расположенные на территории Ашапского сельского поселения

| N п/п | Наименование населенного пункта | Тип поселения | Число жителей | Число дворов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Ашап | сельское | 1636 | 586 |
| 2 | д. Баляковка | сельское | 4 | 3 |
| 3 | д. Михайловка | сельское | 129 | 55 |
| 4 | с. Сосновка | сельское | 291 | 106 |
| 5 | д. Тайся | сельское | 18 | 7 |
| 6 | д. Щелканка | сельское | 195 | 71 |
|  | Всего по поселению | - | 2273 | 828 |

Таблица 26 Структура населения Ашапского сельского поселения

| Населённый пункт | Числен-ность населе-ния, чел. | Количес-тво дворов | Возрастная структура населения, чел. | Число родив-шихся за 2012г.чел | Число умер-ших за 2012г. чел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | дети до 7 лет | дети 7-18 лет | трудоспо-собный возраст | старше трудоспо-собного возраста |  |  |
| с. Ашап | 1636 | 586 | 199 | 248 | 899 | 290 | 22 | - |
| д. Баляковка | 4 | 3 | - | - | 2 | 2 | - | - |
| д. Михайловка | 129 | 55 | 13 | 15 | 71 | 30 | 2 | - |
| д. Сосновка | 291 | 106 | 34 | 52 | 156 | 49 | - | - |
| д. Тайся | 18 | 7 | - | 7 | 9 | 2 | - | - |
| д. Щелканка | 195 | 71 | 29 | 31 | 103 | 32 | 3 | - |
| Всего | 2273 | 828 | 275 | 353 | 1240 | 405 | 27 | 44 |

Таблица 27 Статистические данные по населению

| Показатель | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения | 2266 | 2244 | 2310 | 2273 |
| Число родившихся | 32 | 35 | 42 | 27 |
| Общие коэффициенты рождаемости | 14,12 | 15,60 | 18,18 | 11,88 |
| Число умерших | 37 | 40 | 34 | 44 |
| Общие коэффициенты смертности | 16,34 | 17,82 | 14,72 | 19,36 |
| Естественный прирост населения (человек) | -5 | -5 | +8 | -17 |
| Коэффициенты естественного прироста населения (на 1000 населения) | -2,20 | -2,23 | +7,36 | -7,48 |
| Миграционный прирост населения (человек) | -17 | +71 | -45 | - |
| Коэффициенты миграционного прироста (на 1000 населения) | -7,50 | +31,64 | -19,48 | - |

В Ашапском сельском поселении демографическая ситуация не стабильна. За последние четыре года наблюдались следующие тенденции: в первые два года наблюдалось незначительное сокращение численности (1 %), в 2011 году численность населения увеличилась на 3 % (66 человек), на начало 2013 года наблюдается сокращение численности на 37 человек (1,6 %). Разница численности населения на начало и конец исследуемого периода составляет + 7 человек.

Общий коэффициент рождаемости в среднем составляет 14,94, общий коэффициент смертности в среднем составляет 17,06.

Коэффициент естественного прироста населения имеет отрицательное значение и составляет в среднем -2,25, исключение составляет 2011 г, когда показатель естественного прироста составляет +8.

Коэффициент миграционного прироста населения достигает своего максимума в 2010 году +31,64, и своего минимума в 2011 году –19,48.

Проектом предполагается, что численность постоянно проживающего на территории поселения населения в рамках расчетного срока будет оставаться на существующем уровне и составит 2273 человека.

Таблица 28 Характеристика населенных пунктов, расположенных на территории Ашапского сельского поселения

| №п.п. | Населенный пункт | Расстояние до центра поселения, км | Население |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Постоянное | Сезонное (тяготеющее) |
| 1 | с. Ашап | - | 1636 | нет данных |
| 2 | д. Баляковка | 8 | 4 | нет данных |
| 3 | д. Михайловка | 17 | 129 | нет данных |
| 4 | д. Сосновка | 11 | 291 | нет данных |
| 5 | д. Тайся | 12 | 18 | нет данных |
| 6 | д. Щелканка | 4 | 195 | нет данных |

Таблица 29 Распределение населения по полу и возрасту

| Основные возрастные группы | Все население | Мужчины | Женщины |
| --- | --- | --- | --- |
|  | чел. | % | чел. | чел. |
| Моложе трудоспособного возраста | 628 | 28 | 326 | 302 |
| В трудоспособном возрасте | 1240 | 55 | 610 | 630 |
| Старше трудоспособного возраста | 405 | 17 | 159 | 246 |
| Всего население: | 2273 | 100 | 1095 | 1178 |

В общей структуре населения 52 % - женщины, 48 % - мужчины.

Таблица 30 Занятость трудоспособного населения

| № п.п. | Населенный пункт | Кол-во трудоспособного населения | Трудится | Количество не занятых |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Ашап | 899 | 643 | 217 |
| 2 | д. Баляковка | 2 | - | 2 |
| 3 | д. Михайловка | 71 | 9 | 19 |
| 4 | д. Сосновка | 156 | 117 | 39 |
| 5 | д. Тайся | 9 | 4 | 3 |
| 6 | д. Щелканка | 103 | 22 | 67 |
|  | ВСЕГО | 1240 | 795 | 347 |

Таблица 31 Структура занятости постоянного населения, чел.

| Виды экономической деятельности | Современное состояние | Процентное соотношение |
| --- | --- | --- |
| военнослужащие и граждане, обслуживающие воинские части, в т.ч: | - | - |
| военнослужащие | - | - |
| обслуживание воинских частей | - | - |
| Промышленность | 8 | 1,00 |
| Сельское хозяйство | 135 | 16,98 |
| Транспорт | 29 | 3,65 |
| Лесное хозяйство, геологоразведка | 1 | 0,12 |
| Прочие | 622 | 78,25 |
| Итого | 795 | 100 |

Основными проблемами в области доходов населения, обусловливающие низкий уровень жизни населения являются:

– отсутствие устойчивой динамики роста реальной заработной платы по отраслям экономики и усиление ее дифференциации;

– сокращение покупательной способности заработной платы и пенсий, обусловленное опережающим ростом цен на товары и услуги, входящие в состав потребительской корзины.

Уровень занятости трудоспособного населения

Определим уровень занятости трудоспособного населения поселения по формуле:

З=Р/РС(4),

где З – уровень занятости трудоспособного населения;

Р – работающее трудоспособное население, чел;

РС – рабочая сила.

З=893/1240=0,73

Исходя из предположения, что если уровень занятости близок по значению к 0,9 – то поселение представляет собой зону, перспективную для развития, поскольку отличается высокой активностью трудоспособного населения. Ашапское сельское поселение благоприятно для развития объектов социальной сферы.

6.2 Социальная инфраструктура

Объекты социальной, культурной и бытовой сферы приведены в следующей таблице.

Таблица 32 Объекты социальной, культурной и бытовой сферы,

расположенные на территории Ашапского сельского поселения

| Наименование объекта социально-бытовой сферы | Место расположения | Фактический показатель | Примечание/потребность на перспективу |
| --- | --- | --- | --- |
| МАОУ «Ашапская средняя общеобразовательная школа» | с. Ашап, пер. Советский, 1 | 275 чел./3224,8 м² | Реконструкция здания школы с целью использования ее избыточных площадей под детское дошкольное учреждение |
| МАОУ «Сосновская основная общеобразовательная школа» филиал МАОУ «Ашапская средняя общеобразовательная школа» | с. Сосновка ул. Молодежная, 7 | 16 чел. (учащихся) 13 чел. (дошкольники) /1881,8 м²- | Проектирование не требуется |
| МКСОУ "Ашапская коррекционная школа-интернат VIII вида" | с. Ашап ул. Советская, 86 | 137 чел. | Проектирование не требуется |
| МКДОУ «Ашапский детский сад» | с. Ашап, пер. Советский, 10 | 68 чел./460,8 м² | Строительство детского сада на 60 мест |
| Сельская врачебная амбулатория (Ординской ЦРБ) | с. Ашап, ул. Советская, 82 | 26 раб./992,5 м² | Проектирование не требуется |
| Фельдшерско-аккушерский пункт | с. Сосновка, ул. Молодежная, 1а | 1 раб./109,5 м² | Проектирование не требуется |
| Дом культуры | с. Ашап, пер. Советский, 13 | 200 мест/790 м² | Проектирование не требуется |
| Сельский клуб | с. Сосновка, ул. Молодежная, 6 | 125 мест/278 м² | Проектирование не требуется |
| Сельский клуб | д. Щелканка, ул. Центральная, д. 20 | 100 мест/166 м² | Проектирование не требуется |
| Сельский клуб | д. Михайловка, ул. Гаражная, 7 | 50 мест/103 м² | Проектирование не требуется |
| Сельская библиотека (взрослая) | с. Ашап, пер. Советский, 13 | 117 м² | Проектирование не требуется |
| Сельская библиотека (детская) | с. Ашап, ул. 1 мая, 27 | 340 м² | Проектирование не требуется |
| Сельская библиотека (филиал) | с. Сосновка, ул. Молодежная, 6 | 118 м² | Проектирование не требуется |
| Филиал 1638/0118 Западно-Уральского банка Сбербанка России | с. Ашап, пер. Советский, 8 | 32 м²/1 оператор | Проектирование не требуется |
| Почта | с. Ашап, пер. Советский, 8 | 45 м²/1 оператор | Проектирование не требуется |
| Филиал № 63 Ординской районной аптеки | с. Ашап, ул. Советская, 75 | 142 м² | Проектирование не требуется |

Образование

Таблица 33 Система образования Ашапского сельского поселения

| Показатель | Единица измерения | 2011-12 |
| --- | --- | --- |
| Число дошкольных образовательных учреждений | шт | 2 |
| Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях | человек | 81 |
| Число государственных и муниципальных дневных общеобразовательных учреждений (на начало учебного года) в т. ч. Общеобразовательная школа Филиал общеобразовательной школы Коррекционная школа-интернат | шт | 3 1 1 1 |
| Численность учащихся в государственных и муниципальных дневных общеобразовательных учреждениях в т. ч. Общеобразовательная школа Филиал общеобразовательной школы Коррекционная школа-интернат | человек | 428 275 16 137 |

Дошкольное образование

Дошкольное образовательное учреждение имеется в с. Ашап, также функционирует дошкольная разновозрастная группа в МАОУ «Сосновская основная общеобразовательная школа» филиал МАОУ «Ашапская средняя общеобразовательная школа» в с. Сосновка.

В настоящее время на территории сельского поселения проживает 275 детей в возрасте до семи лет, из них 33 человека - дети до полутора лет, 81 ребенок посещает дошкольные образовательные учреждения, 87 детей являются участниками Программы «Мамин выбор», 74 ребенка не имеют возможности посещать детский сад из-за нехватки мест. В детских садах функционируют разновозрастные группы.

Таблица 34 Процент обеспеченности дошкольным образованием

на территории Ашапского сельского поселения

| Наименование детского сада, адрес | Вместимость по санитарным нормам | Посещаемость (фактическая) | Процент обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- |
| МКДОУ «Ашапский детский сад» с. Ашап, пер. Советский, 10 | 65 | 68 | 96 |
| Филиал в с. Сосновка, ул. Молодежная,7 | 13 | 13 | 100 |
| ВСЕГО | 78 | 81 | - |

Проектом предлагается строительство нового детского сада на 60 мест с. Ашап пер. Советский.

Общее школьное образование

МАОУ «Ашапская средняя общеобразовательная школа» расположена в с. Ашап. Филиал МАОУ «Ашапская средняя общеобразовательная школа» «Сосновская основная общеобразовательная школа» расположен в с. Сосновка.

В школе обучаются как русские дети, так и дети татарской национальности, т.к. близлежащая деревня Щелканка и село Малый Ашап – это татарские населённые пункты. Обучение ведется на русском языке. Школьными автобусами организован подвоз детей из деревень Щелканка, Михайловка, Тайся, с. Сосновка, а также из сел М-Ашап и Красный Ясыл организован подвоз учащихся автобусом «Малоашапской ООШ». Учащиеся школы, проживающие в населенных пунктах Щелканка, Михайловка. Сосновка, М.Ашап, посещают группу продлённого дня. В школе обучаются воспитанники ГОУ «Для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Ашапский детский дом». За прошедший учебный год в школе обучалось 275 учащихся в 13 классах-комплектах. Для наиболее полной реализации права каждого ребёнка на образование в школе имеются такие формы обучения, как экстернат и индивидуальное обучение.

Основная задача школы состоит в том, чтобы создать такую систему обучения, которая бы обеспечивала образовательные потребности каждого ученика в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями. Для решения этой задачи требуется образовательная технология, которая бы создавала ученику условия развития его самостоятельности, коллективизма, умений осуществлять самоуправление учебно-познавательной деятельностью.

В течение учебного года работают различные кружки и секции: кружковая работа - «мастерская самоделкина», «Разговор о правильном питании», «Хоровое пение», «Кусудама», «Резьба по дереву», «ИЗОнить», «Клуб интеллектуальных игр», секции - волейбол-баскетбол (юноши, младший возраст и девушки), настольный теннис, полиатлон, подвижные игры(1, 2, 3, 4 классы, ГПД).

В школе функционируют две детские организации: «Город мастеров» для учащихся 5-7 классов, республика «Радана» - для учащихся 8-11 классов.

Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность школы:

Школа построена в 1978 году, типовой проект, 3 этажа. Строение соответствует санитарно-техническим нормам. Общая площадь 3337,5 кв.м., число учебных кабинетов - 20. В школе имеется: актовый зал, спортивный зал, столовая, медицинский кабинет, методический кабинет, кабинет психологической разгрузки.

Благоустройство: электроснабжение, водоснабжение, локальная канализация, теплоснабжение.

Мастерские (столярная, слесарная) расположены во втором здании, 1 этаж, площадь 490,1 кв.м. (электроснабжение, теплоснабжение).

Подсобное хозяйство: Земельный участок - 1,27 га, трактор - 1шт., автобус - 3 шт.

Оснащенность учебной базы: Аудиотехника - 5, видеотехника - 2, копировальная техника - 3, телевизор - 4.

Выход в Интернет: да

Компьютерная техника: Pentium - 12 шт, принтеры - 7, средства мультимедиа - 3, сканер - 2.

Обеспеченность учебниками - 100 %.

Филиал Сосновская основная общеобразовательная школа: типовой проект, 2 этажа. Строение соответствует санитарно-техническим нормам. Общая площадь 1887,3 кв.м. В школе имеется: актовый зал, спортивный зал, столовая.

Благоустройство: есть электроснабжение, водоснабжение, канализация, теплоснабжение.

Условия для занятий физкультурой и спортом: имеется спортивный зал, необходимый инвентарь. В спортивном зале проведен ремонт, застелено и закреплено новое напольное покрытие.

МКСОУ "Ашапская коррекционная школа-интернат VIII вида" функционирует в с. Ашап с 1959 года. Изначально была организована на базе Ашапского детского дома. Первоначально работала только начальная школа, но со временем школа получила разрешение на 9-летнее образование. Первый выпуск был в 1970 году -19 человек. На сегодняшний день было выпущено более 500 человек. Выпускники школы работают во всех отраслях хозяйства - это и моряки, и шофёры, трактористы, штукатуры, маляры, швеи, столяры, рабочие фабрик и заводов, работники сферы обслуживания, работники сельского хозяйства.

Характерной чертой школьной жизни вот уже в течение ряда лет является стабильность. Это отражается на численности учащихся и учителей. С каждым годом контингент учащихся увеличивается. В данный момент в школе обучается более 80 человек.

Индивидуально обучаются 16 учеников, из них индивидуально обучаются на дому 9 учеников, индивидуально приходящие в школу - 7 человек.

Педагогический коллектив - 35 человек. Из них молодые специалисты - 1, стажёры - 26, неспециалисты - 3, пенсионеры - 5.

Тема школы: "Обучение и воспитание - единый процесс".

Основными задачами педагогического коллектива школы являются:

- сохранить контингент учащихся;

- коррекция недостатков психофизического развития школьников;

- изучение и внедрение современных технологий с целью активизации познавательной деятельности учащихся;

- подготовка детей к самостоятельной жизни.

Специальное образование

Ашапская коррекционная школа-интернат является базовой. В школе обучаются дети со всего Ординского района, имеющие отклонения в умственном развитии. В школе есть спортивный зал, швейная мастерская, 2 столярных мастерских, приусадебный участок, актовый зал, оборудован кабинет социально-бытовой ориентации. Помимо образовательных предметов есть предметы дополнительного образования: ЛФК, ритмика, логопедия, СБО. В школе работают кружки: кукольный, кружок выразительного чтения, "Рукодельница", спортивные секции. Ведутся факультативы.

В школе ведётся воспитательная работа по следующим направлениям: трудовое воспитание, правовое, гражданское, эстетическое, нравственное, ОБЖ, работа с периодической печатью, книгой, журналом.

В интернате проживают более 70 детей. Для них созданы все условия для проживания: оборудована игровая комната, спальни, комната для выполнения домашнего задания, душевая, баня.

Проектом предлагается:

- строительство нового детского сада на 60 мест с. Ашап пер. Советский;

- разработать проект реконструкции здания существующей общеобразовательной школы в с. Ашап с целью использования ее избыточных площадей под детское дошкольное учреждение.

- необходимо инициировать проведение мероприятий по ремонту данных учреждений.

- обновление и пополнение материально-технической базы учреждений образования.

Здравоохранение

Лечебно-профилактическими учреждениями на территории поселения являются: сельская врачебная амбулатория (с бригадой скорой медицинской помощи) и фельдшерско-аккушерский пункт.

Таблица 35 Система здравоохранения Ашапского сельского поселения

| Тип учреждения здравоохранения | Место расположения учреждения здравоохранения (площадь, м²) | Количество медицинских работников, чел |
| --- | --- | --- |
| Сельская врачебная амбулатория Бригада скорой медицинской помощи Фельдшерско-аккушерский пункт | с. Ашап ул. Советская, 82 (992,9 м²) с. Ашап ул. Советская, 82 (201,7 м²) с. Сосновка, ул. Молодежная, 1 а | 26 4 1 (фельдшер) |

В лечебных учреждениях поселения оказывается, в основном, первичная медико-санитарная помощь. Специализированная медицинская помощь оказывается в МБМУ «Ординская центральная районная больница».

На территории поселения функционирует психо-неврологический интернат «Озерский». Учреждение расположено по адресу: с. Ашап, ул. Молодежная, 16. В настоящее время в ПНИ «Озерский» на лечении находится около семидесяти человек.

В с. Ашап функционирует филиал № 63 Ординской районной аптеки (кирпичное здание, площадью 142 м²).

В поселении отмечается нехватка и низкая развитость материально-технической базы учреждений здравоохранения. Это негативно сказывается на демографической ситуации: высокая преждевременная смертность лиц трудоспособного возраста, низкая рождаемость, старение населения, алкоголизация.

Развитие системы здравоохранения имеет первоочередное значение для повышения качества жизни населения.

Проектные решения:

- проектирование учреждений здравоохранения не требуется;

- проведение ремонтных работ в учреждениях здравоохранения;

- обновление и пополнение материально-технической базы учреждений здравоохранения.

Культура

На территории Ашапского поселения функционирует культурно-досуговая система, в которую входят: дом культуры в с. Ашап, три сельских клуба (с. Сосновка, д. Михайловка, д. Щелканка) и три библиотеки (взрослая и детская в с. Ашап, филиал в с. Сосновка).

Таблица 36 Размещение культурно-досуговых учреждений (клубного типа)

на территории Ашапского сельского поселения

| Наименование учреждения | Состояние здания | Инфраструктура | Число работников |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Год построй-ки | Типовое / приспо-собленное | Техн. сост. | наличие водо-провода | наличие канали-зации | наличие центр. отопления | всего | из них специа-листы |
| МУК «Ашапский дом культуры» | 1965 | типовое | уд. | нет | нет | центр. | 4 | 3 |
| Сосновский сельский клуб | 1969 | типовое | уд. | нет | нет | центр. | 3 | 2 |
| Щелканский сельский клуб | 1975 | типовое | уд. | нет | нет | электр. | 3 | 2 |
| Михайловский сельский клуб | 1972 | типовое | уд. | нет | нет | котельн. | 5 | 1 |

Культурно-досуговая система организует досуг населения различных социально-возрастных групп.

Таблица 37 Характеристика учреждений культурно-досугового типа

Ашапского сельского поселения

| Показатель | Единица измерения | Величина |
| --- | --- | --- |
| Число зданий, всего из них требуют капитального ремонта аварийные в оперативном управлении арендованные | шт. | 4 - - 4 - |
| Число помещений, всего из них требующих капитального ремонта аварийных арендованных | шт. | 4 (29) - - - |
| Из общего числа помещений зрительные залы мест в зрительных залах досуговые помещения площадь досуговых помещений из числа досуговых помещений помещения для музейной и библиотечной работы из общей площади досуговых помещений площадь, занимаемая библиотеками | шт. шт. шт. кв. м. шт. кв. м. | 4 527 12 1319,8 2 150,4 |
| Число кино -, видео - установок | шт. | - |
| Число персональных компьютеров и автоматизированных рабочих мест из них в библиотеке | шт. | 4 2 |
| Наличие персональных компьютеров, подключенных к сети Интернет из них в библиотеке | шт. | - - |
| Наличие собственного Интернет-сайта | - | - |
| Число специализированных транспортных средств | шт. | 1 |

Таблица 38 Культурно-досуговые формирования

Ашапского сельского поселения

| Показатель | Единица измерения | Величина |
| --- | --- | --- |
| Число культурно-досуговых формирований, всего в них участников из них для детей до 14 лет в них участников для молодежи от 14 до 25 лет в них участников | шт. чел. шт. чел. шт. чел. | 51 999 23 354 5 39 |
| Любительские объединения, группы, клубы по интересам в них участников | шт. чел. | 29 797 |
| Прочие клубные формирования в них участников для детей до 14 лет в них участников для молодежи от 14 до 25 лет в них участников | шт. чел. шт. чел. шт. чел. | 22 202 12 115 2 11 |
| Клубные формирования самодеятельного народного творчества в них участников для детей до 14 лет в них участников для молодежи от 14 до 25 лет в них участников работающих на платной основе в них участников | шт. чел. шт. чел. шт. чел. шт. чел. | 22 202 12 115 2 11 - - |
| Коллективы в них участников Хоровых в них участников Хореографических в них участников Театральных в них участников Изобразительного искусства в них участников Прочие в них участников | шт. чел. шт. чел. шт. чел. шт. чел. шт. чел. шт. чел. | 22 202 - - 4 47 8 70 - - 10 85 |
| Число коллективов, имеющих звание «Лауреат международного (всероссийского) конкурса (фестиваля)» в них участников | шт. чел. | - - |

Таблица 39 Культурно-массовые мероприятия

| Показатель | Единица измерения | Величина |
| --- | --- | --- |
| Культурно-массовые мероприятия Количество, всего Платных, всего из них для детей до 14 лет количество платных для молодежи от 14 до 25 лет количество платных | шт. шт. шт. чел. шт. чел. | 628 70 - - 39 2000 |
| Культурно-досуговые мероприятия Количество, всего Платных, всего из них для детей до 14 лет количество платных для молодежи от 14 до 25 лет количество платных | шт. шт. шт. чел. шт. чел. | 517 - 205 - 39 - |
| Информационно-просветительские мероприятия количество платных | шт. шт. | 91 - |
| Танцевальные вечера (дискотеки) количество платных | шт. шт. | 156 70 |

На данном этапе развития современного общества наиболее востребованными из всех учреждений культуры остаются библиотеки. В библиотеки приходят не только для получения информации, но и ради встреч с интересными людьми, общения с друзьями, обсуждения волнующих вопросов.

Таблица 40 Библиотечная деятельность на территории поселения

| Показатель | Единица измерения | Величина |
| --- | --- | --- |
| Число зарегистрированных пользователей на конец 2012 года из них дети до 14 лет молодежь от 14 до 25 лет | чел. чел. чел. | 1495 590 145 |
| Число посещений за 2011 год из них посещения культурно-массовых мероприятий | ед. | 21261 2236 |

Таблица 41 Формирование и использование библиотечного фонда

| Поступило экземпляров за 2012 год | 496 |
| --- | --- |
| Выбыло экземпляров за 2012 год | 815 |
| Состоит экземпляров на конец 2012 года | 21280 |
| Выдано экземпляров за 2012 год. в том числе пользователям в возрасте до 14 лет пользователям в возрасте от 14 до 25 лет | 51560 25000 2700 |

В Ашапском сельском поселении проживает 2,273 тыс. жителей, услугами библиотек пользуются 1495 чел, что составляет 66%. Ежедневно библиотеки поселения посещают до 60 человек. Эти данные говорят о том, что библиотеки востребованы более чем для половины жителей поселения и являются неотъемлемой частью их жизни.

Большую помощь библиотеки оказывают учащимся школ в освоении школьной программы, студентам вузов и средних специальных учебных заведений, повышают правовую грамотность населения, организуют детский досуг. Библиотеки охотно посещают пенсионеры и инвалиды. Таким образом, библиотечным обслуживанием охвачены все слои населения, а в основном наименее социально и экономически защищенные.

Согласно Распоряжению Правительства РФ от 23.11.2009 г. № 1767-р, которым утверждена «Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах культуры и искусства» для сельских поселений с численностью населения от 2000 до 5000 человек (Ашапское сельское поселение 2273 чел.) – численность населения делится на 1000 и умножается на соответствующее нормативное количество мест в рсчёте на 1000 жителей.

2273/1000*200=455 мест

В настоящее время в учреждениях культурно-досугового типа в поселении 527 мест, проектирование новых объектов не требуется.

Согласно Распоряжению Правительства РФ от 23.11.2009 г. № 1767-р, которым утверждена «Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах культуры и искусства» в сельских поселениях принят норматив книгообеспеченности по сельским библиотекам 7-9 экземпляров на одного жителя.

- экз * 2273 чел = 20457 ед. хранения (в Ашапском сельском поселении 21280. ед. хранения). Проектирование дополнительных библиотечных пунктов не требуется, необходимо уделить внимание обновлению и пополнению фонда существующих библиотек специальной, детской и учебной литературой, а также документами на различных носителях, в том числе обучающими и развлекательными программами и играми.

Молодежная политика

На территории поселения нет постоянно действующих молодежных объединений.

В администрации поселения имеется специалист по молодежной политике, который отвечает за участие молодежи в зональных спортивных играх и состязаниях (футбол, волейбол, бокс).

В настоящее время необходимо уделить особое внимание к воспитанию молодёжи, к организации её социально ориентированного досуга, к противодействию негативным явлениям в молодёжной среде, удовлетворение потребностей молодёжи в предоставлении им социальных услуг в системе работы по месту жительства и потребности самой этой системы в дальнейшем совершенствовании.

В связи с этим проектом предлагается создание клуба по месту жительства для молодёжи. Клуб по месту жительства - муниципальное учреждение, созданное в целях обеспечения социально-правовой защищённости подростков и молодёжи, интеграции их в социально-экономическую, общественно-политическую и культурную жизнь, а также целенаправленной социально-досуговой работы с подростками и молодёжью, профилактика негативных явлений в молодёжной среде. Данное учреждение планируется разместить в существующем доме культуры в с. Ашап.

Проектные решения:

- организация клуба по месту жительства для молодёжи в здании ДК с. Ашап;

- проведение ремонтных работ в здании ДК с. Ашап, Сосновского, Щелканского и Михайловского сельских клубов;

- проведение ремонтных работ в библиотеках с. Ашап и с. Сосновка;

- обновление материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа;

- пополнение фонда библиотек специальной, детской и учебной литературой, а также документами на различных носителях, в том числе обучающими и развлекательными программами и играми.

Физическая культура, спорт, рекреационная и туристическая инфраструктура

Таблица 42 Размещение спортивных сооружений

на территории Ашапского сельского поселения.

| Сельское поселение | Наименование учреждения | Площадь спортзалов, м2 | Площадь плоскостных спортивных сооружений, м2 | Количество занимающихся детей, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Спортивные залы и стадионы при учреждениях среднего образования |
| Ашапское с.п. | МАОУ "Ашапская средняя общеобразовательная школа" | 150,8 | 1264,9 | 240 |
|  | МАОУ "Сосновская основная общеобразовательная школа" | 153,6 | 5500,0 | 40 |
|  | МКСОУ «Ашапская коррекционная школа интернат восьмого вида» | 72,0 | 300,0 | 131 |

Благоприятным фактором для развития детско-юношеского спорта в поселении является наличие трех залов для занятий спортом общей площадью 376,4 кв. м, что соответствует потребности населения («Нормы расчёта учреждений и предприятий обслуживания и размеры их земельных участков» 60 кв. м. на 1 тыс. чел, в Ашапском сельском поселении 60 кв. м. на 2,273 тыс. чел. 136,38 кв. м.). Данные спортивные залы принадлежат образовательным учреждениям Ашапского сельского поселения. Спортивным инвентарём и снарядами оснащёны в достаточной степени.

В помещениях спортивных залов необходим ремонт.

Спортивные площадки на открытом воздухе расположены также при образовательных учреждениях в с. Ашап (площадь 1264,9 м² и 300 м²) и с. Сосновка (площадь 5500 м²).

В соответствии с документом «Нормы расчёта учреждений и предприятий обслуживания и размеры их земельных участков» площадь спортивных площадок для Ашапского сельского поселения должна составлять 2,04 га (0,9 га на 1 тыс. чел. * 2,273 тыс. чел.). В настоящее время 0,7065 га. Требуется проектирование новых площадок. Проектом предлагается выделить земельные участки общей площадью 1,33 га для размещения спортивных площадок на открытом воздухе:

- с. Ашап ул. Колхозная (вблизи ПНИ «Озерский») 0,33 га;

- с. Ашап ул. Советская (вблизи больницы) 0,30 га;

- д. Щелканка ул. Малая (вблизи магазина) 0,70 га.

Также необходимо предусмотреть мероприятия по благоустройству территории данных объектов и оснащению их спортивным инвентарём.

В настоящее время на территории поселения ведутся работы по созданию хозяйства по разведению карпа. Для этих целей оформлен в аренду физическим лицом пруд «Средний».

Проектные решения:

- инициировать проведение ремонтных работ в спортивных залах МАОУ "Ашапская средняя общеобразовательная школа", МОУ "Сосновская основная общеобразовательная школа", МКСОУ «Ашапская коррекционная школа интернат восьмого вида» (строительство новых залов не требуется);

- строительство спортивных площадок на открытом воздухе:

- с. Ашап ул. Колхозная (вблизи ПНИ «Озерский») 0,33 га;

- с. Ашап ул. Советская (вблизи больницы) 0,30 га;

- д. Щелканка ул. Малая (вблизи магазина) 0,70 га.

- благоустройство территорий спортивных площадок на открытом воздухе и оснащение их спортивным инвентарём;

- благоустройство территорий хозяйства по разведению карпа на пруде «Средний».

7. Жилой фонд. Благоустройство жилого фонда

7.1 Жилой фонд

# Анализ изменения количественных показателей, структуры и благоустройства жилищного фонда Ашапского сельского поселения выполнен на основе данных, предоставленных Администрацией поселения.

Общая площадь жилого фонда – 40,600 тыс. кв. м. В среднем на одного жителя приходится 17,86 кв. м. жилых помещений.

Жилой фонд муниципального образования представлен в основном индивидуальными жилыми домами. Застройка преимущественно одноэтажная.

За последние годы площадь жилищного фонда незначительно изменилась.

Таблица 43 Жилой фонд Ашапского сельского поселения

| Наименование показателя | Общая площадь жилых помещений, всего, тыс.м2 | Число строений, ед. | Число квартир в строениях, ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилые здания, всего | 40,60 | 824 | 913 |
| Из них: многоквартирные жилые дома | 8,10 | 95 | 184 |
| усадебные жилые дома | 32,50 | 729 | 729 |

Таблица 44 Динамика жилищного фонда по формам собственности

| Категория жилого фонда | Общая площадь, тыс. м² |
| --- | --- |
|  | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| Жилищный фонд, всего | 40,10 | 40,60 | 40,60 |
| в том числе: Частная собственность граждан | 35,90 | 36,40 | 36,40 |
| Частная собственность юридических лиц | 2,80 | 2,80 | 2,80 |
| Муниципальная собственность | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| Нежилой фонд | 2,40 | 2,50 | 2,50 |

Таблица 45 Структура жилищного фонда по капитальности (по данным на 1.01.2013 г.)

| Категория фонда | Всего | Каменные и кирпичные | Деревянные и из прочих материалов |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилищный фонд всего, тыс.м2 | 40,60 | 4,30 | 36,30 |
| в том числе |  |  |  |
| Частная собственность граждан | 36,40 | 1,50 | 34,90 |
| Собственность юридических лиц | 2,80 | 2,80 | - |
| Муниципальная собственность | 1,40 | - | 1,40 |

Таблица 46 Группировка жилищного фонда по износу (по данным на 1.01.2013 г.)

| Категория фонда | от 0% до 30% | Каменных | Деревянных и из прочих материалов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | от 31% до 70% | Более 70% | от 31% до 65% | Более 65% |
| Жилищный фонд, всего | 7,50 | 2,80 | - | 28,60 | 1,70 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Частная собственность граждан | 7,50 | - | - | 27,20 | 1,70 |
| Собственность юридических лиц | - | 2,80 | - | - | - |
| Муниципальная собственность | - | - | - | 1,40 | - |
| Нежилой фонд, всего | - | - | - | - | - |

Данные по техническому состоянию существующего жилищного фонда, приведенные в таблице свидетельствуют:

- в хорошем состоянии (от 0% до 30% износа) находится 15 % жилищного фонда;

- в пригодном состоянии (от 31% до 65% износа) находится 81 % жилищного фонда;

- в ветхом состоянии (более 66% износа) находится 4 % жилищного фонда.

Таблица 47 Движение жилищного фонда по поселению за период 2010-2012 гг.

| Наименование показателей | 2010г. | 2011г. | 2012г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Наличие площади на начало года, тыс. м2 | 40,8 | 40,6 | 40,6 |
| Прибыло общ. площади за год-всего тыс. м2, в том числе: | нет | нет | нет |
| - новое строительство | нет | нет | нет |
| - принятые от других организаций | нет | нет | нет |
| - за счет присоединения территорий |  |  |  |
| - прочие причины |  |  |  |
| Выбыло общей площади за год-всего тыс. м2, в том числе: | 0,2 | нет | нет |
| - ветхости и стихийных бедствий |  |  |  |
| - сноса по реконструкции | 0,2 | - | - |
| - переведено в нежилые |  |  |  |
| - прочие причины |  |  |  |
| Наличие площади на конец года, тыс.м2 | 40,6 | 40,6 | 40,6 |

За последние три года:

- ввод в эксплуатацию жилья не производился;

- убыль по ветхости и аварийности не производилась;

- снос по реконструкции – 0,20 тыс. м2 в 2010 году.

Спад в жилищном строительстве, в первую очередь, связан со значительным удорожанием квадратного метра жилья (ввиду недостаточного бюджетного финансирования, инфляционных процессов и введении нормативов на строительство, направленных на улучшение потребительских свойств жилья) на фоне понижения покупательской способности населения.

В сложившихся условиях требуется изменение жилищной политики государства в направлении обеспечения реальных возможностей строительства или приобретении жилья в кредит семьями с низкими и средними доходами.

Рассчитаем плотность использования жилищного фонда, исходя из предположения, что если показатель плотности использования жилищного фонда выше среднего по району – данное поселение является перспективным для развития жилищного строительства.

Кпл = Ч/Побщ (3),

где   Кпл - коэффициент плотности использования жилищного фонда,

Ч – численность населения, чел;

Побщ- общая площадь жилищного фонда, м²

Кпл=2273/40600=0,056

Данный коэффициент в среднем по району составляет 0,05, следовательно, Ашапское сельское поселение является перспективным для развития жилищного строительства.

На одного жителя приходится в среднем 18 м² жилой площади.

Основные положения:

- обеспечение безопасных условий проживания населения Ашапского сельского поселения;

- снос зданий ветхого состояния (от 65 % физического износа деревянных домов);

- улучшение условий проживания населения, комплексное освоение территорий;

- создание благоприятных условий на территории поселения для ежегодного наращивания объемов жилищного строительства;

- увеличение объемов жилищного строительства за счет направления бюджетных средств.

Последние годы на территории поселения действует ряд целевых программ направленных на улучшение жилищных условий. С 2008 года функционирует долгосрочная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей в Пермском крае на 2011-2015 годы», которая предусматривает участие молодых семей и в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы. Программа дает возможность молодым семьям в возрасте до 35 лет включительно улучшить свои жилищные условия. В настоящее время по данной программе улучшили свои жилищные условия девять молодых семей, существует очередь из двадцати восьми семей.

Также по краевым целевым программам улучшили свои жилищные условия пять многодетных семей и четырнадцать ветеранов (очередь два человека).

На учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий среди многодетных семей (в получении жилья) на 2012год в администрации поселения очереди нет.

7.2 Благоустройство жилого фонда. Инженерная инфраструктура

Значительная часть жилого фонда по своим качественным характеристикам не удовлетворяет потребности населения.

Таблица 48 Виды благоустройства жилья по населенным пунктам

Ашапского сельского поселения

| Населённый пункт | Предоставляемые услуги |
| --- | --- |
| с. Ашап | 1. водоснабжение: объекты социальной сферы, часть жилого фонда 2. газоснабжение: объекты социальной сферы, часть жилого фонда 3. электроснабжение: объекты социальной сферы, жилой фонд 4. электросвязь: объекты социальной сферы, часть жилого фонда |
| д. Баляковка | 1. электроснабжение: жилой фонд |
| д. Михайловка | 1. водоснабжение: объекты социальной сферы, часть жилого фонда 2. электроснабжение: объекты социальной сферы, жилой фонд |
| д. Сосновка | 1. водоснабжение: объекты социальной сферы, часть жилого фонда 2. электроснабжение: объекты социальной сферы, жилой фонд 3. электросвязь: объекты социальной сферы, часть жилого фонда |
| д. Тайся | 1. электроснабжение: объекты социальной сферы, жилой фонд |
| д. Щелканка | 1. электроснабжение, объекты социальной сферы, жилой фонд 2. электросвязь: объекты социальной сферы, часть жилого фонда |

Таблица 49 Статистические данные по благоустройству жилого фонда

в Ашапском сельском поселении на 2012 год

| Показатель | Удельный вес площади, оборудованной, % |
| --- | --- |
|  | водопро-вод | канали-зация | отопле-ние | горячее водо-снабже-ние | ванны (душ) | газ | наполь-ные электроплиты |
| Благоустройство жилищного фонда на 2012 год (в процентах) | 51,23 | - | 0,02 | - | - | 16,00 | 27,83 |

Инженерное обустройство территории

Инженерное обустройство территории рассчитывается на одного жителя.

Кио=Пв*0,2+Пк*0,2+По*0,2+Пгв*0,2+Пг*0,2+Пэп*0,2(5),

где Кио -  коэффициент инженерного обустройства территории;

Пв - удельный вес площади, оборудованной водопроводом, %;

Пк - удельный вес площади, оборудованной канализацией, %;

По - удельный вес площади, оборудованной отоплением, %;

Пгв - удельный вес площади, оборудованной горячим водоснабжением, %;

Пг- удельный вес площади, оборудованной газом, %;

Пэп - удельный вес площади, оборудованной напольными электроплитами, %.

Кио=19 %

Уровень благоустройства жилого фонда в Ашапском сельском поселении составляет девятнадцать процентов.

Водоснабжение

Источниками водоснабжения населения в Ашапском сельском поселении являются подземные воды. Запасы воды в поселении из подземных источников позволяют покрыть потребность, в том числе на долгосрочную перспективу.

Централизованное питьевое водоснабжение имеется на территории трех населённых пунктов: с. Ашап, д. Михайловка и с. Сосновка. Существующая система водоснабжения осуществляется из артезианских скважин глубиной менее 50 м.

Год ввода в эксплуатацию скважин 1968-1998. Предназначение хозяйственно-бытовое.

Глубина залегания водоносных горизонтов 120 метров. Производительность скважин порядка 10 м ³/час.

Имеется сеть водопроводов с уличными водоразборными колонками. Общая протяжённость водопроводных сетей 16,95 км.

Существующие сети водопровода села не соответствуют техническим и санитарным нормам. Водонапорные башни имеют износ 56-70%.

Санитарные паспорта подземных источников водоснабжения не составлялись, зоны санитарной охраны не устанавливались. Контроль качества питьевой воды производится эпизодически.

В соответствии с протоколом лабораторных испытаний вода соответствует требованиям к качеству питьевой воды, установленным ГОСТ 2874-82 "Вода питьевая" и требованиям СанПиН 2.1.4.1047-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Обслуживающая водопроводные сети организация – МУП «Ашапское ЖКХ». Сети водопровода выполнены из чугунных и полиэтиленовых труб диаметрами 100-150 мм. Износ сетей составляет около 70 процентов.

Таблица 50 Источники питьевого водоснабжения

на территории Ашапского сельского поселения

| Населённый пункт | Источник питьевого водоснабжения | Месторасположение скважины | Протяжённость сетей водопровода, м |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Ашап | Скважина № 1 Скважина № 2 Скважина № 3 Индивидуальные колодцы и скважины | в 50 метрах северо-восточнее с. Ашап в 30 метрах севернее с. Ашап к западу от с. Ашап | 4100 3200 5300 |
| д. Михайловка | Скважина Индивидуальные колодцы и скважины | д. Михайловка ул. Гаражная, в 10 метрах от дома № 7 (сельский клуб) | 3300 |
| д. Баляковка | Индивидуальные колодцы и скважины | - | - |
| д. Сосновка | Скважина Индивидуальные колодцы и скважины | вблизи западной границы с. Сосновка | 1050 |
| д. Тайся | Индивидуальные колодцы и скважины | - | - |
| д. Щелканка | Индивидуальные колодцы и скважины | - | - |
| ВСЕГО | - | - | 16950 |

Таблица 51 Сведения о наличии водозаборных скважин

на территории Ашапского сельского поселения

| Место расположения (населенный пункт, поселение) | Глубина, м/ Количество | Производительность м3/ сут | Собственник | Сведения об обслуживающей организации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Ашап | 40-45/3 | 10-16 | Администрация Ашапского с/п | МУП «Ашапское ЖКХ |
| д. Михайловка | 39/1 | 10 | Администрация Ашапского с/п | МУП «Ашапское ЖКХ |
| с. Сосновка | 30/1 | 10 | Администрация Ашапского с/п | МУП «Ашапское ЖКХ |

Таблица 52 Сведения о наличии водопроводов

на территории Ашапского сельского поселения

| Место расположения (населенный пункт) | Количество | Про-тяжен ность, км | Уста-новленная производств. мощность, тыс м3/сут | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Водо-проводов | уличных водораз-борных колонок | насосных станций I подъема/ насосных станций II подъема | Очистные сооружения |  |  |  |
| с. Ашап | 2 | 55 | 3 | нет | 12,60 | 0,96 | 97 |
| д. Михайловка | 1 | - | - | - | 3,30 | - | - |
| с. Сосновка | 1 | - | - | - | 1,05 | - | - |

Более сорока процентов (48,8 %) жилого фонда на территории Ашапского сельского поселения не обеспечены центральным водоснабжением и используют общественные или индивидуальные колодцы.

Проектом предусматривается стопроцентное водоснабжение с. Ашап и д. Щелканка.

Проектные решения:

…..- строительство сетей водоснабжения в д. Щелканка протяженностью 3890 м (утвержден «Проект строительства сетей водоснабжения в д. Щелканка Ординского муниципального района Пермского края», разработанный ОАО «Пермгипроводхоз» в 2012 г.);

- строительство сетей водоснабжения в с. Ашап по улицам:

- ул. Советская, два участка протяженностью 413 м. и 394 м;

- ул. Заводская протяженностью 260 м;

- ул. 8 марта протяженностью 593 м;

- ул. 1 мая протяженностью 1090 м;

- ул. Пролетарская, два участка протяженностью 650 м. и 490 м;

- переулок между ул. Молодежная и ул. Колхозная  протяженностью 337 м;

- переулок между ул. 1 мая и ул. Пролетарская, два участка протяженностью 172 м. и 160 м;

- переулок от ул. Советская до водонапорной башни протяженностью 1450 м;

- переулок между ул. Пролетарская и ул. Сибирская протяженностью 188 м;

- переулок между пер. Советский и ул. Сибирская протяженностью 450 м;

- ул. б/н в зоне перспективного развития жилой застройки в западной части с. Ашап протяженностью 325 м.

- организация централизованного водоснабжения из подземных источников в развиваемых населенных пунктах. В соответствии со СП 30-120-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства» устройство водопроводных вводов предусматривается в многоквартирные жилые дома, а также в общественные и производственные здания, оборудованные внутренним водопроводом и канализацией. Для обеспечения водой населения одноэтажной застройки на уличной водопроводной сети предусматриваются водоразборные колонки;

- своевременная замена существующих сетей водопровода протяжённостью 16950 м;

- внедрение современной технологии очистки воды;

- на предприятиях требуется внедрение и расширение систем оборотного водоснабжения и повторного использования воды;

- реконструкция и модернизация действующих сетей и сооружений водоснабжения;

-в целях рационального расходования питьевой воды в жилом секторе предлагается установка водомерных устройств;

- составление паспортов источников питьевого водоснабжения;

- разработка проектов санитарно-защитных зон источников питьевого водоснабжения.

Проектирование систем водоснабжения населенных пунктов должно быть выполнено на последующих этапах проектирования.

Водоотведение

В настоящее время центральной канализацией не оборудован ни один из населенных пунктов Ашапского сельского поселения, также нет очистных сооружений. Жилая зона, состоящая из индивидуальных усадебных домов, имеет все удобства во дворах. Производственные предприятия, дошкольные, школьные учреждения и общественные здания имеют свои автономные накопители. Стоки по мере накопления вывозятся специальными машинами в отведенное место на территории объекта размещения отходов № 4, расположенного в 300 м от автомобильной дороги «Ашап-Щелканка», в 2 км к северо-востоку от с. Ашап, между населенными пунктами Ашап и Щелканка, в 0,4 км от р. Кармыш.

На территории населённых пунктов также отсутствует ливневая канализация, что приводит не только к загрязнению водоёмов и источников питьевой воды, но и к повышению уровня грунтовых вод, а также способствует подтоплению территорий.

Проектные решения:

Настоящим проектом строительство системы водоотведения не предусматривается.

С целью сокращения сброса в водоемы поселения неочищенных сточных вод необходимо предусмотреть строительство новых и реконструкция существующих очистных сооружений сельскохозяйственных и производственных предприятий.

Проектирование системы водоотведения населенных пунктов должно быть выполнено на последующих этапах проектирования.

Газоснабжение

На территории поселения частично газифицирован один населенный пункт - с. Ашап. Газоснабжение с. Ашап происходит от АГРС в с. Малый Ашап, расположенной в 5 км от с. Ашап. По газопроводу высокого давления II категории Р=0,6 МПа, газ подается к котельной, расположенной по адресу: с Ашап, ул. Советская, 82 б. Прокладка газопровода выполнена в подземном исполнении трубами ø 100 мм. Протяженность сетей высокого давления 3,30 км, низкого давления 4,12 км. Сети газоснабжения проходят по ул. Советская, снабжено газом порядка 130 частных домовладений (6,5 тыс. м² жилой площади).

Газоснабжение села решено, исходя из характера планировки и сложившейся застройки, расположения крупных сосредоточенных потребителей газа, а также трассировки газопровода II категории.

Проектом предусматривается сто процентное газоснабжение домов частного сектора в с. Ашап в целях отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления, а также газоснабжение предприятий социально-культурного назначения в целях отопления.

Распределение газа по территории села предусмотрено по трехступенчатой системе: I ступень – газопровод высокого давления II категории от существующего газопровода высокого давления II категории до котельной и до ГРП шкафного типа (Ру=0,6 МПа); II ступень – газопроводы среднего давления (Ру=0,3 МПа); III ступень – газопроводы низкого давления (Ру=0,003 МПа).

К газопроводу низкого давления подключаются: жилые дома, небольшие коммунально-бытовые потребители.

Немного более 6,5 тыс. м² (16 %) жилого фонда Ашапского сельского поселения газифицировано, остальное население использует привозной газ в баллонах для приготовления пищи, при этом резерв мощности газораспределительных станций поселения позволяет в дальнейшем без строительства дополнительных мощностей развивать систему газоснабжения на территории муниципального образования. Протяженность сетей газоснабжения по всей территории сельского поселения составляет 21,925 км.

Категории проектируемых газопроводов, их прокладка, места установки ШРП и их количество, диаметры проектируемых газопроводов будут уточняться при выполнении рабочего проекта при получении технических условий.

Проектные решения:

- прокладка распределительных сетей газопровода с. Ашап ул. 8 марта протяженностью 2,50 км;

- прокладка распределительных сетей газопровода с. Ашап ул. 1 мая протяженностью 2,70 км;

- прокладка распределительных сетей газопровода с. Ашап ул. Пролетарская протяженностью 2,60 км;

- прокладка распределительных сетей газопровода с. Ашап ул. Сибирская протяженностью 0,67 км;

- прокладка распределительных сетей газопровода с. Ашап до ул. Заводская протяженностью 1,00 км;

- прокладка распределительных сетей газопровода с. Ашап Труда протяженностью 1,60 км;

- прокладка распределительных сетей газопровода с. Ашап ул. Рабочая протяженностью 1,20 км;

- прокладка распределительных сетей газопровода с. Ашап ул. Советская протяженностью 1,00 км;

- прокладка распределительных сетей газопровода с. Ашап ул. Колхозная протяженностью 0,70 км;

- прокладка распределительных сетей газопровода с. Ашап ул. Молодежная протяженностью 0,28 км;

- прокладка распределительных сетей газопровода с. Ашап ул. Дальняя протяженностью 1,00 км;

- прокладка распределительных сетей газопровода с. Ашап ул. Нагорная протяженностью 1,00 км;

- прокладка распределительных сетей газопровода с. Ашап ул. Уральская протяженностью 1,00 км;

- прокладка распределительных сетей газопровода с. Ашап ул. Сергеева протяженностью 0,700 км;

- прокладка распределительных сетей газопровода с. Ашап ул. Свободы протяженностью 0,60 км;

- прокладка распределительных сетей газопровода с. Ашап ул. Набережная протяженностью 0,50 км.

Категории проектируемых газопроводов, их прокладка, места установки ШРП и их количество, диаметры проектируемых газопроводов будут уточняться при выполнении рабочего проекта при получении технических условий.

Проектирование систем газоснабжения населенных пунктов должно быть выполнено на последующих стадиях проектирования.

Теплоснабжение

В настоящее время в Ашапском сельском поселении центральным отоплением обеспечено менее одного процента жилого фонда с. Сосновка (72 м²) и ряд объектов социальной сферы (отделение связи, фельдшерско-аккушерский пункт, клуб, школа). Отопление производится от котельной, работающей на твердом топливе (уголь, дрова), расположенной в юго-западной части села.

В с. Ашап функционирует одна котельная, работающая на газообразном топливе и отапливающая объекты социально-культурной сферы. Другие объекты данной сферы, отапливаются локальными котельными, работающими на твёрдом топливе.

На территории муниципального образования основная часть индивидуальных жилых домов имеет печное отопление, часть индивидуальные котельные, работающие на твёрдом топливе.

Таблица 53 Объекты теплоснабжения

на территории Ашапского сельского поселения

| Месторасположение котельной | Показатели |
| --- | --- |
|  | Вид топлива | Мощность, МВт | Расчётная нагрузка, Гкал/час | Присоединённая нагрузка Гкал/ч | Протяжённость тепловых сетей, км | Фактическая годовая выработка тепла, тыс. Гкал/год |
| с. Ашап ул. Советская 82 Б | газ | 1,896 | нет данных | нет данных | 1,400 | 0,469 |

Использование котельных, которые работают на твёрдом топливе (уголь, дрова) на текущий момент не обеспечивает должной эффективности и существенно уступает котельным, работающим на природном газе.

По мере выполнения краевой целевой программы «Газификация Пермского края» постепенно должно возрастать число населенных пунктов сельского поселения, обеспеченных природным газом. Следовательно, должно возрастать количество жилых домов и объектов социально-культурной сферы, использующих данный вид топлива. Проектом предусмотрена стопроцентная газификация с целью отопления жилого фонда с. Ашап.

Проектные решения:

Основными мероприятиями по развитию теплоснабжения в Ашапском сельском поселении являются:

- повышение эффективности теплоэнергетики при минимизации затрат на ее развитие и функционирование;

- модернизация существующих источников теплогенерации с использованием современного оборудования, строительство новых котельных на базе современных высокоэффективных технологий;

- внедрение энергосберегающих технологий (приборы коммерческого учета тепловой энергии и др.);

- осуществление грамотной тарифной политики с установлением единых тарифов на тепловую энергию для всех потребителей.

Первостепенными мероприятиями являются:

- своевременная реконструкция изношенных тепловых сетей, что позволит уменьшить потери тепла и сократить издержки;

- поэтапный перевод объектов социально-культурного назначения и жилых объектов с. Ашап на отопление с использованием в качестве топлива природного газа;

- строительство мини-котельных в зависимости от ввода в эксплуатацию газовых сетей и социальной значимости объекта.

Проектирование систем теплоснабжения будет выполнено на последующих стадиях проектирования.

### Электроснабжение

Электроснабжение на территории поселения осуществляется Ординским РЭС ПО КуЭС филиала ОАО "МРСК Урала"- "Пермэнерго". Электроснабжение населения и юридических лиц, находящихся на территории сельского поселения, производится от подстанции по линиям электропередач напряжением 10 кВ.

Износ электросетевого оборудования и линий электропередач составляет примерно сорок процентов.

Следствием вышеуказанных проблем является сохранение достаточно высокого процента потерь и низкое качество электроэнергии при росте объемов поставки электроэнергии

Таблица 54 Перечень трансформаторных подстанций, расположенных на территории Ашапского сельского поселения

| № ТП Дисп. наименование Населённый пункт | S тр-ра кВА | Нагрузка. I, А | К загрузки % | К неравномер-ности % | U линейное В. | U фазное В. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | "А" | "В" | "С" | "О" |  |  | U А - В | U В - С | U А - С | U А - О | U В - О | U С - О |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| ВЛ № 1 -10 кВ ПС Ашап |
| № 244 Спортивн.лагерь | 100 | 2 | 0 | 11 |  | 3,06 | 153,85 | 405 | 402 | 401 | 234 | 235 | 236 |
| № 229 Щелканка МТФ | 400 | 8 | 14 | 3 |  | 1,46 | 68,00 | 409 | 402 | 401 | 230 | 235 | 236 |
| № 153 Кормоцех | 250 | 4 | 16 | 10 |  | 2,83 | 60,00 | 401 | 402 | 401 | 236 | 235 | 236 |
| ВЛ №1 |  | 1 | 1 | 2 |  |  | 50,00 |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ №2 |  | 3 | 15 | 8 |  |  | 73,08 |  |  |  |  |  |  |
| № 132 Ашап казамат | 170 | 58,2 | 42,8 | 40,6 |  | 19,46 | 23,31 | 401 | 402 | 401 | 230 | 235 | 236 |
| ВЛ №1 |  | 29,1 | 21,4 | 20,3 |  |  | 23,31 |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ №2 |  | 29,1 | 21,4 | 20,3 | 3 |  | 23,31 |  |  |  |  |  |  |
| № 236 Ашап ПТО-2 | 250 | 82,7 | 107 | 45,1 |  | 22,07 | 36,71 | 402 | 402 | 401 | 234 | 235 | 236 |
| ВЛ №1 |  | 67,7 | 87 | 26,1 |  |  | 44,36 |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ №2 |  | 15 | 20 | 19 |  |  | 11,11 |  |  |  |  |  |  |
| № 3511 ул. Рабочая | 160 | 50 | 48 | 43 |  | 20,27 | 6,38 | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 |
| ВЛ №1 |  | 10 | 9 | 7 |  |  | 15,38 |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ №2 |  | 20 | 18 | 17 |  |  | 9,09 |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ №3 |  | 20 | 21 | 19 |  |  | 5,00 |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ №4 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| № 328 Дет. сад | 250 | 119,9 | 108,9 | 118 |  | 32,41 | 3,72 | 401 | 402 | 401 | 230 | 235 | 236 |
| ВЛ №1 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ №2 |  | 8,9 | 19 | 5,1 |  |  | 72,73 |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ №3 |  | 111 | 89,9 | 112,9 |  |  | 7,93 |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ №4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| № 133 Щелканка | 170 | 20 | 40 | 49 |  | 14,98 | 34,86 | 403 | 402 | 401 | 230 | 235 | 236 |
| ВЛ №1 |  | 2 | 19 | 21 |  |  | 50,00 |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ №2 |  | 18 | 21 | 28 |  |  | 25,37 |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ № 3 -10 кВ ПС Ашап |
| № 201 Ашап АВМ | 240 | 0 | 0 | 0 |  | 0,00 | - | 403 | 402 | 401 | 235 | 235 | 236 |
| ВЛ №1 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ №2 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| № 180 Ашап МТМ | 240 | 11 | 30 | 43 |  | 8,25 | 53,57 | 403 | 402 | 401 | 236 | 235 | 236 |
| ВЛ №1 |  | 6 | 12 | 18 |  |  | 50,00 |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ №2 |  | 1 | 14 | 20 |  |  | 71,43 |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ №3 |  | 4 | 4 | 5 |  |  | 15,38 |  |  |  |  |  |  |
| № 107 ГРС | 63 | 0 | 2 | 0 |  | 0,75 | 200,00 | 403 | 402 | 401 | 237 | 235 | 236 |
| КЛ №1 |  | 0 | 2 | 0 |  |  | 200,00 |  |  |  |  |  |  |
| № 155 Ашап СОК | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0,00 | - | 403 | 402 | 401 | 237 | 235 | 236 |
| ВЛ №1 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| КЛ №2 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ № 5 -10 кВ ПС Ашап |
| № 122 ПМК-2 | 63 | 40 | 12 | 24 |  | 28,39 | 57,89 | 403 | 402 | 401 | 235 | 235 | 236 |
| № 319 Арт скважина | 30 | 0,1 | 0 | 0 |  | 0,08 | 200,00 | 403 | 402 | 401 | 236 | 235 | 236 |
| № 149 КЗС | 400 | 32,8 | 11,9 | 11,9 |  | 3,33 | 73,85 | 403 | 402 | 401 | 234 | 235 | 236 |
| ВЛ №1 |  | 0,8 | 0,8 | 0,8 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ №2 |  | 0,5 | 0,6 | 0,6 |  |  | 5,88 |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ №3 |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ №4 |  | 12 | 10 | 10 |  |  | 12,50 |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ №5 |  | 19 | 0 | 0 |  |  | 200,00 |  |  |  |  |  |  |
| № 119 Пилорама | 100 | 30 | 26 | 31 |  | 20,45 | 6,90 | 404 | 402 | 401 | 234 | 235 | 236 |
| ВЛ №1 |  | 10 | 8 | 15 |  |  | 36,36 |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ №2 |  | 20 | 18 | 16 |  |  | 11,11 |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ №3 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| № 264 Сосновка ПТО | 100 | 52 | 49 | 49 |  | 35,35 | 4,00 | 404 | 402 | 401 | 236 | 235 | 236 |
| ВЛ №1 |  | 10 | 12 | 10 |  |  | 12,50 |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ №2 |  | 1 | 2 | 2 |  |  | 20,00 |  |  |  |  |  |  |
| № 163 Сосновка МТФ | 160 | 41 | 35 | 37 |  | 16,64 | 8,85 | 404 | 402 | 401 | 236 | 235 | 236 |
| ВЛ №1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ №2 |  | 40 | 34 | 36 |  |  | 9,09 |  |  |  |  |  |  |
| № 301 Школа | 160 | 2 | 3 | 5 |  | 1,48 | 50,00 | 404 | 402 | 401 | 237 | 235 | 236 |
| № 117 Конный двор | 250 | 39 | 58 | 39 |  | 12,82 | 27,94 | 403 | 402 | 401 | 236 | 235 | 236 |
| ВЛ №1 |  | 15 | 10 | 6 |  |  | 45,16 |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ №2 |  | 10 | 25 | 15 |  |  | 50,00 |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ №3 |  | 10 | 5 | 10 |  |  | 20,00 |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ №4 |  | 4 | 18 | 8 |  |  | 80,00 |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ № 6 -10 кВ ПС Ашап |
| № 256 Щелканка быт | 100 | 32,8 | 43,9 | 44,5 |  | 28,52 | 10,15 | 403 | 402 | 401 | 235 | 235 | 236 |
| ВЛ №1 |  | 22,7 | 7,9 | 2,2 |  |  | 107,62 |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ №2 |  | 6,1 | 0 | 21,7 |  |  | 134,17 |  |  |  |  |  |  |
| № 300 Ашап МТФ | 400 | 2 | 18 | 10,3 |  | 1,78 | 78,22 | 403 | 402 | 401 | 235 | 235 | 236 |
| ВЛ №1 |  | 1 | 2 | 4 |  |  | 71,43 |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ №2 |  | 0 | 14 | 6 |  |  | 110,00 |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ №3 |  | 1 | 2 | 0,3 |  |  | 81,82 |  |  |  |  |  |  |
| № 259 Щелканка ПТО-3 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0,00 | - | 400 | 402 | 401 | 235 | 235 | 236 |
| ВЛ №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ № 7 -10 кВ ПС Ашап |
| № 3508 ул. Пролетарская | 160 | 91,5 | 104,8 | 78,2 |  | 40,37 | 14,54 | 403 | 402 | 401 | 235 | 235 | 236 |
| ВЛ №1 |  | 51 | 83,8 | 53 |  |  | 33,87 |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ №2 |  | 40,5 | 21 | 25,2 |  |  | 40,14 |  |  |  |  |  |  |
| № 3505 Пекарня | 160 | 22 | 41 | 18 |  | 11,91 | 51,85 | 403 | 402 | 401 | 235 | 235 | 236 |
| ВЛ №1 |  | 4 | 2 | 2 |  |  | 50,00 |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ №2 |  | 2 | 2 | 6 |  |  | 80,00 |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ №3 |  | 16 | 37 | 10 |  |  | 76,19 |  |  |  |  |  |  |
| № 69 ул. Уральская | 100 | 30 | 42 | 16 |  | 20,71 | 43,18 | 403 | 402 | 401 | 235 | 235 | 236 |
| ВЛ №1 |  | 15 | 21 | 8 |  |  | 43,18 |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ №2 |  | 8 | 15 | 4 |  |  | 66,67 |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ №3 |  | 7 | 6 | 4 |  |  | 23,53 |  |  |  |  |  |  |
| № 3510 ул. Советская | 250 | 31 | 51 | 38 |  | 11,30 | 27,50 | 403 | 402 | 401 | 235 | 235 | 236 |
| ВЛ №1 |  | 10 | 10 | 16 |  |  | 33,33 |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ №2 |  | 6 | 25 | 6 |  |  | 102,70 |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ №3 |  | 12 | 10 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ №4 |  | 3 | 6 | 12 |  |  | 71,43 |  |  |  |  |  |  |
| № 208 Ашап ПТО | 250 | 5 | 2 | 4 |  | 1,04 | 36,36 | 403 | 402 | 401 | 235 | 235 | 236 |
| № 3507 ул. 8Марта | 160 | 121 | 86 | 69 |  | 40,31 | 31,52 | 401 | 402 | 401 | 230 | 235 | 236 |
| ВЛ №1 |  | 58 | 10 | 40 |  |  | 61,11 |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ №2 |  | 30 | 46 | 14 |  |  | 53,33 |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ №3 |  | 33 | 30 | 15 |  |  | 26,92 |  |  |  |  |  |  |
| № 135 Церковь | 240 | 148,3 | 86 | 200 |  | 42,28 | 38,15 | 401 | 402 | 401 | 230 | 235 | 236 |
| ВЛ №1 |  | 13,3 | 0 | 12 |  |  | 57,71 |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ №2 |  | 90 | 19 | 93 |  |  | 38,12 |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ №3 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ №4 |  | 45 | 67 | 95 |  |  | 37,68 |  |  |  |  |  |  |
| № 196 Пилорама | 240 | 0 | 0 | 0 |  | 0,00 | - | 401 | 402 | 401 | 235 | 235 | 236 |
| № 154 Ашап школа | 170 | 32 | 46 | 12 |  | 12,46 | 53,33 | 401 | 402 | 401 | 235 | 235 | 236 |
| ВЛ №1 |  | 13 | 9 | 0 |  |  | 77,27 |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ №2 |  | 7 | 7 | 0 |  |  | 50,00 |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ №3 |  | 12 | 30 | 12 |  |  | 66,67 |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ №4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| № 3506 АТС | 160 | 99 | 65 | 78 |  | 35,34 | 22,73 | 401 | 402 | 401 | 230 | 235 | 236 |
| ВЛ №1 |  | 20 | 4 | 3 |  |  | 122,22 |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ №2 |  | 35 | 21 | 33 |  |  | 17,98 |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ №3 |  | 44 | 40 | 42 |  |  | 4,76 |  |  |  |  |  |  |
| № 302 Больница | 250 | 68,2 | 80,7 | 109,8 |  | 24,18 | 27,33 | 401 | 402 | 401 | 230 | 235 | 236 |
| ВЛ №1 |  | 10,2 | 12,5 | 19,8 |  |  | 39,76 |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ №2 |  | 33 | 48,2 | 70 |  |  | 38,89 |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ №3 |  | 25 | 20 | 20 |  |  | 15,38 |  |  |  |  |  |  |
| № 3501 ул. Сергеева | 100 | 58 | 37 | 71 |  | 38,68 | 28,31 | 404 | 404 | 404 | 228 | 235 | 236 |
| ВЛ №1 |  | 3 | 1 | 1 |  |  | 80,00 |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ №2 |  | 10 | 10 | 2 |  |  | 36,36 |  |  |  |  |  |  |
| № 136 зарека МТФ | 100 | 45 | 26 | 68 |  | 32,48 | 46,76 | 401 | 402 | 401 | 230 | 235 | 236 |
| ВЛ №1 |  | 7 | 0 | 6 |  |  | 61,54 |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ №2 |  | 25 | 26 | 44 |  |  | 38,95 |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ №3 |  | 13 | 0 | 18 |  |  | 74,19 |  |  |  |  |  |  |
| № 3503 ул. Нагорная | 63 | 21 | 26 | 19 |  | 24,48 | 18,18 | 402 | 403 | 401 | 230 | 235 | 236 |
| ВЛ №1 |  | 6 | 8 | 10 |  |  | 25,00 |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ №2 |  | 3 | 4 | 1 |  |  | 50,00 |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ №3 |  | 12 | 14 | 8 |  |  | 23,53 |  |  |  |  |  |  |
| № 142 Баляковка | 40 | 6 | 0 | 0 |  | 3,51 | 200,00 | 401 | 402 | 401 | 230 | 235 | 236 |
| № 140 Михайловка | 60 | 1 | 8 | 3 |  | 4,62 | 100,00 | 380 | 380 | 380 | 230 | 233 | 230 |
| № 3502 ул. Свободы | 100 | 49 | 43 | 42 |  | 30,82 | 9,70 | 400 | 400 | 401 | 230 | 230 | 230 |
| ВЛ №1 |  | 10 | 10 | 8 |  |  | 7,14 |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ №2 |  | 14 | 13 | 13 |  |  | 5,00 |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ №3 |  | 25 | 20 | 21 |  |  | 13,64 |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ №4 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| № 3504 Аптека | 160 | 31 | 51 | 38 |  | 17,25 | 27,50 | 406 | 406 | 406 | 230 | 230 | 230 |
| ВЛ №1 |  | 10 | 10 | 16 |  |  | 33,33 |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ №2 |  | 6 | 25 | 6 |  |  | 102,70 |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ №3 |  | 12 | 10 | 4 |  |  | 38,46 |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ №4 |  | 3 | 6 | 12 |  |  | 71,43 |  |  |  |  |  |  |
| № 3509 ул. Сибирская | 160 | 18 | 34,5 | 29 |  | 11,72 | 26,99 | 406 | 406 | 406 | 230 | 230 | 230 |
| ВЛ №1 |  | 1 | 2,5 | 2 |  |  | 36,36 |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ №2 |  | 14 | 5 | 10 |  |  | 44,83 |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ №3 |  | 3 | 27 | 17 |  |  | 72,34 |  |  |  |  |  |  |
| № 106 Лесоучасток | 50 | 3 | 3,2 | 11 |  | 8,10 | 91,86 | 401 | 402 | 401 | 235 | 235 | 236 |
| ВЛ №1 |  | 1,5 | 3 | 3 |  |  | 20,00 |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ №2 |  | 0 | 0 | 8 |  |  | 200,00 |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ №3 |  | 1,5 | 0,2 | 0 |  |  | 164,71 |  |  |  |  |  |  |
| № 23 Малиновка | 50 | 10 | 10 | 10 |  | 14,12 | 0,00 | 401 | 402 | 401 | 235 | 235 | 236 |
| ВЛ №1 |  | 10 | 10 | 10 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |

Загрузка всех ЛЭП и трансформаторных подстанций соответствует нормативной (не более 80 %). Положительный фактор - обеспечение интересов потребителей при увеличении потребности в объемах электроэнергии, отрицательный - увеличение холостого хода трансформаторов, дополнительные потери электроэнергии.

По данным КуЭС филиала ОАО "МРСК Урала"- "Пермэнерго" строительство новых трансформаторных подстанций не планируется. Учитывая то, что в настоящее время более половины трансформаторных подстанций загружены менее чем на 30 %, все предусмотренные данным проектом к строительству объекты, включая жилье, будут подключены к действующим трансформаторным подстанциям.

По данным КуЭС филиала ОАО "МРСК Урала"- "Пермэнерго" в прошедшем году проведена реконструкция объектов электроснабжения на территории поселения, и на ближайшее время данные работы не планируются.

| Таблица 55 Перечень объектов теплоснабжения в зоне обслуживания производственного отделения КуЭС филиала ОАО "МРСК Урала"- "Пермэнерго" на 1.09.2012г. |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Место нахождения потре-бителей, район, наименование потребителя | Электроснабжение объекта | наличие АВР в сети 6-10кВ и место нахождения | наличие АВР на стороне 0,4кВ потреби-теля | Наличие резерва от ДЭС | Соответствие схемы внешнего электроснабжения потребителей 1 категории | Выполнение мероприя-тий в 2012 г. по подготовке к ОЗП | План мероприятий по повышению надежности на 2013 г. | Категория: 1, 2,3 |
|  |  | эл.снабж. по ЛЭП-35-110кВ, к-во пит. ЛЭП | наим. ПС, к-во тр. и их мощн., к-во пит. ПС | наим. ЛЭП 6-10кВ осн.питания, длина, км | наим. ЛЭП 6-10кВ, длина, км и от каких ПС (2-я линия или кольцо) | № и к-во ТП, мощн. тр-ров, от какого фидера питается, наличие рез. тр-ра |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | с.Ашап, котельная | ВЛ-35кВ Карьёво-Ашап ц.1-2 | ПС 35/10кВ Ашап 2х4000кВА 1ПС | ВЛ № 7-10 кВ ПС Ашап L=22,22 км | нет | ТП-302/250кВА в резерве тр-ра нет | АВР-10кВ на ПС Ашап между с.ш.-10кВ | нет | нет | не соответствует | выполнено | нет | 3 |

Таблица 56 Перечень объектов водоснабжения и водоотведения в зоне обслуживания производственного отделения КуЭС филиала ОАО "МРСК Урала"- "Пермэнерго" на 1.09.2012г. № п/п Место нахождения потре-бителей, район, наименование потребителя Электроснабжение объекта наличие АВР в сети 6-10кВ и место нахождения наличие АВР на стороне 0,4кВ потреби-теля Наличие резерва от ДЭС Соответствие схемы внешнего электроснабжения потребителей 1 категории Выполнение мероприя-тий в 2012 г. по подготовке к ОЗП План мероприятий по повышению надежности на 2013 г. Категория: 1, 2,3 эл.снабж. по ЛЭП-35-110кВ, к-во пит. ЛЭП наим. ПС, к-во тр. и их мощн., к-во пит. ПС наим. ЛЭП 6-10кВ осн.питания, длина, км наим. ЛЭП 6-10кВ, длина, км и от каких ПС (2-я линия или кольцо) № и к-во ТП, мощн. тр-ров, от какого фидера питается, наличие рез. тр-ра 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 с. Ашап насосная станция ВЛ-35кВ Карьёво-Ашап ц.1-2 ПС 35/10кВ Ашап 2х4000кВА 1ПС ВЛ № 7-10 кВ ПС Ашап L=22,22 км нет ТП-85/100кВА в резерве тр-ра нет АВР-10кВ на ПС Ашап между с.ш.-10кВ нет нет не соответствует выполне-но нет нет

| Таблица 57 Перечень социально-значимых объектов учебных заведений в зоне обслуживания производственного отделения КуЭС филиала ОАО "МРСК Урала"- "Пермэнерго" на 1.01.2012 г. 1.09.2012г. |
| --- |
| № п/п | Место нахождения потребителей, район, наименование потребителя | Электроснабжение объекта | Наличие АВР в сети 6-10кВ и место нахождения | Наличие АВР на стороне 0,4кВ потребителя | Наличие резерва от ДЭС | Соответствие схемы внешнего электроснабжения потребителей 1 категории | Выполне-ние мероприятий в 2012 г. по подготовке к ОЗП | План мероприя-тий по повышению надежности на 2013 г. | Категория 1, 2, 3 |
|  |  | эл.снабж. по ЛЭП-35-110кВ, к-во пит. ЛЭП | наим. ПС, к-во тр.и их мощн., к-во пит. ПС | наим. ЛЭП 6-10кВ осн.питания, длина, км и от каких ПС | наим. ЛЭП 6-10кВ, длина, км и от каких ПС (2-я линия или кольцо) | № и к-во ТП, мощн.тр-ров, от какого фидера питается, наличие рез. тр-ра |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Ашап, средняя школа | ВЛ-35кВ Карьёво-Ашап ц.1-2 | ПС 35/10кВ Ашап 2х4000кВА 1ПС | ВЛ № 7-10 кВ ПС Ашап L=22,22 км | нет | ТП-154/170кВА резерва тр-ра нет | АВР-10кВ на ПС Ашап между с.ш.-10кВ | нет | нет | не соответствует | выполнено | нет | 3 |
| 2 | с. Ашап, кор. школа | ВЛ-35кВ Карьёво-Ашап ц.1-2 | ПС 35/10кВ Ашап 2х4000кВА 1ПС | ВЛ № 7-10 кВ ПС Ашап L=22,22 км | нет | ТП-135/240кВА резерва тр-ра нет ТП-302/250кВА резерва тр-ра нет | АВР-10кВ на ПС Ашап между с.ш.-10кВ | нет | нет | не соответствует | выполнено | нет | 3 |
| 3 | с. Сосновка, средняя школа ф-ал Ашапской СШ | ВЛ-35кВ Карьёво-Ашап ц.1-2 | ПС 35/10кВ Ашап 2х4000кВА 1ПС | ВЛ № 5-10 кВ ПС Ашап L=11,15 км | нет | ТП-301/160кВА резерва тр-ра нет | АВР-10кВ на ПС Ашап между с.ш.-10кВ | нет | нет | не соответствует | выполнено | нет |  |

| Таблица 58 Перечень социально-значимых объектов здравоохранения в зоне обслуживания производственного отделения КуЭС филиала ОАО "МРСК Урала"- "Пермэнерго" на 1.01.2012 г. 1.09.2012г. |
| --- |
| № п/п | Место нахождения потребителей, район, наименование потребителя | Электроснабжение объекта | Наличие АВР в сети 6-10кВ и место нахождения | Наличие АВР на стороне 0,4кВ потребителя | Наличие резерва от ДЭС | Соответствие схемы внешнего электроснабжения потребителей 1 категории | Выполне-ние мероприятий в 2012 г. по подготовке к ОЗП | План мероприя-тий по повышению надежности на 2013 г. | Категория 1, 2, 3 |
|  |  | эл.снабж. по ЛЭП-35-110кВ, к-во пит. ЛЭП | наим. ПС, к-во тр.и их мощн., к-во пит. ПС | наим. ЛЭП 6-10кВ осн.питания, длина, км и от каких ПС | наим. ЛЭП 6-10кВ, длина, км и от каких ПС (2-я линия или кольцо) | № и к-во ТП, мощн.тр-ров, от какого фидера питается, наличие рез. тр-ра |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Ашап больница | ВЛ-35кВ Карьёво-Ашап ц.1-2 | ПС 35/10кВ Ашап 2х4000кВА 1ПС | ВЛ № 7-10 кВ ПС Ашап L=22,22 км | нет | ТП-302/250кВА в резерве тр-ра нет | АВР-10кВ на ПС Ашап между с.ш.-10кВ | нет | нет | не соответствует | выполнено | нет | 3 |
| 2 | с. Сосновка ФАП | ВЛ-35кВ Карьёво-Ашап ц.1-2 | ПС 35/10кВ Ашап 2х4000кВА 1ПС | ВЛ № 5-10 кВ ПС Ашап L=15,45 км | нет | ТП-149/250кВА в резерве тр-ра нет | АВР-10кВ на ПС Ашап между с.ш.-10кВ | нет | нет | не соответствует | выполнено | нет | 3 |

Проектные решения:

- снижение потерь электрической энергии при передаче, трансформации и потреблении;

- модернизация существующих подстанций;

- внедрение энергосберегающих технологий: сокращение потребления энергии за счет использования более экономичного и энергоэффективного оборудования (насосное оборудование, кухонные печи, промышленные и бытовые холодильники, котельное оборудование, электрические лампы и т.п.); экономичное использование энергоносителей (снижение тепловых потерь зданий, экономичные режимы эксплуатации оборудования, экономия энергоресурсов при их использовании потребителями и т.п.); замещение используемой энергии на альтернативные источники.

### Связь

Телефонную стационарную связь на территории Ашапского сельского поселения обеспечивает Ординский линейно-технический участок связи ООО «Ростелеком». Телефонизация территории осуществляется от АТС, расположенной в с. Ашап, пер. Советский д. 7, общей емкостью 362 абонентских номера.

Число телефонов на 100 человек по сельскому поселению – 16 шт, что выше средней обеспеченности телефонами сельской местности по Пермскому краю (11,9 шт. на 100 человек).

Техническое состояние средств связи, в основном, удовлетворительное и пригодно к дальнейшей эксплуатации.

В каждом населенном пункте сельского поселения установлены таксофоны общего пользования.

Стационарная телефонная связь отсутствует в д. Михайловка, д. Тайся, д. Боляковка.

Сотовая связь на территории поселения обеспечивается операторами Ростелеком, МТС, Билайн. Качество сотовой связи удовлетворительное.

Проектные решения:

- расширение емкости существующей АТС с. Ашап либо установить новую АТС на 680 телефонных номеров. Новую АТС установить в месте установки существующей АТС;

- замена устаревшего оборудования существующей АТС на цифровое;

- обеспечение универсальными услугами связи с использованием таксофонов в сельском поселении;

- расширение услуг, предоставляемых населению, включая «Интернет»;

- развитие системы сотовой радиотелефонной связи на базе стандарта GSM. Развитие этого вида связи должно идти по пути увеличения площади покрытия территории поселения сотовой связью с применением новейших технологий и повышения качества связи.

8. Транспортная инфраструктура

Территорию поселения покрывает сеть автомобильных дорог общего пользования.

Таблица 59 Реестр автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Ашапского сельского поселения

| № п.п. | Идентификационный номер | Наименование автомобильной дороги | Протяженность, км | Документ-основание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 57 235 ОП МР 57-01 | Ашап-Михайловка | 16,053 | Распоряжение губернатора ПК от 05.12.2005 №2, Приказ Агентства по управлению имуществом ПК от 20.10.2008 г. № СЭД -31-02-360, от 01.11.2008 г. № СЭД -31-02-441 |
| 2 | 57 235 ОП МР 57-02 | Ашап-Сосновка | 7,800 | Распоряжение губернатора ПК от 05.12.2005 №2, Приказ Агентства по управлению имуществом ПК от 20.10.2008 г. № СЭД -31-02-360, от 01.11.2008 г. № СЭД -31-02-441 |
| 3 | 57 235 ОП МР 57-03 | Ашап-Щелканка | 3,229 | Распоряжение губернатора ПК от 05.12.2005 №2, Приказ Агентства по управлению имуществом ПК от 20.10.2008 г. № СЭД -31-02-360, от 01.11.2008 г. № СЭД -31-02-441 |
| 4 | 57 235 ОП МР 57-24 | Орда-Ашап | 31,950 | Распоряжение губернатора ПК от 05.12.2005 №2, Приказ Агентства по управлению имуществом ПК от 20.10.2008 г. № СЭД -31-02-360, от 01.11.2008 г. № СЭД -31-02-441 |
| 5 | 57 235 ОП МР 57-22 | Кунгур-Ашап | 10,560 | Распоряжение губернатора ПК от 05.12.2005 №2, Приказ Агентства по управлению имуществом ПК от 20.10.2008 г. № СЭД -31-02-360, от 01.11.2008 г. № СЭД -31-02-441 |

| Наименование дорог | Категория | Протяженность, км | Мосты, шт/п.м. | Трубы, шт/п.м. | Автопавильоны, шт. | Автобусные остановки, шт. | Сигнальные столбики, шт. | Дорожные знаки, шт. | Съезды, шт. | Ограждения, п. м. | Процент износа, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | по типам покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | усоверш. | переходные | грунтовые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ашап-Михайловка | IV | 16,053 | - | 3,785 | 12,268 | 1/11,00 | 15/182,01 | 1 | - | - | - | - | - | 36 |
| Ашап-Сосновка | IV | 7,800 | 7,100 | 0,700 | - | - | 5/89,90 | 1 | - | - | - | - | - | 65 |
| Ашап-Щелканка | IV | 3,229 | - | - | 3,229 | 1/45,62 | метал. 1/25,00 | - | - | - | 4 | 15 | 540 | 20 |
| Орда-Ашап* | IV | 31,950 | 31,950 | - | - | 3/118,85 | желез. 16/280,44, метал 1/20,20 | 6 | 6 | 520 | 433 | 84 | 2720 | 20 |
| Кунгур-Ашап* | IV | 10,560 | 10,560 | - | - | - | - | - | - | 8 | 23 | 16 | 1200 | 30 |
| ВСЕГО: | - | 69,592 | 49,610 | 4,485 | 15,497 | 6/229,47 | 51/810,35 | 9 | 6 | 536 | 483 | 131 | 5812 | - |

Таблица 60 Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Ашапского сельского поселения

*- данные по автомобильным дорогам в границах Ординского муниципального района

Таблица 61 Характеристика транспортной сети в разрезе населенных пунктов Ашапского сельского поселения

| Наименование населенного пункта | Наименование улицы/дороги | Протяженность, км | Класс дороги | Значение | Статус | Категория | Расположение в структуре застройки | Тип по способу движения | Тип проезда | Вид разрешен-ного использова-ния | Характерис-тика и состояние покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Ашап | Советская | 3,30 | Обычного типа | Местное | В черте населенного пункта | Главная улица | Жилая | Движение по двум полосам | Основной | Общего пользования | Асфальтовое неудовл. |
|  | 1-ое Мая | 1,35 | Обычного типа | Местное | В черте населенного пункта | Основная улица в жилой застройке | Жилая | Движение по двум полосам | Основной | Общего пользования | Гравийное удовл. |
|  | Рабочая | 0,70 | Обычного типа | Местное | В черте населенного пункта | Основная улица в жилой застройке | Жилая | Движение по двум полосам | Основной | Общего пользования | Гравийное удовл. |
|  | Молодежная | 0,30 | Обычного типа | Местное | В черте населенного пункта | Основная улица в жилой застройке | Жилая | Движение по двум полосам | Основной | Общего пользования | Гравийное удовл. |
|  | Набережная | 0,30 | Обычного типа | Местное | В черте населенного пункта | Второстепен-ная улица в жилой застройке | Жилая | Движение по двум полосам | Второстепенный | Общего пользования | Гравийное удовл. |
|  | Сергеева | 0,55 | Обычного типа | Местное | В черте населенного пункта | Второстепен-ная улица в жилой застройке | Жилая | Движение по двум полосам | Второстепенный | Общего пользования | Гравийное удовл. |
|  | Дальняя | 0,45 | Обычного типа | Местное | В черте населенного пункта | Второстепен-ная улица в жилой застройке | Жилая | Движение по двум полосам | Второстепенный | Общего пользования | Гравийное удовл. |
|  | 8-ое Марта | 2,30 | Обычного типа | Местное | В черте населенного пункта | Главная улица | Жилая | Движение по двум полосам | Основной | Общего пользования | Гравийное удовл. |
|  | Пролетарская | 0,12 | Обычного типа | Местное | В черте населенного пункта | Основная улица в жилой застройке | Жилая | Движение по двум полосам | Основной | Общего пользования | Гравийное удовл. |
|  | Труда | 1,10 | Обычного типа | Местное | В черте населенного пункта | Второстепен-ная улица в жилой застройке | Жилая | Движение по двум полосам | Второстепенный | Общего пользования | Гравийное удовл. |
|  | Уральская | 1,00 | Обычного типа | Местное | В черте населенного пункта | Основная улица в жилой застройке | Жилая | Движение по двум полосам | Основной | Общего пользования | Гравийное удовл. |
|  | Свободы | 0,45 | Обычного типа | Местное | В черте населенного пункта | Второстепен-ная улица в жилой застройке | Жилая | Движение по двум полосам | Второстепенный | Общего пользования | Гравийное удовл. |
|  | Нагорная | 0,56 | Обычного типа | Местное | В черте населенного пункта | Основная улица в жилой застройке | Жилая | Движение по двум полосам | Основной | Общего пользования | Гравийное удовл. |
|  | Сибирская | 0,60 | Обычного типа | Местное | В черте населенного пункта | Второстепен-ная улица в жилой застройке | Жилая | Движение по двум полосам | Второстепенный | Общего пользования | Гравийное удовл. |
|  | Советский | 0,60 | Обычного типа | Местное | В черте населенного пункта | Главная улица | Жилая | Движение по двум полосам | Основной | Общего пользования | Асфальт. удовл. |
| д. Михайловка | Главная | 2,61 | Обычного типа | Местное | В черте населенного пункта | Главная улица | Жилая | Движение по двум полосам | Основной | Общего пользования | Гравийное удовл. |
|  | Набережная | 0,50 | Обычного типа | Местное | В черте населенного пункта | Второстепен-ная улица в жилой застройке | Жилая | Движение по двум полосам | Второстепенный | Общего пользования | Гравийное удовл. |
|  | Прудовая | 0,10 | Обычного типа | Местное | В черте населенного пункта | Второстепен-ная улица в жилой застройке | Жилая | Движение по двум полосам | Второстепенный | Общего пользования | Гравийное удовл. |
|  | Гаражная | 1,21 | Обычного типа | Местное | В черте населенного пункта | Основная улица в жилой застройке | Жилая | Движение по двум полосам | Основной | Общего пользования | Гравийное удовл. |
|  | Нижняя | 0,61 | Обычного типа | Местное | В черте населенного пункта | Основная улица в жилой застройке | Жилая | Движение по двум полосам | Основной | Общего пользования | Гравийное удовл. |
|  | Центральная | 0,40 | Обычного типа | Местное | В черте населенного пункта | Основная улица в жилой застройке | Жилая | Движение по двум полосам | Основной | Общего пользования | Гравийное удовл. |
| д. Щелканка | Центральная | 0,55 | Обычного типа | Местное | В черте населенного пункта | Главная улица | Жилая | Движение по двум полосам | Основной | Общего пользования | Гравийное удовл. |
|  | Колхозная | 0,39 | Обычного типа | Местное | В черте населенного пункта | Главная улица | Жилая | Движение по двум полосам | Основной | Общего пользования | Гравийное удовл. |
|  | Полевая | 0,31 | Обычного типа | Местное | В черте населенного пункта | Второстепенная улица в жилой застройке | Жилая | Движение по двум полосам | Второстепенный | Общего пользования | Гравийное удовл. |
|  | Набережная | 0,63 | Обычного типа | Местное | В черте населенного пункта | Второстепенная улица в жилой застройке | Жилая | Движение по двум полосам | Второстепенный | Общего пользования | Гравийное удовл. |
|  | Луговая | 0,20 | Обычного типа | Местное | В черте населенного пункта | Второстепенная улица в жилой застройке | Жилая | Движение по двум полосам | Второстепенный | Общего пользования | Гравийное удовл. |
|  | Озерная | 0,29 | Обычного типа | Местное | В черте населенного пункта | Основная улица в жилой застройке | Жилая | Движение по двум полосам | Основной | Общего пользования | Гравийное удовл. |
|  | Малая | 0,27 | Обычного типа | Местное | В черте населенного пункта | Основная улица в жилой застройке | Жилая | Движение по двум полосам | Основной | Общего пользования | Гравийное удовл. |
|  | Новая | 0,36 | Обычного типа | Местное | В черте населенного пункта | Основная улица в жилой застройке | Жилая | Движение по двум полосам | Основной | Общего пользования | Гравийное удовл. |
| д. Боляковка | б/н | 0,70 | Обычного типа | Местное | В черте населенного пункта | Главная улица | Жилая | Движение по двум полосам | Основной | Общего пользования | Гравийное удовл. |
| д. Тайся | б/н | 0,50 | Обычного типа | Местное | В черте населенного пункта | Главная улица | Жилая | Движение по двум полосам | Основной | Общего пользования | Гравийное удовл. |
| с. Сосновка | Солнечная | 0,45 | Обычного типа | Местное | В черте населенного пункта | Главная улица | Жилая | Движение по двум полосам | Основной | Общего пользования | Гравийное удовл. |
|  | Мира | 1,50 | Обычного типа | Местное | В черте населенного пункта | Главная улица | Жилая | Движение по двум полосам | Основной | Общего пользования | Гравийное удовл. |
|  | Нагорная | 0,55 | Обычного типа | Местное | В черте населенного пункта | Главная улица | Жилая | Движение по двум полосам | Основной | Общего пользования | Гравийное удовл. |
|  | Молодежная | 0,70 | Обычного типа | Местное | В черте населенного пункта | Основная улица в жилой застройке | Жилая | Движение по двум полосам | Основной | Общего пользования | Гравийное удовл. |
|  | Дружбы | 0,55 | Обычного типа | Местное | В черте населенного пункта | Основная улица в жилой застройке | Жилая | Движение по двум полосам | Основной | Общего пользования | Гравийное удовл. |
|  | 8-ое Марта | 0,95 | Обычного типа | Местное | В черте населенного пункта | Главная улица | Жилая | Движение по двум полосам | Основной | Общего пользования | Гравийное удовл. |
|  | 1-ое Мая | 0,10 | Обычного типа | Местное | В черте населенного пункта | Главная улица | Жилая | Движение по двум полосам | Основной | Общего пользования | Гравийное удовл. |
|  | Зеленная | 0,50 | Обычного типа | Местное | В черте населенного пункта | Второстепен-ная улица в жилой застройке | Жилая | Движение по двум полосам | Основной | Общего пользования | Гравийное удовл. |

В настоящее время 48 % дорог поселения находятся в состоянии не соответствующем техническим нормам.

Таблица 62 Транспортные средства, зарегистрированные на территории Ашапского сельского поселения на 1.01.2013 г.

| Вид автотранспорта | Количество, шт |
| --- | --- |
| Легковой Грузовой Тракторы Автобусы Мотоциклы ВСЕГО | 211 19 107 - - 337 |

Уровень автомобилизации населения на 01.01.2012 г. составляет 148 авт./1000 жителей.

Пассажироперевозки на территории поселения осуществляются: ООО «Автобусные линии» (с. Орда), ЧП Бобрин Ю. Н, ЧП Нугуманова А. Ф.

Таблица 63 Перечень автобусных маршрутов

на территории Ашапского сельского поселения

| N п/п | Наименование маршрута | Протяженность (км) | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ашап-Пермь | 130,000 | межрайонный |
| 2 | Ашап-Орда-Кунгур | 97,000 | межрайонный |
| 3 | Орда-Ашап-Сосновка | 43,500 | районный |
| 4 | Орда-Ашап-Маринкино | 41,500 | районный |
| 5 | Орда-Ашап-Михайловка | 50,000 | районный |
| 6 | Ашап-Щелканка | 3,300 | районный |

Из отдаленных населенных пунктов д. Щелканка, д. Михайловка, д. Тайся, с. Сосновка организован подвоз детей к месту обучения школьным автобусом.

Анализ ситуации показывает, что в настоящее время нет необходимости в проработке дополнительных муниципальных автобусных маршрутов.

На территории поселения расположено четыре остановочных пункта общественного транспорта: д. Михайловка, с. Сосновка, д. Боляковка, д. Щелканка. Все остановочные пункты находятся в нормативном состоянии. В селе Ашап (ул. 1 Мая) имеется остановочный пункт общественного автотранспорта и кассовый пункт ПКГУП «Автовокзал».

На территории поселения функционируют следующие объекты придорожного сервиса:

- АЗС;

Таблица 64 Сведения об автозаправочных станциях

на территории Ашапского сельского поселения.

| № п/п | Наименование объекта | Адрес | Вид топлива | Эксплуатирующая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АЗС | с. Ашап | ДТ, бензин | ИП Ожгибесов А. В. |

- станция технического обслуживания автомобилей на два поста в с. Ашап ИП Вавилов О.Н;

- станция технического обслуживания автомобилей на один пост в с. Ашап ИП Бровкин Ю. А.

Согласно «Методике расчета нормативов минимальной обеспеченности населения пунктами технического осмотра для субъектов РФ и входящих в их состав муниципальных образований» (утвержденной Федеральным законом № 170-ФЗ от 01.07.2011г.) на территории Ашапского сельского поселения должен функционировать один пункт технического осмотра.

Норматив рассчитывается по формуле:

f j =   Sj

Где:

f j – количество необходимых диагностических линий, включая передвижные

Sj – величина суммарного годового норматива продолжительности технического диагностирования транспортных средств j –ой категории технологически совместимой группы (часов в год)

Фг – планируемый годовой фонд рабочего времени 1 технического эксперта оператора технического осмотра (не более 40 часов в неделю)(35 ч * 11 нед. = 385 ч/год)

Rj – среднее фактическое количество технических экспертов технического осмотра (Rj ≥ 2,5 чел. на диагностическую линию)

Р – коэффициент, учитывающий территориальную доступность для населения услуг по проведению техосмотра (при этом 1≤ р ≥ 1,4)

Sj = ∑ Si

i=1

Где:

Dj – количество технологически совместимых при техническом осмотре групп транспортный средств j –ой категории (в нашем случае 2)

Si – величина суммарного годового норматива продолжительности технического диагностирования транспортных средств i – ой категории (часов в год)

Si = Ni * Scpi

Где:

Ni – количество транспортных средств i – ой категории, зарегистрированных в муниципальном образовании и прошедших техосмотр в предшествующем году

Scpi – норматив продолжительности технического диагностирования транспортных средств i – ой категории (часов)

SiL = 107*0,16 = 17,12 ч/год

SiM = 211*0,7 = 147,70 ч/год

SiN = 19*0,9 = 17,10 ч/год

Sj = 17,12+147,70+17,10=181,92 ч/год (181,92*2 = 363,84)

f j =           *     *    * 1,4 = 0,53 (≈ 1) пункт техобслуживания.

Учитывая, что на территории поселения в настоящее время имеется две станции технического обслуживания – проектирование не требуется.

Проектные решения:

- проработка дополнительных муниципальных автобусных маршрутов не требуется;

- благоустройство территорий остановочных пунктов общественного транспорта в д. Михайловка, с. Сосновка, д. Боляковка, д. Щелканка, с. Ашап;

- строительство автомобильной мойки на два машиноместа в с. Ашап;

Необходимо запланировать проведение ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения согласно следующей таблице:

Таблица 65 Ремонт автомобильных дорог Ашапского сельского поселения

| Наименование | Катего- рия | Протяжён-ность км | Периодичность, лет |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | капиталь-ный | текущий |
| Автомоб. дорога общего пользования местного значения «Ашап-Михайловка» Автомоб. дорога общего пользования местного значения «Ашап-Сосновка» Автомоб. дорога общего пользования местного значения «Ашап-Щелканка» Автомоб. дорога общего пользования местного значения «Орда-Ашап» Автомоб. дорога общего пользования местного значения «Кунгур-Ашап» | IV IV IV IV IV | 16,053 7,800 3,229 2,460 5,640 | 12 12 12 12 12 | 6 6 6 6 6 |

В связи с включением в черту населенных пунктов с. Ашап, д. Щелканка земельных участков общей площадью 16 га необходимо запланировать строительство улиц и проездов общей протяженностью 1,72 км.

9. Экономический потенциал Ашапского сельского поселения. Диагностика потенциала социально-экономического и территориального развития Ашапского сельского поселения.

# В настоящее время на территории поселения сложная экономическая ситуация. Крупное предприятие АПК «Урал», которое много лет выполняло роль хозяйствующего субъекта на территории поселения, в мае 2010 года прекратило свою деятельность в связи с реорганизацией. В результате реорганизации юридического лица образовалось общество с ограниченной ответственностью «Надежда». Основное направление деятельности хозяйств – молочное животноводство, выращивание зерновых культур. Данное предприятие не является высокорентабельным, имеет задолженность по заработной плате перед работниками, обрабатывает малые площади сельскохозяйственных угодий. Несмотря на сложившуюся неблагоприятную обстановку в АПК в поселении и в стране в целом, территория располагает достаточными ресурсами и предпосылками для ведения сельскохозяйственного производства. Для достижения этой цели необходимо привлечение инвесторов в отрасль.

Таблица 66 Список предприятий, организаций, индивидуальных предпринимателей

расположенных на территории сельского поселения на 01.01.2013 г.

| № п/п | Наименование предприятий, организаций ИП, ЧП | Вид права | Площадь, (м²) | Вид деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИП Хайруллина Г. Г. | собственность | 107 | Торговля |
| 2 | ИП Нуретдинова Ф. И. | аренда | 67 | Торговля |
| 3 | ИП Гладких Т. А. | аренда | 172 | Торговля |
| 4 | ИП Иванова М. М. | аренда | 16 | Торговля |
|  | ИП Иванова М. М. | аренда | 120 | Торговля |
| 5 | ИП Журавлева С. С. | собственность | 25 | Торговля |
|  | ИП Журавлева С. С. | аренда | 120 | Торговля |
| 6 | ИП Цыплякова Т. Н. | собственность | 82 | Торговля |
| 7 | ИП Деревянных Т. М. | собственность | 78 | Торговля/хлебопечение |
| 8 | ИП Созина С. М. | аренда | 54 | Торговля |
| 9 | ИП Колесник Р. Р. | собственность | 51 | Торговля |
| 10 | ИП Зорихина О. В. | аренда | 237 | Торговля |
| 11 | ИП Бровкин Ю. А. | аренда | 137 | Торговля |
| 12 | ИП Лиханова Т. А. | собственность | 24 | Торговля |
|  | ИП Лиханова Т. А. | аренда | 51 | Торговля |
| 13 | ИП Кудтсусов Р. | собственность | 28 | Торговля |
| 14 | ИП Зыкин А. В. | аренда | 37 | Торговля |
| 15 | ИП Панов А.В. | собственность | 28 | Торговля |
| 16 | ИП Саляхиева З. С. | аренда | 67 | Торговля |
| 17 | ИП Лобовикова Ю. Н. | собственность | 432 | Лесопереработка |
| 18 | ИП Кобелев А. Ю. | собственность | 21300 | Лесопереработка |
| 19 | ИП Лобиков А. В. | собственность | 18000 | Лесопереработка |
| 20 | ИП Кочергин | аренда | 15000 | Лесопереработка |
| 21 | ИП Вавилов О. Н. | собственность | 122 | Ремонт автомашин |
| 22 | ЗАО «ПМК» | аренда | 22700 | Автотранспортное предприятие |
| 23 | ООО «Вертикаль» | собственность | 31450 | Ремонт дорог |
|  | ВСЕГО | - | 110505 | - |

На территории поселения нет крупных производственных предприятий. Предприятия производственной сферы задействованы в основном в лесопереработке.

Предприятия лесозаготовительной отрасли, получившие за последние годы некоторое развитие, не могут служить базой для развития лесозаготовительной промышленности. Им свойственны слабая техническая оснащённость, низкое качество выпускаемой продукции, ограниченность собственных ресурсов, повышенный риск, слабая социальная защищенность работников.

На территории поселения имеется производственная база автотранспортного предприятия ЗАО «ПМК» и общество с ограниченной ответственностью «Вертикаль», занимающееся ремонтом дорог и дорожной техники.

Строительство на территории поселения развито довольно активно. Разрастается частный сектор. Ввод в действие общеобразовательных, больничных и культурно-досуговых учреждений не наблюдается.

Большая часть населения Ашапского сельского поселения проживает в одноэтажных домах индивидуальной застройки. Обеспеченность жителей сельского поселения жильем составляет 17,86 кв. м. на человека, что не удовлетворяет социальным нормам обеспеченности жильем в Пермском крае на долгосрочную перспективу. На территории Ашапского сельского поселения проживают 2273 человек. Несмотря на прогнозируемое снижение численности постоянного населения поселения, необходимо развивать жилищное строительство, с целью увеличения величины показателя обеспеченности жильём. Увеличение площади жилого фонда планируется за счёт строительства индивидуальных одноэтажных домов, которые нуждаются в обеспечение необходимыми коммуникациями и инженерной инфраструктурой.

Помимо ввода дополнительной жилой площади необходимо обеспечить качественное техническое обслуживание существующего жилищного фонда, внутридомового инженерного оборудования и придомовой инженерной инфраструктуры и обеспечить их сохранение, своевременное проведение капитальных ремонтов.

На территории поселения имеется двадцать объектов торговли, все объекты принадлежит частным предпринимателям. В магазинах в основном продаются продукты питания и предметы первой необходимости. Есть специализированные магазины – по продаже автозапчастей, строительных материалов, одежды. В малых населенных пунктах уровень развития торговой инфраструктуры остается низким. В д. Баляковка и д. Тайся объекты торговли отсутствуют. Средства предпринимателей вкладываются в создание торговых точек, но не направляются в расширение собственного производства и увеличение объемов продуктов переработки.

Проектом предлагается строительство четырех магазинов смешанной торговли на 100 кв. м. каждый в зонах перспективного развития с. Ашап и д. Щелканка.

В с. Ашап функционирует частная пекарня.

На всех предприятиях поселения в настоящее время трудится 889 человек (официальное трудоустройство).

Таблица 67 Численность работающих по отраслям экономики

| Отрасль экономики | Численность работающих |
| --- | --- |
|  | 2011 год | 2012 год |
|  | чел. | % | чел. | % |
| Промышленность | 8 | 0,89 | 8 | 0,90 |
| Здравоохранение, соцзащита | 90 | 9,99 | 90 | 10,12 |
| Образование | 141 | 15,65 | 141 | 15,86 |
| Транспорт, связь | 29 | 3,22 | 29 | 3,26 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 17 | 1,89 | 11 | 1,24 |
| Строительство | - | - | - | - |
| Торговля | 46 | 5,10 | 47 | 5,29 |
| Прочие | 570 | 63,26 | 563 | 63,33 |
| Итого | 901 | 100 | 889 | 100 |

Сложившаяся специализация сельского поселения и имеющиеся потенциалы развития должны использоваться в комплексе. В сложившейся ситуации необходимо привлечение инвестиций в сельское хозяйство

Ключевым приоритетом поселения должен являться экономический рост на основе сбалансированного развития экономики. Рост сельскохозяйственного производства должен основываться на внедрении новых технологий и интенсификации ведения хозяйства.

Для более целостного и системного подхода к перспективам развития муниципального образования следует исследовать и систематизировать сильные и слабые стороны, возможности и угрозы развития. Сильные стороны – естественные или созданные преимущества, которые могут способствовать или способствуют развитию. Слабые стороны – естественные или созданные недостатки, которые могут препятствовать или препятствуют развитию. Возможности – действия, которые могут сделать дополнительный вклад в развитие. Угрозы – процессы, которые могут стать преградой к реализации возможностей и развитию.

Данный анализ должен дать ответы на четыре вопроса:

- каковы сильные стороны исследуемого объекта, каковы его преимущества в сравнении с аналогами?

- в чем слабые стороны, в чем он уступает потенциальным конкурентам?

- какие благоприятные возможности существуют для будущего развития?

- какие потенциальные опасности наиболее вероятны в будущем?

Цель аналитической оценки потенциала Ашапского сельского поселения состояла, во-первых, в определении имеющихся ресурсных возможностей, а, во-вторых, в разработке направлений повышения эффективности их использования и наращивания. При анализе в качестве составляющих потенциала сельского поселения были выделены: природный, социально-трудовой, производственный потенциал. Природный потенциал содержит следующие составляющие: природно-ресурсный; природно-климатический; социально-трудовой потенциал - демографический, трудовой, интеллектуальный; производственный потенциал – производственно-ресурсный, технологический, инновационный, конкурентный.

Природно-ресурсный потенциал. Наличие земель сельскохозяйственного назначения, общераспространенных полезных ископаемых и сырьевых ресурсов, возобновляемых ресурсов растительного и животного мира позволяют не только развивать традиционные сферы хозяйствования, но и положить начало развитию новых отраслей. При благоприятных условиях инвестирования наибольшую отдачу дадут выращивание зерновых, мясо-молочное животноводство.

Экономико-географический потенциал. Ашапское сельское поселение по своему географическому положению находится не в очень выгодных условиях: нет транзитных автомобильных дорог регионального и федерального значения, отдаленность от краевого центра, нет крупных водных объектов, отсутствует железнодорожное сообщение. Положительными сторонами является близость к районному центру – с. Орда и г. Кунгуру.

Человеческий потенциал. Наличие достаточных трудовых ресурсов для потребностей экономики поселения подкрепляют возможности территории в развитии этого направления.

Инвестиционный потенциал. Для динамичного и успешного развития территории необходимо привлечение инвестиций в сельское хозяйство. Определенный потенциал для развития имеет и рекреационная деятельность и туризм. С приходом на территорию поселения инвесторов, заинтересованных в развитии туристического комплекса позволит значительно изменить традиционно сложную экономическую и социальную обстановку в поселении.. Эти сферы, как и дальнейшее развитие добывающей промышленности, могли бы стать полюсами развития территории, то есть крупными экономическими (хозяйствующими) субъектами или отраслями, видами деятельности, основной характеристикой которых является не просто способность вносить вклад, но и трансформировать экономику муниципального образования. Для этого есть все объективные предпосылки: устойчивый спрос на услуги, способность к саморазвитию, привлекательность для инвестора.

Бюджетный потенциал территории относится к высокой степени риска. Характерными являются высокая зависимость от регионального бюджета, крайняя незначительность собственных доходов. В ходе реформы местного самоуправления необходимо осуществить меры по снижению зависимости местного бюджета от финансовой помощи из районного и краевого центра, повышению удельного веса собственных доходов, увеличению бюджетных расходов на душу населения, снижению расходов на муниципальное управление по отношению к другим бюджетным статьям.

Социально-инфраструктурный потенциал характеризуется неоднородностью развития. При достаточной степени обеспеченности учреждениями полного среднего и дошкольного образования в поселении отмечается низкая развитость материально-технической базы учреждений здравоохранения.

Уровень нормативно-правовой готовности муниципального образования недостаточно высок, необходима увязка существующей нормативной базы с новыми целями и задачами развития территории, поэтому предстоит серьезная работа по созданию нормативно-правовой базы в сельском поселении.

Сильные стороны:

- достаточно хорошо развитая транспортная инфраструктура, устойчивое круглогодичное транспортное сообщение с районным и краевым центрами;

- наличие земель для развития сельскохозяйственного производства;

- наличие больших площадей, покрытых лесом;

- наличие возобновляемых ресурсов растительного и животного мира;

- наличие полезных ископаемых (углеводородное сырье, торф, песчано-гравийная смесь);

- достаточное наличие площадей для строительства;

- значительные ресурсы для развития рекреационной деятельности;

- невысокая антропогенная нагрузка на основную часть территории, резервная экологическая емкость.

Потенциальные возможности:

- использование особенностей географического положения, транспортной инфраструктуры и ресурсов для привлечения на территорию потенциальных инвесторов с целью размещения перерабатывающих производств, сельского хозяйства, жилищного строительства и развития туристической отрасли;

- использование особенностей исторического и ландшафтного положения;

- преодоление кризиса в жилищно-коммунальном хозяйстве.

Слабые стороны:

- высокий уровень расходов на содержание органов местного самоуправления;

- низкий уровень инвестиций в основные фонды, низкая инвестиционная активность отраслей экономики, отсутствие собственных инвестиционных источников и высокая зависимость хозяйствующих субъектов от условий кредитования;

- техническая отсталость и технологическое несовершенство части предприятий, высокая степень физического износа основных фондов;

- высокий износ жилого фонда;

- отсутствие устойчивой динамики роста заработной платы по отраслям экономики, усиление ее дифференциации, а также сокращение покупательной способности заработной платы и пенсий;

- отсутствие градостроительной политики и системы ипотечного кредитования, низкая платежеспособность населения;

- распространение скрытых форм занятости, теневых доходов и неформальной занятости;

- высокий уровень общей заболеваемости населения, особенно инфекционными заболеваниями;

- наличие несанкционированных свалок и отсутствие обустройства объектов захоронения ТБО;

- социальная апатия и низкая активность населения в решении вопросов местного значения.

Угрозы:

- неустойчивость федерального, регионального и местного законодательства, прежде всего, в области социальной политики;

- изменение конъюнктуры рынка, которое может привести к существенному сокращению доходов населения и, следовательно, снижению спроса на жилье;

- повышение тарифов на энергоносители;

- ухудшение демографической ситуации, сокращение численности населения, низкая продолжительность жизни мужского населения;

- сохранение тенденций неформального строительства, неформального предпринимательства и неформальной занятости.

Прежде чем, рассмотреть развитие ситуации и возможность решения ключевых проблем необходимо сделать вывод.

В целом Ашапское сельское поселение можно охарактеризовать как территорию со средним уровнем жизни населения, низким уровнем развития сельского хозяйства, с достаточной обеспеченностью объектами социальной инфраструктуры. Здесь относительно хорошая экологическая ситуация, достаточное наличие природных ресурсов и богатый рекреационный потенциал.

10. Прогноз социально-экономического развития территории

Развитие производства

Территорию Ашапского сельского поселения исторически можно считать аграрно-ориентированной. Однако, учитывая достижения сегодняшнего научно-технического прогресса и условия рыночной экономики разумно мыслить шире рамок сложившегося стереотипа и попытаться расширить сферу возможной производственно-хозяйственной деятельности населения.

Лесопромышленная переработка

Базовыми объектами могут стать существующие пилорамы. При поддержке органов местного самоуправления целесообразно разработать перспективную программу развития лесопереработки и производства некоторой строительной продукции из древесины (окна, двери, доска, рейки, малые формы, элементы благоустройства дворов, интерьеров).

Использование подземных вод

Учитывая особые гидрологические условия территории, как-то карстовые явления, глубокое залегание грунтовых вод, их довольно высокую минерализацию, а также благоприятную экологическую обстановку местности, есть смысл изучить возможность и целесообразность использования ресурсов подземных вод с целью их извлечения, бутылирования и поставки на рынок.

Легкая и другая материальная промышленность

В целях повышения занятости населения, особенно молодежи, расширение сектора хозяйственной деятельности с целью обеспечения устойчивого экономического развития села и повышения благосостояния жителей, желательно проработать на перспективу размещение территории каких-либо предприятий легкой промышленности (швейных, ремесленных, сборочных и т. д.).

Развитие агропромышленного комплекса

Основной хозяйственной деятельностью на территории поселения есть и будет сельскохозяйственное производство – зерноводство и животноводство.

Для повышения эффективности агропромышленного комплекса необходимы мероприятия по повышению плодородия земли. В новых условиях (реформенных) резко сократились обрабатываемые площади сельхозугодий. Это снизило все производственные показатели не только в растениеводстве но и в животноводстве. Кроме того произошло истощение плодородных земель на посевных площадях из-за выноса питательных веществ из почвы, снижения количества вносимых удобрений. Основными причинами деградации сельхозпроизводства являются: дороговизна горюче-смазочных материалов и сельскохозяйственной техники, слабая поддержка государством аграрного сектора, отсутствие или слабая оснащенность пунктов первичной переработки продукции сельского хозяйства, низкие закупочные цены на сельскохозяйственную продукцию.

Поскольку АПК является базовым в жизнедеятельности населения поселения, руководству села совместно с администрацией района необходимо срочно разработать программу развития этого сектора с определением конкретных мероприятий, источников их финансирования и конкретных этапов реализации – первой очереди, расчетного срока и прогнозов на перспективу. В ней, в частности, предусмотреть следующие меры:

- повышение плодородия земель;

- улучшение дорожно-транспортной сети телекоммуникаций, инженерных сетей (в первую очередь, газоснабжение населения), системы обслуживания населения;

- выращивание экологически чистой продукции сельского хозяйства - зерно, овощи, молоко, мясо;

- первоочередное инвестирование животноводства как главной отрасли, направленной на удовлетворение потребностей населения в мясо-молочной продукции;

- активно включиться в программу «Пермская картошка».

Анализ существующего экономического развития поселения и перспективы его развития, заложенные в Генеральный план Ашапского сельского поселения, представлены в таблице.

Таблица 68 Специализация Ашапского сельского поселения

| Наименование сельского поселения | Основная специализация | Ключевые природные, промышленные, инфраструктурные объекты |
| --- | --- | --- |
|  |  | имеющиеся | планируемые |
| Ашапское сельское поселение | Сельское хозяйство Лесопереработка Торговля | ООО «Надежда» (сельское хозяйство) Пилорамы (ИП) ЗАО «ПМК» (производственная база автотранспортного предприятия) ООО «Вертикаль» (ремонт дорог) Магистральный нефтепровод Пекарня (ИП) | Модернизация сельского хозяйства, увеличение объемов производства и реализации Индивидуальное жилищное строительство Деревообработка Наращивание производственных мощностей предприятий по добыче, подготовке и транспортировке полезных ископаемых |

Следует отметить, что реализация проектных предложений по размещению производственных объектов на территории сельского поселения будет зависеть от целого ряда факторов, прежде всего, от наличия и желания инвестора, качества управленческих решений органов местного самоуправления по созданию благоприятного инвестиционного климата, и займет продолжительное время.

11. Рекомендации по совершенствованию планировочной структуры территории Ашапского сельского поселения

Пространственная структура территории формируется на основе функционально-планировочных, природно-экологических каркасов с учётом сложившейся историко-культурной среды поселения.

Основные принципы планировочной	 организации сводятся к следующему:

- создание комфортных условий проживания  населения;

- создание новой среды социального характера;

-  включение в существующую структуру новых объектов капитального строительства с максимальным сохранением сложившейся застройки и природного ландшафта;

- подключение транспортной структуры планируемых участков застройки к существующим автодорогам.

11.1 Принципы функционального зонирования территории

Зонирование территории предполагает установление зон различного функционального назначения и ограничений на использование территорий указанных зон при осуществлении градостроительной деятельности. При этом основные направления развития сельского поселения должны рассматриваться во взаимосвязи с развитием систем расселения.

Проектирование функциональных зон в рамках разработки генерального плана Ашапского сельского поселения должно обеспечивать эффективное управление всеми ресурсами муниципального образования путем:

- установления приоритетов управления;

- установления приоритетов распределения финансовых и трудовых ресурсов при планировании управленческих мероприятий;

- ликвидации конфликтов природопользования путем введения пространственных и временных ограничений.

Для достижения наибольшей эффективности зонирования территории использован комплекс взаимоувязанных критериев и подходов. Основными критериями эффективности являются:

Экологическая эффективность. С позиций экологической эффективности в одну и ту же функциональную зону включены территории, сходные по их средообразующей или экологической функции.

Экономическая и социальная эффективность. Необходимо, чтобы зонирование соответствовало требованиям эффективности по нагрузке интересов и характеру использования территории, то есть базировалось на существующих границах угодий и границе поселения.

Функциональная эффективность. Определялась по степени конфликтности между интересами различных заинтересованных сторон, а также между приоритетными задачами, выполняемыми в данной зоне. Рекреационные и хозяйственные функции должны быть в максимально возможной степени территориально разобщены. Этого легче добиться, если выделенные зоны будут как можно меньше пересекаться какими-либо границами (природными, административными и т. д.).

При проектировании функциональных зон учитывалась специализация поселения. Специализация ведет к экономии общественного труда в результате использования местных природных ресурсов, выгод экономико-географического положения, сложившегося производственного аппарата и трудовых навыков населения. При проектировании функциональных зон, также были учтены такие критерии как:

- существующая или формирующаяся экономическая специализация рассматриваемого поселения;

- направления экономической специализации рассматриваемой части территории поселения;

- оценка перспектив развития конкретных населенных пунктов на основе имеющегося потенциала, а также их места и роли в системе расселения.

Проектирование функциональных зон осуществлялось с учетом факторов, определяющих условия и потенциальные возможности развития территории сельского поселения, которые можно разделить на следующие группы:

1. Факторы производственно-экономического развития, связанные с уровнем развития промышленного и сельскохозяйственного производства, а также его положением в условиях открытого рынка, развитием новых видов производства и сферы услуг, связанных со снабжением производства и торговлей произведенной продукцией.

2. Факторы социально-экономического развития, связанные с населением, его культурой и способом расселения, уровнем занятости и доходов, социальным обеспечением, сложившейся инфраструктурой.

3. Факторы сохранения природного, культурного и духовного наследия, связанные с объектами природы (земельными, водными и иными природными ресурсами, особенными объектами живой природы), во многом определяющими возможности и экономическую ценность территории, а также памятники архитектуры, включая религиозные, и всем другим, составляющим историю края и представляющим интерес для настоящего и будущего.

4. Факторы политики и институциональных преобразований, связанные с отношениями владения, распоряжения и пользования землей, иными природными ресурсами, объектами производства и инфраструктуры, участвующими в системе многофункционального развития территорий, связанные с организацией власти и управления на местах, в регионе, стране.

Так как процессы градостроительного планирования и стратегического социально-экономического планирования тесно взаимосвязаны, то с учетом Комплексной Программы социально-экономического развития Ординского муниципального района Пермского края на 2011-2015 гг, утвержденной Решением Земского Собрания Ординского муниципального района № 371 от 28.12.2011 г, определены тенденции развития территории Ашапского сельского поселения:

-социальные: тенденции изменения численности населения, тенденции к омоложению или старению, стиль жизни, уровень жизни, размер семьи, тенденции изменения образовательного уровня;

- экономические: тенденции изменения уровня дохода, занятость, кредитная политика и доступность кредитных ресурсов, ставки процента, ставки арендной платы, рост или сокращение затрат на строительство, цены;

- политические (административные): услуги муниципальных служб, здоровье и безопасность, налоговая политика, защита окружающей среды.

Учитывая определенные выше критерии, факторы и тенденции развития Ашапского сельского поселения, сформированы функциональные зоны, основными целями которых является:

- использование ресурсных возможностей в сочетании с сохранением экологической системы;

- наиболее рациональное использование земельных ресурсов;

- пополнение доходов бюджета и обеспечение занятости трудовых ресурсов, улучшение условий проживания населения сельского поселения.

Кроме этого, функциональное зонирование позволит определить основные направления развития инженерной, транспортной, социальной и производственной инфраструктуры. Также сформулированы предложения по выделению территорий для размещения индивидуального жилищного строительства, садоводства и дачного хозяйства, организации мест отдыха населения, реализации инвестиционных проектов, связанных с использованием земельных ресурсов.

Следовательно, в соответствии с законом, в настоящем проекте могут быть определены цели и направления развития территорий сельского поселения в части, касающейся размещения следующих объектов муниципального значения:

- объектов электроснабжения (электроэнергетики);

- автомобильных дорог общего пользования между населенными пунктами, мостами и иными транспортными сооружениями вне границ населенных пунктов, кроме дорог и сооружений федерального и регионального значения;

- объектов начального общего, основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования и бесплатного дошкольного образования, а также объектов, предназначенных для отдыха детей в каникулярное время;

- объектов первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических и больничных учреждениях, оказания скорой медицинской помощи;

- объектов утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;

- объектов туризма и рекреации;

- объектов общественно-делового, социально-культурного назначения;

- объектов по оказанию услуг связи.

Таким образом, в соответствии с определенной специализацией поселения и разработанными стратегическими целями территориального развития на средне- и долгосрочный период, а также с учетом проведенного анализа социально-экономического потенциала Ашапского сельского поселения и населенных пунктов в его составе, предлагается выделить несколько основных функциональных зон:

1. Жилая зона

2. Общественно-деловая зона

3. Производственная зона

4. Зона коммунального хозяйства

5. Сельскохозяйственная зона

6. Рекреационная зона

7. Зона специального назначения

8. Зоны с особыми условиями использования территории

Границы зон отображены на чертеже «Схема границ функциональных зон с отображением параметров планируемого развития таких зон Ашапского сельского поселения Ординского муниципального района Пермского края», границы зон с особыми условиями использования территории также указаны на схеме «Схема границ зон с особыми условиями использования территории Ашапского сельского поселения Ординского муниципального района Пермского края».

Для интенсивного строительного использования в инвестиционных целях условно выделяются зоны перспективного развития. Цель зон перспективного развития состоит в том, чтобы создать условия для развития существующего производства и обслуживания бизнеса и населения, сохранения сельскохозяйственных зон и природных открытых пространств, для уменьшения стоимости коммунального обслуживания, улучшения ландшафта и создания благоприятных условия для жизни населения. Для формирования зон перспективного развития были выделены три группы основных (не инфраструктурных) градостроительных объектов, размещаемых на территории: существующие населенные пункты; предполагаемые к размещению места приложения труда; рекреационные объекты, используемые в качестве туристических ресурсов, требующие создания соответствующей инфраструктуры.

Размещение зон перспективного развития осуществлялось с учетом установленных ограничений градостроительной деятельности и комплексного анализа территории поселения.

На территории Ашапского сельского поселения могут быть размещены зоны перспективного развития четырех типов:

- зоны перспективного развития существующих мест приложения труда (расположены в производственно зоне, зоне сельскохозяйственного использования);

- зоны перспективного развития новых мест приложения труда, с установлением определенного вида экономической деятельности (расположены в зоне рекреации и туризма);

- зоны перспективного развития новых мест приложения труда, с установлением предпочтительных видов экономической деятельности (расположены в производственно-предпринимательской зоне, зоне сельскохозяйственного использования);

- зоны перспективного развития мест «активной и пассивной рекреации (расположены в рекреационной зоне).

Для оценки перспектив развития существующих населенных пунктов изучалась исходная информация об имеющемся экономическом потенциале в аспекте экономической специализации территорий, а также место и роль населенных пунктов в системе расселения.

Исходя из этого, выделяются (в некоторой степени условно) две группы населенных пунктов, имеющих некоторые различия в направлениях их дальнейшего развития:

1. К первой группе - развиваемые населенные пункты – можно отнести административный центр поселения – с. Ашап, д. Щелканка, имеющие базу для дальнейшего экономического развития. Здесь в приоритетном порядке должны развиваться центры социального и культурного обслуживания населения, жилищное строительство. Также для данной группы может быть целесообразно выделение территории резерва для развития населённых пунктов.

2. Остальные населённые пункты можно отнести к сохраняемым. Их градообразующая база, в основном, должна стабилизироваться или даже уменьшаться, в связи со стабилизацией и снижением занятых в сельском хозяйстве. Поэтому численность населения по этим населенным пунктам, в большинстве случаев, также может уменьшаться. Основные мероприятия по развитию сохраняемых населенных пунктов те же, что и по развиваемым населенным пунктам, но главный упор должен делаться на реконструкцию и в значительно меньшей степени на новое строительство.

Таблица 69Классификация населенных пунктов

Ашапского сельского поселения по перспективе развития

| Населённый пункт | Численность населения | Значимость населённого пункта |
| --- | --- | --- |
| с. Ашап д. Боляковка д. Михайловка с. Сосновка д. Тайся д. Щелканка | 1636 4 129 291 18 195 | развиваемый сохраняемый сохраняемый сохраняемый сохраняемый развиваемый |

11.2 Функциональное зонирование территории

Функциональное зонирование отображает современное и перспективное использование территории Ашапского сельского поселения Ординского муниципального района. Зонирование основывается на анализе сложившегося использования территории, характера природопользования и перспективных планов развития местности.

11.2.1 Жилая зона

Предназначение данной функциональной зоны заключается в:

- развитии индивидуального жилищного строительства при сохранении природного каркаса;

- капитализации существующей застройки без увеличения плотности;

- благоустройстве населённых пунктов;

- активизации производственной деятельности малых предприятий путем внедрения инновационных технологий производства, переработки сырья и отходов, оказания социально-культурных и бытовых услуг;

- организации мест отдыха населения.

В состав жилой зоны входит усадебная жилая одноэтажная застройка.

Целевое назначение усадебной жилой застройки: проживание населения в сочетании с ведением подсобного хозяйства на приусадебном участке и отдыхом. Допускается размещение индивидуальных гаражей на придомовом участке на 1-2 автомашины, гостевых автостоянок, объектов обслуживания населения местного значения, площадок отдыха и детских площадок.

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. В состав жилых зон также могут включаться территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства.

Для создания условий в целях привлечения дополнительного финансирования и увеличения объемов жилищного строительства необходимо участие местной администрации в различных государственных программах по жилищному строительству и модернизации инфраструктуры. Следовательно, строительство здесь целесообразно осуществлять на основе использования государственных механизмов софинансирования, в том числе механизмов финансирования по федеральным и краевым программам переселения из ветхого жилья, поддержка молодых семей и молодых специалистов и др.

Несмотря на то, что отсутствует положительная динамика естественного и миграционного прироста населения в административном образовании, спрос на земельные участки для строительства индивидуальных жилых домов и коттеджей постоянно возрастает. Резервирование территории для целей жилищного строительства планируется в с. Ашап площадью 13,3664 га (в том числе 10,0248 га – жилая зона, 3,3416 га – земли общего пользования) и д. Щелканка площадью 2,5856 га (в том числе 1,9392 га – жилая зона, 0,6464 га – земли общего пользования).

Расчёт площади земель жилой застройки

Прогноз формирования территорий земель жилой застройки разрабатывается с учётом проведённого анализа и оценки использования земельных ресурсов этой составной части земель поселения, а также с учётом сопутствующего прогноза по демографии.

Проектом предлагается перевод земель из категории земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов.

Таблица 70 Планируемый перевод земельных участков по категориям и угодьям

| Местоположение участка, включаемого в черту | Площадь, га | Вид угодий | Категория земель | Перспектив-ное использова-ние | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | существую-щая | планируе-мая |  |  |
| южнее с. Ашап | 7,2883 | пашня (7,0000) пастбище (0,2883) | земли с/х назначения | земли населённых пунктов | ИЖС | Предоставление земельных участков многодетным семьям, для обеспечения возможности участия граждан в федеральных и краевых программах поддержки малых форм хозяйствования на селе |
| западнее с. Ашап | 4,4610 | пашня (1,7270) пастбище (2,7340) | земли с/х назначения | земли населённых пунктов | ИЖС, ЛПХ | Предоставление земельных участков многодетным семьям, для обеспечения возможности участия граждан в федеральных и краевых программах поддержки малых форм хозяйствования на селе |
| северо-западнее с. Ашап | 1,6170 | пашня (1,6170) | земли с/х назначения | земли населённых пунктов | ИЖС, ЛПХ | Предоставление земельных участков многодетным семьям, для обеспечения возможности участия граждан в федеральных и краевых программах поддержки малых форм хозяйствования на селе |
| северо-западнее д. Щелканка | 2,5856 | пашня (2,5856) | земли с/х назначения | земли населённых пунктов | ИЖС, ЛПХ | Предоставление земельных участков многодетным семьям, для обеспечения возможности участия граждан в федеральных и краевых программах поддержки малых форм хозяйствования на селе |
| Итого для ввода в черту по сельскому поселению: | 15,952 | Ко всем земельным участкам, запланированным к включению в черту, есть подъездные пути, существует возможность подключения к газо, водо и энергоснабжению. |

Таблица 71 Обоснование включения в черту населенных пунктов

земельных участков

| № п/п | Наименование населённого пункта, в черту которого планируется включение земельных участков | Площадь населён-ного пункта, га | Площадь земель под жилой застройкой в черте населённого пункта, га | Площадь земель, не вовлечённых в градостроительную деятельность на территории населённого пункта (нарушенные земли, заболоченные земли, кустарники, не пригодные для строительства) | Количество многодетных семей, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | га | % к общей площади населённого пункта |  |
| 1 | с. Ашап | 315,89 | 252,01 | 5,14 | 1,63 | 42 |
| 2 | д. Щелканка | 47,58 | 41,77 | 2,15 | 4,52 |  |

Принимаем за истину предположение, что численность постоянно проживающего населения будет поддерживаться на существующем уровне и в рамках расчетного срока составит 2273 человека.

Необходимость резервирования территории для целей жилищного строительства подтверждается следующими позициями:

- показатель обеспеченности жилой площадью на территории поселения составляет около 18 кв. м. на одного человека, что ниже нормы принятой Схемой территориального планирования Пермского края (к 2026 г. планируется достижение показателя по уровню жилищной обеспеченности среднего по Пермскому краю - 32,3 кв. м на 1 человека, в т.ч. в сельской местности - 40 кв. м на 1 человека, в городской местности - 30 кв. м на 1 человека);

- на сегодняшний день в черте населённых пунктов имеется всего 21,96 га (3,5 %) земель сельскохозяйственного использования, которые в случае необходимости и целесообразности, с учетом ограничений могут быть использованы для целей жилищного строительства;

- в настоящее время земельные участки на территории поселения особенно востребованы для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства. Относительно благоприятная экологическая ситуация, великолепные природные ландшафты, богатство водных, растительных, животных ресурсов создают позитивный имидж поселения в восприятии жителей краевого центра и других административных образований.

Проектом предлагается включить в черту населенных пунктов следующие земельные участки общей площадью около 16 га:

- с. Ашап 100 м. южная часть села, восточнее спортивной площадки Ашапской средней школы по ул. Сибирская, площадь 72883 м²;

- с. Ашап, западная граница, продолжение ул. Свободы и ул. Набережная, площадь 44611 м²;

- с. Ашап, северо-западная граница, продолжение ул. Колхозная, параллельно ул. Молодежная, площадь 16170;

……д. Щелканка, северо-западная граница, продолжение ул. Полевая, параллельно ул. Колхозная, площадь 25856 м².

азований.

Размеры выделяемых участков регламентируются Решением совета депутатов Ашапского сельского поселения Ординского муниципального района Пермского края «Об установлении предельных (максимальных и минимальных) размеров земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства» № 81 от 20.12.2007 г. На территории поселения установлены предельные размеры земельных участков:

- для индивидуального жилищного строительства: максимальный размер – 0,30 га; минимальный размер – 0,06 га;

- для ведения личного подсобного хозяйства: 0,30 га из земель населенных пунктов.

В новом жилом районе планируется предоставлять земельные участки площадью 0,15 га.

Развитие жилой зоны запланировано в оптимальных направлениях с учётом существующих коммуникаций, СЗЗ, дорожной сети, особенностей рельефа местности, расположения водных объектов.

По некоторым земельным участкам проходят ЛЭП, в связи с этим при предоставлении таких земельных участков под жилищное строительство необходимо учесть, что размещение жилой застройки в охранных зонах ЛЭП не допустимо. Такие земельные участки можно использовать для ведения огородничества работ с обязательным соблюдением правил охраны электрических сетей.

Таблица 72 Характеристика проектируемого жилого фонда

| Населённый пункт | Площадь территории перспективного развития населённого пункта, га | Размер участка, га | Количество участков | Цель предоста-вления | Тип застройки | Площадь земель общего пользования (улицы, проезды), га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Ашап | 13,3664 | 0,15 | 67 50 17 | ИЖС ЛПХ | Одноэтажная индивиду-альная жилая застройка | 3,3416 |
| д. Щелканка | 2,5856 | 0,15 | 13 10 3 | ИЖС ЛПХ | Одноэтажная индивиду-альная жилая застройка | 0,6464 |

Таблица 73 Этапы освоения земельных участков

| Населённый пункт | Площадь территории перспективного развития, га | Срок реализации I-2018г. II-2028 г. III-2038 г. | Размер участка, га | Площадь земель общего пользования (улицы, проезды), га | Площадь земель жилой застройки, га | Количес-тво участков, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Ашап | 7,2883 | I | 0,15 | 1,8221 | 5,4662 | 36 |
|  | 6,0781 | II | 0,15 | 1,5195 | 4,5586 | 31 |
|  |  | III | - | - | - | - |
|  | 13,3664 | Итого | 0,15 | 3,3416 | 10,0248 | 67 |
| д. Щелканка | 2,5856 | I | 0,15 | 0,6464 | 1,9392 | 13 |
|  | - | II | - | - | - |  |
|  | - | III | - | - | - |  |
|  | 2,5856 | Итого | 0,15 | 0,6464 | 1,9392 | 13 |
| ВСЕГО | 9,8739 | I | 0,15 | 2,4685 | 7,4054 | 49 |
|  | 6,0781 | II | 0,15 | 1,5195 | 4,5586 | 31 |
|  |  | III | - | - | - | - |
|  | 15,9520 | Итого | 0,15 | 3,9880 | 11,9640 | 80 |

В проектируемом жилом фонде в с. Ашап предусматривается централизованное водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение. В проектируемом жилом фонде в д. Щелканка предусматривается водоснабжение из индивидуальных скважин и колодцев, канализация локальная на выгребах, отопление печное и индивидуальные котельные.

Решения Генерального плана предполагают дальнейшую детализацию и уточнение на последующих стадиях проектирования в других видах градостроительной документации, а также являются основой для разработки Правил землепользования и застройки.

В краткосрочном периоде до 2018 г. планируется освоение земельного массива в южной части с. Ашап (восточнее спортивной площадки Ашапской средней школы по ул. Сибирская), площадью 7,2883 га и земельного массива северо-западнее д. Щелканка (продолжение улицы Полевая, параллельно улице Колхозная) площадью 2,5856 га с целью размещения жилой зоны. Планируется сформировать 49 участков, из которых 37 участков для индивидуального жилищного строительства, 12 участков – для ведения личного подсобного хозяйства.

В среднесрочном периоде до 2028 г. планируется освоение земельного массива в западной части с. Ашап (продолжение ул. Свободы и ул. Набережная), площадью 4,4611 га и земельного массива северо-западнее с. Ашап (продолжение ул. Колхозная, параллельно ул. Молодежная) площадью 1,6170 с целью размещения жилой зоны. Планируется сформировать 31 участок, из которых 23 участка для индивидуального жилищного строительства, 8 участков – для ведения личного подсобного хозяйства.

В исполнение абзаца 2, п. 2, ст. 28 Земельного кодекса РФ местным органам власти необходимо предусмотреть земельные участки для предоставления бесплатно многодетным семьям для целей жилищного строительства. В настоящее время на территории поселения нет очереди на получение земельных участков среди многодетных семей. В случае необходимости спрос на данные земельные участки будет удовлетворен из земель в зонах перспективного развития с. Ашап и д. Щелканка.

Таблица 74 Расчёт показателя обеспеченности жилой площадью

| Очередь освоения земельного участка | Площадь земельного участка, га | Площадь земель общего пользования, га | Площадь земель жилой застройки, га | Количество участков | Увеличение площади жилого фонда, кв. м. | Общая площадь жилого фонда, кв. м. | Численность населения, чел | Показатель обеспеченности жилой площадью, м. кв./чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| На 1.01.2013 2018 2028 2038 ВСЕГО | 9,8739 6,0781 - 15,9520 | 2,4685 1,5195 - 3,9880 | 7,4054 4,5586 - 11,9640 | 49 31 - 80 | 4410 2790 - 7200 | 40600 45010 47800 47800 47800 | 2273 2273 2273 2273 2273 | 17,86 19,80 21,03 21,03 21,03 |

При вводе в черту 80 участков для целей ИЖС и ЛПХ общей площадью 15,9520 га в последующие 25 лет обеспеченность жилым фондом на одного жителя Ашапского сельского поселения должна увеличиться с 17,86 кв.м. до 21,03 кв. м. на человека.

11,9640/0,15 = 80 – количество участков

0,15 га – средний размер участка

80*3*30кв.м. = 7200 кв. м. – увеличение площади жилого фонда

- чел – средний размер семьи;

30 кв. м. – норма обеспеченности жилой площади на одного человека;

40,600+7,200 = 47,800 тыс. кв. м.

47,800/2,273 = 21,03 кв. м. – расчётная обеспеченность жилой площадью

2,273 тыс. чел - численность населения

Таблица 75 Расчёт затрат администрации Ашапского сельского поселения

на содержание земель общего пользования

| Срок реализации | Площадь земель общего пользования | Затраты на содержание 1 га земель общего пользования, тыс. руб. | Затраты на содержание земель общего пользования всего, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| На 1.01.2013 2018 2028 2038 ВСЕГО | 42,7600 45,2285 46,7480 46,7480 46,7480 | 5,846 - - - - | 250,000 264,410 273,300 273,300 273,300 |

До 2018 года площадь жилой застройки увеличится на 7,4054 га (49 участков), площадь земель общего пользования на 2,4685 га, затраты администрации поселения на содержание земель общего пользования возрастут на 14,410 тыс. руб. и составят 264,410 тыс. руб.

До 2028 года площадь жилой застройки увеличится на 4,5586 га (31 участок), площадь земель общего пользования на 1,5195 га, затраты администрации поселения на содержание земель общего пользования возрастут на 8,890 тыс. руб. и составят 273,300 тыс. руб.

11.2.2 Общественно-деловая зона

В состав общественно-деловой зоны могут включаться:

1) зоны делового, общественного и коммерческого назначения;

2) зоны размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения;

3) зоны обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности;

4) общественно-деловые зоны иных видов.

Общественно-деловая зона предназначена для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов образования, административных, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан. В данную зону включаются территория, занятые организациями и учреждениями образовательного, культурного, социального профиля, территории предприятий торговли, предприятий по оказанию бытовых услуг, предприятий и организаций, специализирующихся на благоустройстве, сервисе и строительстве, а также производственных предприятий малых форм. Специализацией данной зоны может быть производство товаров и услуг для удовлетворения потребностей местного населения, населения района, в том числе производство готовой продукции из местного сырья, а так же производство изделий народных промыслов, с учетом развития туристической отрасли в перспективе.

В целях развития предпринимательства и сервиса необходимо создание условий, обеспечивающих повышение качества производства товаров и услуг, увеличение их объемов, снижение производственных издержек, развитие соответствующих секторов экономики, достижение комплексного положительного эффекта.

Площадь общественно-деловой зоны 14,30 га.

11.2.3 Производственная зона

Целевое назначение: размещение промышленных и коммунально-складских объектов различных классов вредности. Допускается размещение: административно-хозяйственных, деловых и общественных учреждений; магазинов оптовой и мелкооптовой торговли; учреждений жилищно-коммунального хозяйства; ветлечебниц; пожарных частей; объектов бытового обслуживания.

Производственная зона включает зоны перспективного развития существующих мест приложения труда; зоны перспективного развития новых мест приложения труда. Данная зона расположена на части территории поселения, которая обладает определенным экономическим потенциалом и возможностью его дальнейшего развития.

# Важнейшим требованием является экологическая безопасность на промышленных объектах. Здесь не должны размещаться предприятия, требующие санитарно-защитных зон шириной 300 м и более.

Данная зона является зоной перспективного развития существующих мест приложения труда.

# Также в данной зоне предполагается размещение предприятий, специализирующихся на добыче, подготовке, транспортировке и переработке добываемых (заготавливаемых) ресурсов, производстве готовой продукции, в том числе на основе внедрения инноваций в соответствии со специализацией территории. Данная зона является территорией перспективного развития новых мест приложения труда, с установлением определенного вида экономической деятельности.

# Данную зону можно выделить:

# - д. Тайся площадью 0,03 га (лесопилка);

# - с. Сосновка площадью 7,18 га (склады);

# - южнее с. Сосновка площадью 12,35 га (лесопилка);

- с. Ашап площадью 7,40 га (лесопилка, столярные мастерские, ООО «Вертикаль);

- северо-восточнее с. Ашап площадью 4,10 га (лесопилка);

- северо-восточнее с. Ашап площадью 6,07 га (зерносклады, лесопилка);

- юго-западнее с. Ашап площадью 1,23 га (ремонтные мастерские);

- юго-западнее с. Ашап площадью 2,96 га (ПМК);

- юго-западнее с. Ашап площадью 13,38 га (МТМ, АЗС);

- территория поселения площадью 43,05 га (объекты добычи нефти)

Площадь производственной зоны 97,75 га.

11.2.4 Зона коммунального хозяйства

Зона предназначена для размещения объектов, необходимых для ведения коммунального хозяйства и объектов складского назначения, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

Зона коммунального хозяйства выделяется:

- с. Ашап 0,35 га (станция технического обслуживания);

- с. Ашап 0,11 га (гаражи);

- с. Ашап 1,36 га (источники питьевого водоснабжения);

- с. Ашап 0,22 га (зерносклад);

- с. Ашап 0,08 га (проектируемая автомойка)

- с. Сосновка 0,08 га (котельная).

Площадь зоны коммунального хозяйства составляет 2,20 га.

11.2.5 Сельскохозяйственная зона

Для данной зоны характерно, что сельскохозяйственные угодья (пашня, сенокос и т.п.) используются в сельскохозяйственном производстве. В зоне сельскохозяйственного использования достаточно активно выделялись земельные доли для последующей их реализации и перевода в земли иных категорий либо изменения целевого назначения. Часть земель, переданная в начале земельной реформы в ведение органов местного самоуправления, используется местным населением для сенокошения и выпаса скота.

В настоящее время на территории поселения ведет свою деятельность сельскохозяйственное предприятие ООО «Надежда» Наличие благоприятных климатических, трудовых и почвенных ресурсов, достаточное количество посевных площадей даёт возможность для развития предприятия АПК.

Функциональное зонирование направлено в данном случае на обеспечение:

- развития сельского хозяйства;

- модернизации отрасли АПК;

- повышения показателей экономической и технологической эффективности сельхозпроизводства;

- повышения общей социальной эффективности сельского хозяйства;

- оптимального техногенного воздействия на окружающую среду.

Территориальное планирование должно быть ориентировано на развитие сельскохозяйственного производства, то есть создание крупного рентабельного сельхозпредприятия. Положительным фактором развития предприятия агропромышленного комплекса является наличие перерабатывающих мощностей в соседних административных образованиях.

При этом следует учитывать, что приоритетный национальный проект «Развитие АПК» включает в себя три направления: ускоренное развитие животноводства; стимулирование развития малых форм хозяйствования; обеспечение доступным жильем молодых специалистов (или их семей) на селе.

В конечном итоге грамотные планировочные решения и функциональное зонирование нацелено не только на повышение экономической эффективности, но и развитие человеческого потенциала, повышение доходов населения и социального развития села.

При грамотной организации сельскохозяйственного производства в поселении, даже в условиях сложного общего экономического состояния, можно добиться стабильного развития производства. Факторами, способствующими этому, является хорошая транспортная доступность, благоприятные климатические условия, достаточные природные и трудовые ресурсы. Базой развития сельскохозяйственного производства должен быть населенный пункт, сохранивший свой производственный и трудовой потенциал, который относится к развивающимся – с. Ашап.

Основными этапами повышения эффективности и внедрения инноваций в сфере сельскохозяйственного производства Ашапского сельского поселения являются следующие:

- создание предприятий сервиса в сфере сельского хозяйства;

- сохранение поголовья скота частного сектора;

- обеспечение высокого уровня ведения отрасли кормопроизводства на основе высокопроизводительной техники и оборудования, дальнейшего насыщения структуры угодий качественными многолетними травами и наращивание объемов товарного производства семян многолетних трав.

Эти принципы нашли отражение при подготовке предложений по созданию специализированных зон в составе  зоны сельскохозяйственного использования Ашапского сельского поселения.

В зоне сельскохозяйственного использования выделяется:

а) зона сельскохозяйственных угодий – пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами и др.).

б) зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения. В данную зону входят здания молочных ферм, помещения для содержания животных и другие хозяйственные постройки, служащие для целей сельского хозяйства, а также включает территории предприятий и организаций, специализирующихся на оказании технических услуг по обслуживанию и ремонту сельскохозяйственной техники и техники животноводческих ферм, сервисе в сфере сельскохозяйственного производства, строительстве и монтаже оборудования по заказам предприятий и граждан. Причем в качестве потенциальных заказчиков могут выступать не только крупные и средние фермы и хозяйства, но и сельскохозяйственные предприятия малых форм и личные подсобные хозяйства.

11.2.6 Рекреационная зона

Изучение и повышение эффективности использования туристическо-рекреационного потенциала территории для Ашапского сельского поселения может стать важным шагом на пути оптимизации структуры природопользования. Для территории поселения туристическая отрасль никогда не являлась ведущей и потенциал ее развития здесь невысок.

К местностям, благоприятным для развития туризма можно отнести внутренние горные и лесные местности, долины рек, берега озер и прудов.

Зона рекреации Ашапского сельского поселения включает в себя следующие земельные массивы:

-с. Ашап площадью 3,15 га (набережная пруда «Центральный»);

- д. Михайловка площадью 12,31 га;

- с. Сосновка  площадью 5,74 га;

- д. Щелканка площадью 0,39 га

- пруд «Средний» - территория хозяйства по разведению карпа площадью 8,80 га.

Также к зоне рекреации относятся водные объекты. Целевое назначение: являются объектами общего пользования. Каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам общего пользования и бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд, если иное не предусмотрено Водным Кодексом и другими федеральными законами. Использование водных объектов общего пользования осуществляется в соответствии с правилами охраны жизни людей на водных объектах, утверждаемых в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, а также исходя из установленных органами местного самоуправления правил использования водных объектов для личных и бытовых нужд.

11.2.7 Зона специального назначения

В состав зоны специального назначения включаются зоны, занятые сельскими кладбищами,  биотермическими ямами, ширина санитарно-защитной зоны равна 500 м, объектами размещения отходов потребления, ширина санитарно-защитной зоны равна 500 м и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.

В зону специального назначения выделены следующие земельные массивы:

- сельское кладбище в 50 м на северо-восток от с. Ашап площадью 2,9 га, санитарно-защитная зона 50 м;

- сельское кладбище в 100 м на север от д. Михайловка площадью 1,7 га, санитарно-защитная зона 50 м;

- сельское кладбище в д. Щелканка площадью 1,0 га, санитарно-защитная зона 50 м;

- объект размещения отходов № 1 располагается в 100 метрах от автомобильной дороги общего пользования местного значения «Ашап-Сосновка», в 1,5 км к юго-западу от с. Ашап в районе песчано-глиняного карьера, в 0,5 км от р. Калтагыз. Площадь 0,83 га, санитарно-защитная зона 500 м;

- объект размещения отходов № 2 располагается в 50 метрах от автомобильной дороги общего пользования местного значения «Ашап-Боляковка» в 1,4 км к северо-западу от с. Ашап в районе глино-гравийного карьера, в 0,5 км от р. Большой Ашап. Площадь 0,92 га, санитарно-защитная зона 500 м;

- объект размещения отходов № 3 располагается в 100 метрах от автомобильной дороги общего пользования «Ашап-Щелканка», в 1,0 км к северо-востоку от с. Ашап, между населенными пунктами Ашап и Щелканка, в 0,4 км от р. Кармыш. Площадь 0,74 га, санитарно-защитная зона 500 м;

- объект размещения отходов № 4 (для хранения и утилизации жидких бытовых отходов) располагается в 300 метрах от автомобильной дороги общего пользования местного значения «Ашап-Щелканка», в 2 км к северо-востоку от с. Ашап, между населенными пунктами Ашап и Щелканка, в 0,4 км от р. Кармыш. Площадь 0,096 га, санитарно-защитная зона 500 м.

- биотермическая яма в 1 км на юго-восток от с. Ашап, в 0,5 км от р. Калтагиз, площадь 7125,75 м², санитарно-защитная зона 1000 м.

11.2.8 Зоны с особыми условиями использования территории

Зоны с особыми условиями использования на территории Ашапского сельского поселения рассматриваются как территории, ограниченные в использовании.

В общем случае, объекты, требующие особых условий использования, подразделяются на три группы:

В первую группу входят земельные участки природоохранного, природно-заповедного, оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения (без изъятия земельных участков у субъектов права):

- водоохранные зоны и прибрежные полосы рек и водоемов;

- защитные леса;

- пригородные и зеленые зоны;

- охранные зоны рыбохозяйственных водоемов;

- памятники природы и их охранные зоны;

- заказники, национальные парки, ботанические сады и их охранные зоны;

- округа и зоны санитарной охраны курортов;

- участки рекреационного и историко-культурного назначения.

Ко второй группе можно отнести земельные участки, занятые охранными и санитарно-защитными полосами (зонами) инженерных, транспортных и других сооружений  и объектов:

- охранные зоны линейных объектов транспорта и связи;

- запретные и охранные зоны объектов министерства обороны и внутренних дел;

- охранные зоны источников водоснабжения;

- санитарно-защитные зоны объектов коммунального хозяйства;

- санитарно-защитные зоны объектов сельскохозяйственного производства и ветеринарных объектов;

- санитарно-защитные зоны складов нефтепродуктов и минеральных удобрений.

Деградированные сельскохозяйственные угодья и земли, загрязненные токсичными промышленными отходами и радиоактивными веществами составляют третью группу объектов, требующих особых условий использования.

Основными целями установления ограничений в использовании земель и установления на них особого правового режима использования являются:

- обеспечение условий для жизни и деятельности населения;

- создание необходимых условий для нормальной эксплуатации промышленных, транспортных и иных объектов;

- сохранение или воспроизводство определенных видов природных ресурсов.

Границы зон с особыми условиями использования территории или ограничительных зон определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами и ведомственными документами. Предложения по устанавливаемым зонам ограничений на территории Ашапского сельского поселения даны на часть территории, расположенную вне черты населённых пунктов и на объекты, расположенные в населённых пунктах и требующие создания зон ограничений больших размеров. В населенных пунктах зоны ограничений более детально должны быть разработаны в составе генеральных планов населенных пунктов. Охранные зоны сетей газопровода, водопровода, канализации, связи в черте населённых пунктов установлены шириной по два метра в обе стороны от оси коммуникации.

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

Порядок разработки проектов зон охраны объекта культурного наследия, требования к режиму использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Мероприятия по охране и сохранению объектов культурного наследия определены в соответствии с Федеральным законом  «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 27.02.2003 N 29-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-ФЗ (ред. 29.12.2004), от 03.06.2005 N 57-ФЗ, от 31.12.2005 N 199-ФЗ, от 18.12.2006 N 232-ФЗ, от 29.12.2006 N 258-ФЗ (ред. 18.10.2007), от 26.06.2007 N 118-ФЗ, от 18.10.2007 N 230-ФЗ, от 08.11.2007 N 258-ФЗ, от 13.05.2008 N 66-ФЗ, от 14.07.2008 N 118-ФЗ, от 23.07.2008 N 160-ФЗ).

## 1. Особенности проектирования и проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории объекта культурного наследия и в зонах охраны объекта культурного наследия:

- проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения;

- характер использования территории достопримечательного места, ограничения на использование данной территории и требования к хозяйственной деятельности, проектированию и строительству на территории достопримечательного места определяются органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченным в области охраны объектов культурного наследия, в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, вносятся в правила застройки и в схемы зонирования территорий, разрабатываемые в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации;

- проектирование и проведение работ по сохранению памятника или ансамбля и (или) их территорий осуществляются в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, выявленных объектов культурного наследия - в соответствии с законами субъектов Российской Федерации.

## 2. Меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия при проектировании и проведении землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ:

- проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо требований к сохранности расположенных на данной территории объектов культурного наследия;

- в случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия в проекты проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов до включения данных объектов в реестр, а действие положений землеустроительной, градостроительной и проектной документации, градостроительных регламентов на данной территории приостанавливается до внесения соответствующих изменений;

- в случае расположения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов культурного наследия, включенных в реестр, и выявленных объектов культурного наследия, землеустроительные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы на территориях, непосредственно связанных с земельными участками в границах территории указанных объектов, проводятся при наличии в проектах проведения таких работ разделов об обеспечении сохранности данных объектов культурного наследия или выявленных объектов культурного наследия, получивших положительные заключения государственной экспертизы проектной документации.

## 3. Приостановление земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, проведение которых может причинить вред объектам культурного наследия:

- земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы должны быть немедленно приостановлены исполнителем работ в случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия;

- исполнитель работ обязан проинформировать орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный в области охраны объектов культурного наследия, об обнаруженном объекте;

- работы, проведение которых может ухудшить состояние объекта культурного наследия, нарушить его целостность и сохранность, должны быть немедленно приостановлены заказчиком и исполнителем работ после получения письменного предписания органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия, либо федерального органа охраны объектов культурного наследия;

- в случае принятия мер по ликвидации опасности разрушения обнаруженного объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, или в случае устранения угрозы нарушения целостности и сохранности объекта культурного наследия приостановленные работы могут быть возобновлены по письменному разрешению соответствующего органа охраны объектов культурного наследия, по предписанию которого работы были приостановлены;

- работы по ликвидации опасности разрушения обнаруженного объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, изменение проекта проведения работ, представлявших собой угрозу нарушения целостности и сохранности объекта культурного наследия, либо изменение характера указанных работ проводятся за счет средств заказчика работ.

## 4. Ограничение движения транспортных средств на территории объекта культурного наследия и в зонах охраны объекта культурного наследия:

- в случае угрозы нарушения целостности и сохранности объекта культурного наследия движение транспортных средств на территории данного объекта или в его зонах охраны ограничивается или запрещается в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации.

Соответствующие органы охраны объектов культурного наследия обязаны осуществлять контроль за состоянием объектов культурного наследия, включенных в реестр, и выявленных объектов культурного наследия и проводить один раз в пять лет обследование состояния и фотофиксацию объектов культурного наследия, включенных в реестр, в целях разработки ежегодных и долгосрочных программ сохранения данных объектов культурного наследия.

Сохранение объекта культурного наследия - направленные на обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия ремонтно-реставрационные работы, в том числе консервация объекта культурного наследия, ремонт памятника, реставрация памятника или ансамбля, приспособление объекта культурного наследия для современного использования, а также научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, научно-методическое руководство, технический и авторский надзор.

Водоохранные зоны устанавливаются для подержания водных объектов в состоянии, соответствующем экологическим требованиям, для предотвращения загрязнения, засорения и истощения поверхностных вод, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира. Водоохранной зоной является территория, примыкающая к акваториям рек, озёр, водохранилищ и других поверхностных водных объектов, на которой устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности. Водоохранные зоны устанавливаются в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 3.06.2006 г. № 74-ФЗ. Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Таблица 76 Ширина водоохранных зон

и прибрежных защитных полос водных объектов

Ашапского сельского поселения

| Наименование водного объекта | Протяжённость реки, км (площадь акватории водоёма, кв.км.) | Ширина водоохранной зоны, м | Ширина прибрежной защитной полосы, м |
| --- | --- | --- | --- |
| р. Большой Ашап р. Малый Ашап р. Калтагиз р. Карьевка р. Зюзля р. Шишмара р. Саидовка р. Боляковка р. Черемиска р. Кармыш р. Урманица р. Черная р. Щелканка р. Баламбаш р. Федуловка р. Куляшовка р. Большая Рассоха р. Малая Зюзля р. Калетов Ключ р. Ключ р. Правый Ключ р. Березовка р. Тайся р. Веселушка р. Осиновка р. Дубровка р. Теплый Ключ ручьи без названия пруд № 1 «Жуковский» на р. Кармыш пруд № 2 «Средний» на р. Кармыш пруд № 3 «Казаматский» на р. Кармыш пруд № 4 «Щелкановский» на р. Щелканка пруд № 5 на р. Калтагиз пруд № 6 на р. Калтагиз пруд № 7 на р. Сосновка пруд № 8 на р. Сосновка пруд № 9 на р. Калтагиз пруд № 10 на р. Зюзля пруд № 11 «Малиновский» на р. Боляковка пруд № 12 «Шишмарский» на р. Шишмара пруд № 13 «Центральный» на р. Большой Ашап | 39 25 17 10 10 8 8 8 8 6 6 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 до 10 - - - - - - - - - - - - - | 100 100 100 100 100 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 100 100 50 50 100 100 50 50 100 | 50 30-50 30-50 30-50 30-50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 |

Режим использования земель в водоохранных зонах также определен Водным кодексом. В пределах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В пределах прибрежных защитных полос, дополнительно к выше указанным ограничениям, запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) – территория, отделяющая объекты, являющиеся источниками выделения вредных веществ, запаха, повышения уровней шума, вибрации, ультразвука, электромагнитных волн радиочастот, статического электричества, ионизирующих излучений от жилой застройки. В этой зоне не допускается размещение спортивных сооружений, парков, детских учреждений, школ, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования. Санитарно-защитная зона является обязательным элементом любого промышленного предприятия и других объектов, которые могут быть источниками химического, биологического или физического воздействия на окружающую среду и здоровье человека. Санитарно-защитные зоны объектов промышленного и коммунального хозяйства устанавливаются с учетом санитарной классификации, результатов ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха и уровней физических воздействий, и предназначены для обеспечения снижения уровня воздействия всех негативных факторов до требуемых гигиенических нормативов, а так же для создания защитного барьера между территорией объекта и окружающей средой, и, в первую очередь, жилой застройкой. Использование земельных участков в границах санитарно-защитных зон осуществляется с учетом ограничений, установленных законодательством и соответствующими нормами и правилами. Ширина санитарно-защитных зон объектов промышленного и коммунального хозяйства определена в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» № 74 от 25.09.2007 г. в редакции Изменения № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 25 от 10.04.2008 г., и приведена в таблице, границы СЗЗ показаны на схеме «Схема границ зон с особыми условиями использования территории Ашапского сельского поселения Ординского муниципального района Пермского края».

Таблица 77 Ширина санитарно-защитных зон объектов

промышленного и коммунального назначения

| Название объекта | Ширина санитарно-защитной зоны, м |
| --- | --- |
| Участки компостирования твердых бытовых отходов Сельские кладбища Производство лесопильное Автозаправочные станции для заправки грузового и легкового автотранспорта жидким и газовым топливом Котельные тепловой мощностью менее 200 Гкал, работающие на твёрдом и газообразном топливе Электроподстанция Станции технического обслуживания легковых автомобилей до 5 постов | 500 50 100 100 100 100 50 |

Организации, промышленные объекты и производства, группы промышленных объектов и сооружения, являющиеся источником воздействия на среду обитания и здоровья человека, необходимо отделять санитарно-защитными зонами от территории жилой застройки, зон отдыха, стационарных лечебно-профилактических учреждений, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных и индивидуальных дачных и садово-огородных участков.

Размер санитарно-защитной зоны для действующих объектов может быть уменьшен при:

- объективном доказательстве достижения уровня химического, биологического загрязнения атмосферного воздуха и воздействий на атмосферный воздух по ПДК и ПДУ на границе санитарно-защитной зоны и за её пределами по материалам систематических лабораторных наблюдений;

- подтверждении измерениями уровней физического воздействия на границе санитарно-защитной зоны до гигиенических нормативов и ниже;

- уменьшении мощности, изменении состава, перепрофилировании промышленных объектов и производств;

- внедрением передовых технологических решений, эффективных очистных сооружений, направленных на сокращение уровней воздействия на среду обитания.

Санитарно-защитные зоны объектов сельскохозяйственного производства

Назначение данного вида зон аналогично предыдущему виду. Ширина санитарно-защитных зон объектов сельскохозяйственного производства приведена в таблице, границы СЗЗ показаны на схеме «Схема границ зон с особыми условиями использования территории Ашапского сельского поселения Ординского муниципального района Пермского края».

Таблица 78 Ширина санитарно-защитных  зон объектов

сельскохозяйственного производства

| Название объекта | Ширина санитарно – защитной зоны, м |
| --- | --- |
| Ферма крупного рогатого скота менее 1200 голов (всех специализаций) Хозяйство с содержанием животных (свинарники, коровники, питомники, конюшни) до 50 голов Гаражи и парки по ремонту, технологическому обслуживанию и хранению грузовых автомобилей и сельскохозяйственной техники Биотермическая яма | 300 50 300 500 |

Зона санитарной охраны источников и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения должны использоваться защищенные от загрязнения и засорения поверхностные водные объекты и подземные водные объекты, пригодность которых для указанных целей определяется на основании санитарно-эпидемиологических заключений.

Для водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, устанавливаются зоны санитарной охраны в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. В зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения осуществление деятельности и отведение территории для жилищного строительства, строительства промышленных объектов и объектов сельскохозяйственного назначения запрещаются или ограничиваются в случаях и в порядке, которые установлены санитарными правилами и нормами в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения (в ред. Федерального закона от 14.07.2008 N 118-ФЗ).

Зона санитарной охраны – территории, прилегающие к водопроводам хозяйственно-питьевого назначения, включая источник водоснабжения, водозаборные, водопроводные сооружения и водоводы в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надёжности. Зоны санитарной охраны организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных источников.

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

На территории поселения функционируют пять подземных источников питьевого водоснабжения. На все источники необходимо разработать проекты зон санитарной охраны  в составе трёх поясов.

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов - санитарно-защитной полосой.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

а) при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно - защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора.

Охранные зоны линейных объектов транспорта

В целях обеспечения нормальной эксплуатации сооружений, устройств и других объектов транспорта, безопасности населения на землях, прилегающих к земельным участкам, предоставленным в пользование предприятиям, учреждениям и организациям транспорта, могут устанавливаться охранные зоны, в которых вводятся особые условия землепользования.

Порядок установления охранных зон, их размеров и режима пользования землями охранных зон определяется для каждого вида транспорта в соответствии с действующим законодательством.

В охранных зонах транспорта запрещается:

- производить без письменного согласия предприятий, учреждений и организаций транспорта всякого рода строительные, монтажные и горные работы постоянного и временного характера;

- вести рубки леса и нарушать растительный покров способами, которые  могут привести к образованию оползней, осыпей, селевых потоков, оврагов, возникновению подвижных песков, снежных заносов, лавин и т.п.

Для автомобильных дорог общего пользования местного значения IV, V категории устанавливается придорожная полоса 50 метров (согласно ст. 26 Федерального закона «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 8.11.2007 г. № 257-ФЗ).

Особый режим использования в пределах придорожных полос предусматривает ряд ограничений при осуществлении хозяйственной деятельности в пределах этих полос для создания нормальных условий эксплуатации автомобильных дорог и их сохранности, обеспечения требований безопасности дорожного движения и безопасности населения. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков, расположенных в пределах придорожных полос, должны быть уведомлены соответствующими органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации об особом режиме использования этих земель. Земельные участки в пределах придорожных полос у их собственников, владельцев, пользователей и арендаторов не изымаются. В пределах придорожных полос запрещается строительство капитальных сооружений, за исключением объектов дорожной службы, объектов Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации и объектов дорожного сервиса.

Размещение в пределах придорожных полос объектов разрешается при соблюдении следующих условий:

а) объекты не должны ухудшать видимость на автомобильной дороге и другие условия безопасности дорожного движения и эксплуатации этой автомобильной дороги и расположенных на ней сооружений, а также создавать угрозу безопасности населения;

б) выбор места размещения объектов должен осуществляться с учётом возможной реконструкции дороги;

в) размещение, проектирование и строительство объектов должно производиться с учётом требований стандартов и технических норм безопасности дорожного движения, экологической безопасности, строительства и эксплуатации автомобильных дорог.

В целях обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации, предотвращения несчастных случаев, исключения возможности повреждения газопровода в соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов», утверждёнными постановлением Гостехнадзора России от 22.04.1992 г. № 9, Минтопэнергии России от 29.04.1992 г. устанавливается охранная зона шириной 25 метров вдоль трассы трубопровода в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими на указанном расстоянии от осей крайних трубопроводов.

В целях обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации, предотвращения несчастных случаев, исключения возможности повреждения трубопроводов (при любом виде их прокладки) в соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов», утверждёнными постановлением Госгортехнадзора России от 29.04.1992 г. № 9, Минтопэнерго России от 29.04.1992 г. устанавливаются охранные зоны:

-вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы – в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 метрах от оси трубопровода с каждой стороны;

- вокруг технологических установок подготовки продукции к транспорту, головных и промежуточных перекачивающих и наливных насосных станций, резервуарных парков, компрессорных и газораспределительных станций, узлов измерения продукции, наливных и сливных эстакад, станций подземного хранения газа, продуктов подогрева нефти, нефтепродуктов – в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территории указанных объектов на 100 метров во все стороны.

В охранных зонах трубопровода без письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта запрещается:

а) возводить любые постройки и сооружения;

б) высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда;

в) сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды;

г) производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы;

д) производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта;

е) производить геолого-съёмочные, геолого-разведочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта  (кроме почвенных образцов).

Земельные участки, входящие в охранную зону трубопроводов, не изымаются у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных и иных работ с обязательным соблюдением правил охраны магистральных трубопроводов.

Охранные зоны электрических сетей. Для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации электрических сетей и предотвращения несчастных случаев отводятся земельные участки и устанавливаются охранные зоны. Земельные участки, входящие в охранные зоны электрических сетей, не изымаются у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных работ с обязательным соблюдением правил охраны электрических сетей. Параметры охранных зон зависят от напряжения электрических сетей.

В соответствии с «Правилами охраны электрических сетей до 1000 вольт» охранные зоны электрических сетей напряжением до 1000 вольт устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи в виде участка земли, ограниченного параллельными прямыми, отстоящими от проекции крайних проводов на поверхность земли на два метра с каждой стороны.

В соответствии с «Правилами охраны электрических сетей свыше 1000 вольт» устанавливаются охранные зоны электрических сетей свыше 1000 вольт вдоль воздушных линий электропередач в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны  линии от крайних проводов на расстоянии:

для линий напряжением  20 кВт 10 метров;

для линий напряжением  35 кВт 15 метров;

для линий напряжением  110 кВт 20 метров;

для линий напряжением  220 кВт 25 метров;

для линий напряжением  500 кВт 30 метров.

В охранных зонах электрических сетей без письменного согласия предприятий (организаций), в ведении которых находятся эти сети, запрещается:

а) производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

б) осуществлять всякого рода горные, погрузочно-разгрузочные, дноуглубительные, землечерпательные, взрывные, мелиоративные  работы, производить посадку и вырубку деревьев и кустарников, располагать полевые станы, устраивать загоны для скота, сооружать проволочные ограждения, шпалеры для виноградников и садов, а также производить полив сельскохозяйственных культур;

в)  осуществлять добычу рыбы, других видов животных и растений придонными орудиями лова, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда (в охранных зонах подводных кабелей линий электропередачи);

г) совершать проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

д) производить земляные работы на глубине более 0,3 метра, а на вспахиваемых землях – на глубине 0,45 метра, а также планировку грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

Запрещается производить какие-либо действия, которые могут нарушить нормальную работу электрических сетей, привести к их повреждению или к несчастным случаям, и в частности:

а) размещать автозаправочные станции и иные хранилища горюче-смазочных материалов в охранных зонах электрических сетей;

б) посторонним лицам находиться на территории и в помещениях электросетевых сооружений, открывать двери и люки    электросетевых сооружений, производить переключения и подключения в электрических сетях;

в) загромождать подъезды и подходы к объектам электрических сетей;

г) набрасывать на провода, опоры и приближать к ним посторонние предметы, а также подниматься на опоры;

д) устраивать всякого рода свалки (в охранных зонах электрических сетей  и вблизи них);

е) складировать корма, удобрения, солому, торф, дрова и другие материалы, разводить огонь (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

ж) устраивать спортивные площадки для игр, стадионы, рынки, остановочные пункты общественного транспорта, стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешённых в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

з) запускать воздушные змеи, спортивные модели летательных аппаратов, в том числе неуправляемые (в охранных зонах воздушных линий электропередачи и вблизи них);

и) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше пяти тонн, производить сброс и слив едких коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи и вблизи них).

Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи, повреждение которых нарушает нормальную работу взаимоувязанной сети связи, наносит ущерб интересам граждан, производственной деятельности хозяйствующих субъектов.

Согласно документу «Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 г. № 578 на трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации:

1)	 устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, - в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны;

2)	создаются просеки в лесных массивах и зеленых насаждениях:

-	при высоте насаждений менее 4м. - шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 4 м. (по 2 м. с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);

- при высоте насаждений более 4 метров - шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);

- вдоль трассы кабеля связи - шириной не менее 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от кабеля связи).

Производство всех видов работ, в охранной зоне линии связи и линии радиофикации (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра) на принадлежащем юридическому или физическому лицу земельном участке, осуществляется с письменного согласия предприятия, в ведении которого находится эта линия связи и линия радиофикации.

В случае отсутствия письменного согласия на проведение работ в охранной зоне линии связи или линии радиофикации либо нарушения требований Правил охраны линий связи и линий радиофикации представитель предприятия, эксплуатирующего линию связи или линию радиофикации, имеет право потребовать прекращения работ с составлением соответствующего акта.

Юридические и физические лица, ведущие хозяйственную деятельность на земельных участках, по которым проходят линии связи и линии радиофикации, обязаны:

а)	принимать все зависящие от них меры, способствующие обеспечению сохранности этих линий;

б)	обеспечивать техническому персоналу беспрепятственный доступ к этим линиям для ведения работ на них (при предъявлении документа о соответствующих полномочиях).

В пределах охранных зон без письменного согласия и присутствия представителей предприятий, эксплуатирующих линии связи и линии радиофикации, юридическим и физическим лицам запрещается:

а) осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта землеройными механизмами (за исключением зон песчаных барханов) и земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра);

б) производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, которые связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ;

в)	производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища;

г)	устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, провозить негабаритные грузы под проводами воздушных линий связи и линий радиофикации, строить каналы (арыки), устраивать заграждения и другие препятствия;

д)	 устраивать водопои, производить колку и заготовку льда;

е)	производить строительство и реконструкцию линий электропередачи, радиостанций и других объектов, излучающих электромагнитную энергию и оказывающих опасное воздействие на линии связи и линии радиофикации;

ж)	производить защиту подземных коммуникаций от коррозии без учета проходящих подземных кабельных линий связи.

Юридическим и физическим лицам запрещается производить всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную работу линий связи и линий радиофикации, в частности:

а)	производить снос и реконструкцию зданий и мостов, осуществлять переустройство коллекторов, туннелей метрополитена и железных дорог, где проложены кабели связи, установлены столбы воздушных линий связи и линий радиофикации, размещены технические сооружения радиорелейных станций, кабельные ящики и распределительные коробки, без предварительного выноса заказчиками (застройщиками) линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации по согласованию с предприятиями, в ведении которых находятся эти линии и сооружения;

б)	производить засыпку трасс подземных кабельных линий связи, устраивать на этих трассах временные склады, стоки химически активных веществ и свалки промышленных, бытовых и прочих отходов, ломать замерные, сигнальные, предупредительные знаки и телефонные колодцы;

в)	огораживать трассы линий связи, препятствуя свободному доступу к ним технического персонала;

г)	самовольно подключаться к абонентской телефонной линии и линии радиофикации в целях пользования услугами связи;

д)	 совершать иные действия, которые могут причинить повреждения сооружениям связи и радиофикации (повреждать опоры и арматуры воздушных линий связи, обрывать провода, набрасывать на них посторонние предметы и другое).

12. Основные технико-экономические показатели Генерального плана Ашапского сельского поселения Ординского муниципального района Пермского края

Таблица 79 Основные технико-экономические показатели генерального плана Ашапского сельского поселения

| № п.п. | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Территория |  |  |  |
| 1 | Общая площадь земель в границах муниципального образования | га | 25900,00 | 25900,00 |
| 2 | Общая площадь земель в границах населенных пунктов с. Ашап д. Боляковка д. Михайловка с. Сосновка д. Тайся д. Щелканка | га | 633,00 315,89 13,32 108,63 143,57 4,01 47,58 | 648,95 329,26 13,32 108,63 143,57 4,01 50,16 |
| 3 | Общая площадь земель в границах застройки с. Ашап д. Боляковка д. Михайловка с. Сосновка д. Тайся д. Щелканка | га/% | 504,07/79,63 252,01 6,87 82,46 117,47 3,49 41,77 | 516,04/79,53 262,04 6,87 82,46 117,47 3,49 43,71 |
| 3.1 | Жилая зона в том числе | га/% | 504,07/79,63 | 516,04/79,53 |
| 3.1.1 | Зона индивидуальной жилой застройки постоянного проживания с. Ашап д. Боляковка д. Михайловка с. Сосновка д. Тайся д. Щелканка | га/% | 504,07/79,63 252,01 6,87 82,46 117,47 3,49 41,77 | 516,04/79,53 262,04 6,87 82,46 117,47 3,49 43,71 |
| 3.2 | Общественно-деловая зона с. Ашап д. Боляковка д. Михайловка с. Сосновка д. Тайся д. Щелканка | га/% | 14,30/2,26 10,06 - 0,83 3,22 - 0,19 | 14,30/2,26 10,06 - 0,83 3,22 - 0,19 |
| 3.3 | Производственная зона с. Ашап д. Боляковка д. Михайловка с. Сосновка д. Тайся д. Щелканка | га/% | 16,74/2,64 9,45 - - 7,26 0,03 - | 16,74/2,64 9,45 - - 7,26 0,03 - |
| 3.4 | Зона сельскохозяйственного использования с. Ашап д. Боляковка д. Михайловка с. Сосновка д. Тайся д. Щелканка | га/% | 21,96/3,47 14,92 5,98 0,39 - 0,18 0,49 | 21,96/3,47 14,92 5,98 0,39 - 0,18 0,49 |
| 3.5 | Рекреационная зона с. Ашап д. Боляковка д. Михайловка с. Сосновка д. Тайся д. Щелканка | га/% | 21,59/3,41 3,15 - 12,31 5,74 - 0,39 | 21,59/3,41 3,15 - 12,31 5,74 - 0,39 |
| 3.6 | Земли общего пользования с. Ашап д. Боляковка д. Михайловка с. Сосновка д. Тайся д. Щелканка | га/% | 42,76/6,76 21,16 0,33 10,96 7,48 0,24 2,59 | 46,75/7,20 24,50 0,33 10,96 7,48 0,24 3,24 |
| 3.7 | Земли, не вовлечённые в градостроительную деятельность с. Ашап д. Боляковка д. Михайловка с. Сосновка д. Тайся д. Щелканка | га/% | 11,58/1,83 5,14 0,14 1,68 2,40 0,07 2,15 | 11,58/1,83 5,14 0,14 1,68 2,40 0,07 2,15 |
| II | Население |  |  |  |
| 1 | Общая численность постоянного населения с. Ашап д. Боляковка д. Михайловка с. Сосновка д. Тайся д. Щелканка | чел. | 2273 1636 4 129 291 18 195 | 2273 1636 4 129 291 18 195 |
| 2 | плотность населения | чел/ 100 га | 9 | 9 |
| 3 | возрастная структура населения |  |  |  |
| 3.1 | население младше трудоспособного возраста | чел/% | 628/28 | 628/28 |
| 3.2 | население трудоспособного возраста | чел/% | 1240/55 | 1240/55 |
| 3.3 | население старше трудоспособного возраста | чел/% | 405/17 | 405/17 |
| III | Жилищный фонд |  |  |  |
| 1 | Средняя обеспеченность населения | кв.м/чел | 17,86 | 21,03 |
| 2 | Общий объем жилищного фонда в том числе | кв.м. | 40600 | 47800 |
| 2.1 | Малоэтажная индивидуальная жилая застройка | кв.м/шт. | 40600/828 | 47800/908 |
| IV | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 1 | Объекты учебно-образовательного назначения школа (общеобразовательная) школа (специальная коррекционная) детский сад | шт/чел. | 2/291 1/137 2/81 | 2,291 1,137 3/141 |
| 2 | Объекты здравоохранения больница | шт. | 2 | 2 |
| 3 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты спортивный зал площадки на открытом воздухе | шт/кв.м. шт/га. | 3/376,4 3/0,7065 | 3/376,4 6/2,04 |
| 4 | Объекты культурно - досугового назначения центр досуга библиотека молодежные объединения | шт/кв.м./мест шт/кв.м/экз. шт. | 4/1319,8/527 3/150,4/21280 - | 4/1319,8/527 3/150,4/21280 1 |
| 5 | Объекты торгового назначения | шт./кв.м. | 20/1364 | 23/1664 |
| 6 | Объекты общественного питания | кв.м/мест | - | - |
| 7 | Объекты бытового обслуживания аптека парикмахерская, массажный кабинет | кв.м. кв.м/мест | 1 - | 1 - |
| 8 | Объекты связи | шт. | 1 | 1 |
| V | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 1 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта | км | 30,00 | 30,00 |
| 2 | Протяженность основных улиц и проездов с. Ашап д. Боляковка д. Михайловка с. Сосновка д. Тайся д. Щелканка | км | 28,61 13,68 0,70 5,43 5,30 0,50 3,00 | 30,33 14,96 0,70 5,43 5,30 0,50 3,44 |
| VI | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| 1 | Протяженность сетей водопровода | км | 16,950 | 27,475 |
| 2 | Протяженность сетей канализации | км | - | - |
| 3 | Протяженность сетей теплоснабжения | км | 1,400 | 1,400 |
| 4 | Протяженность сетей газоснабжения | км | 21,925 | 40,372 |
| 5 | Охват населения телевизионным вещанием | % | 100 | 100 |
| 6 | Охват населения электроснабжением | % | 100 | 100 |
| 7 | Обеспеченность населения телефонной связью общего пользования | номеров | 362 | 680 |

Список используемой литературы

# 1. Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006г. № 74-ФЗ.

2. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. №190-ФЗ.

3. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ.

4. Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ.

5. Федеральный закон «О введение в действие градостроительного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ.

6. Федеральный закон Российской Федерации «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ.

7. Федеральный закон Российской Федерации «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002 № 101-ФЗ.

8. Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ.

9. Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 27.02.2003 N 29-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-ФЗ (ред. 29.12.2004), от 03.06.2005 N 57-ФЗ, от 31.12.2005 N 199-ФЗ, от 18.12.2006 N 232-ФЗ, от 29.12.2006 N 258-ФЗ (ред. 18.10.2007), от 26.06.2007 N 118-ФЗ, от 18.10.2007 N 230-ФЗ, от 08.11.2007 N 258-ФЗ, от 13.05.2008 N 66-ФЗ, от 14.07.2008 N 118-ФЗ, от 23.07.2008 N 160-ФЗ).

10. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002г.№7-ФЗ.

11. Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ.

12. Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» от 8.11.2007 г. № 257-ФЗ.

13. Федеральный закон РФ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ.

# 14. Закон Законодательного собрания Пермской области «Об утверждении границ и о наделении статусом муниципальных образований Ординского района Пермского края» № 1719-360 от 10.11.2004г. в редакции Законов Пермского края от 06.03.2007г. № 20-ПК, от 16.10.2009 г. № 499-ПК.

# 15. Закон Законодательного собрания Пермской области «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения в Пермском крае» № 1080-220 от 31.10.2003г. в ред. Законов Пермского края от 12.05.2006 г. № 2991-671, от 02.03.2009 г. № 393-ПК.

# 16. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации «О введении  в действие новой редакции  санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.12020-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» от 25.09.2007г. №74.

# 17. Постановление Правительства Российской Федерации «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» от 30.12.2003 № 794.

# 18. Постановление Губернатора Пермской области «Об упорядочении использования и охраны земель автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности Пермской области, и придорожных охранных зон»  от 24.11.1997 г. № 415.

19. Распоряжение Губернатора Пермской области «О государственном учёте недвижимых памятников истории и культуры Пермской области местного (областного) значения» от 5.12.2000 г. N 713-р (в ред. распоряжений Губернатора Пермской области от 20.05.2002 N 237-р, от 01.07.2004 N 365-р, распоряжения Правительства Пермского края от 20.04.2007 N 58-рп).

# 20. Указ президента Российской Федерации «Об усилении государственного контроля за использованием и охраной земли при проведении земельной реформы» от 18.12.1993 г. №  2162.

# 21. Указ Губернатора Пермской области «О неотложных мерах по проведению к нормативным требованиям санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов» от 02.03.2004 г. № 21.

22. Письмо Главного управления архитектуры и градостроительства администрации Пермской области «О порядке разработки и утверждения черты городских и сельских поселений, других муниципальных образований» от 15.12.1998 г. № 272.

23. Решение Малого Совета Пермского облсовета «Об утверждении  списка памятников истории и культуры области, принимаемых на государственную охрану» от 20.05.1993 г. № 683.

24. Решение Совета депутатов Ашапского сельского поселения .Ординского муниципального района Пермского края «Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки документов территориального планирования Ашапского сельского поселения Ординского муниципального района, порядке подготовки изменений и внесения их в документы».

25. «Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», утверждённые Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации В.М.Авиловым 4.12.1995г. № 13-7-2/469 (в ред. Приказа Минсельхоза РФ от 16.08.2007 N 400,с изм., внесенными Определением Верховного Суда РФ от 13.06.2006 N КАС06-193)

26. НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны» от 01.01.1995г.

27. «Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах культуры и искусства», утверждена Распоряжением Правительства РФ от 23.11.2009 г. № 1767-р.

28. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03), утверждённые Приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 18 июня 2003 г. № 313.

29. «Требования к описанию и отображению документов территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения» приложение к приказу Министерства регионального развития РФ от 30.01.2012 г. № 19

30. СанПин 2.1.4.41110-02 «Питьевая вода и водоснабжение населённых мест. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого водоснабжения» от 01.06.2002 г.

31. Строительные нормы и правила 11-04.2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» от 1.03.2003 г.

32. Строительные нормы и правила 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»

33. Строительные нормы и правила 2.07.01-89 «Планировка и застройка городских и сельских поселений»

34. Ограничения (обременения) прав на использование земельных участков/ В.Ф. Спиридонов и др.- Москва, 2000.

35. Прогнозирование и планирование использования земельных ресурсов района; Методические указания для студентов землеустроительного факультета/ сост. А.Л. Желясков, Н.П. Шалдунова.- Пермь: ПГСХА им. Академика Д.Н. Прянишникова, 1996.

# Text boxes

*  р

Фг * Rj

Dj

363,84

385 * 2,5