Программа

комплексного развития транспортной инфраструктуры Ашапского сельского поселения Ординского муниципального  района Пермского края на 2016 - 2038 годы.

с.Ашап, 2016год

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации Ашапского сельского поселения  от	№

Программа

комплексного развития транспортной инфраструктуры 
Ашапского сельского поселения Ординского муниципального района Пермского края 
на 2016 - 2038 год

Содержание

Паспорт	6

- Общие положения	9

- Основные понятия	10

- Характеристика существующего состояния транспортной

инфраструктуры	12

- Положение муниципального образования Ашапского сельского

поселения Пермского района в структуре пространственной организации Пермского края	………………………………………………………………………………12…..14

- Социально-экономическая характеристика Ашапского сельского поселения Ординского муниципального района Пермского края……………….………...	…16

- Труд и занятость	18

- Характеристика функционирования и показатели работы транспортной

инфраструктуры по видам транспорта , имеющегося на территории Ашапского сельского поселения	…….21

- Характеристика сети дорог Ашапского сельского поселения, оценка

качества содержания дорог	22

- Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в

Ашапском сельском поселении, обеспеченность парковками	31

- Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая

анализ пассажиропотока	31

- Характеристика условий немоторизированного передвижения	32

- Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка

работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояние инфраструктуры для данных транспортных средств	………….……..32

- Анализ уровня безопасности дорожного движения	32

- Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры

на окружающую среду, безопасность и здоровье населения	34

- Характеристика существующих условий и перспектив развития и

размещения транспортной инфраструктуры Ашапского сельского поселения	……..35

- Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования

и развития транспортной инфраструктуры Ашапского сельского поселения	………...35

- Оценка финансирования транспортной инфраструктуры	36

- Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера

передвижения населения и перевозок грузов на территории Ашапского сельского поселения	37

- Прогноз социально - экономического и градостроительного развития                         	Ашапского сельского поселения	37

- Прогноз транспортного спроса Ашапского сельского поселения,

объемов и характера передвижения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории поселения	40

- Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта,

имеющегося на территории Ашапского сельского поселения	40

- Прогноз развития дорожной сети Ашапского сельского поселения	40

- Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения	42

- Прогноз показателей безопасности дорожного движения	42

- Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на

окружающую среду и здоровье населения…………………………………………….43

IV. Укрупненная оценка принципиальных вариантов развития

транспортной инфраструктуры Ашапского сельского поселения………….….44

- Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию,

строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры Ашапского сельского поселения предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры	……46

- Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам

транспорта	47

- Мероприятия	по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов……………………………………...	47

- Мероприятия	по развитию инфраструктуры для легкового

автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства	47

- Мероприятия	по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения………………………………………………..	47

- Мероприятия	по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб ………..	47

- Мероприятия	по развитию сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Ашапского сельского поселения……………	48

- Комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том

числе по повышению безопасности дорожного движения, снижения перегруженности дорог или их участков  ……………………………..	49

- Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по

проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры 	50

- Оценка эффективности мероприятий по проектированию,

строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной

инфраструктуры	51

VIII Предложения по институциональным преобразованиям,

совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории Ашапского сельского поселения	52

6

| Наименование программы | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Ашапского сельского поселения на 2016 - 2038 год» |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 30.12.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2016); - Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ (ред. от 15.02.2016) «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «О безопасности дорожного движения» (с изм. и доп., вступ. в силу с 15.01.2016); - Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 (ред. от 21.01.2016) «О Правилах дорожного движения»; - Постановление Правительства РФ от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»; - Генеральный план Ашапского сельского поселения Ординского муниципального района Пермского края |

Паспорт

программы комплексного развития транспортной инфраструктуры                  Ашапского сельского поселения.

| Разработчик программы | Администрация Ашапского сельского поселения Ординского муниципального района Пермского края |
| --- | --- |
| Цели и задачи программы | Целью программы является: - развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры Ашапского сельского поселения ; - повышение уровня безопасности движения, доступности и качества оказываемых услуг транспортного комплекса для населения. Для достижения указанных целей необходимо решение основных задач: организация мероприятий по оказанию транспортных услуг населению и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования поселения; организация мероприятий по развитию и совершенствованию автомобильных дорог общего пользования местного значения Ашапского сельского поселения; организация мероприятий по повышению безопасности дорожного движения на территории сельского поселения, а также формированию безопасного поведения участников дорожного движения и предупреждению дорожно-транспортного травматизма. |
| Целевые показатели программы | Технико-экономические показатели: - доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, %; -доля муниципальных автомобильных дорог, в отношении которых проводились мероприятия по зимнему и летнему содержанию дорог, % ; -количество километров отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км; -количество капитально отремонтированных искусственных сооружений (мостов), ед.; -количество спроектированных и устроенных тротуаров -Количество паспортизированных участков дорог общего пользования местного значения, ед. Финансовые показатели: - снижение расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог. Социально-экономические показатели: - обеспеченность населения поселения доступными и качественными круглогодичными услугами |

7

|  | транспорта, %; - количество дорожно-транспортных происшествий, произошедших на территории поселения, ед.; - количество погибших и тяжело пострадавших в результате ДТП на территории поселения, чел. |
| --- | --- |
| Этапы и сроки реализации программы | Срок реализации Программы - 2016 - 2038 г.г. Этапы реализации: -Первый этап - 2016 - 2020 г.г. -Второй этап - 2021 - 2025 г.г. -Третий этап - 2026 - 2038 г.г. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий Программы, составит: 4252,1 тыс.руб., в том числе в первый этап по годам: год-3 795 400 руб. год- 800,6 тыс.руб. год-840,6 тыс.руб. год-840,6 тыс.руб. год-800,6 тыс.руб. 2021-2025 годы- 1050, тыс.руб, 2026-2038 годы-1100,00 тыс.руб. Источник финансирования - бюджет Ашапского сельского поселения |

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Программа	комплексного развития транспортной инфраструктуры

поселения - документ, устанавливающий перечень мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения поселения, который предусмотрен также государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования, планом и программой комплексного социально- экономического развития муниципального образования,

инвестиционными программами субъектов естественных монополий в области транспорта.

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, городского округа разрабатывается и утверждается органами местного самоуправления поселения, городского округа на основании утвержденного в порядке, установленном Градостроительным Кодексом РФ, генерального плана поселения, городского округа

Реализация программы должна обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие транспортной инфраструктуры поселения в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения.

Обеспечение	надежного и устойчивого обслуживания жителей Ашапского

сельского поселения ( в дальнейшем- Поселение) транспортными услугами, снижение износа объектов транспортной инфраструктуры - одна из главных проблем, решение которой необходимо для повышения качества жизни жителей и обеспечения устойчивого развития поселения.

Решение проблемы носит комплексный характер, а реализация мероприятий по улучшению качества транспортной инфраструктуры возможна только при взаимодействии органов власти всех уровней, а также концентрации финансовых, технических и научных ресурсов.

Система основных мероприятий Программы определяет приоритетные направления в сфере дорожного хозяйства на территории Поселения и предполагает реализацию следующих мероприятий:

- Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.
	Реализация мероприятий позволит выполнять работы по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями.

- Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков

автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог.

- Мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.
	Реализация мероприятий позволит сохранить	протяженность участков

автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют категории дороги.

- Мероприятия по научно-техническому сопровождению программы.

Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту будут определяться на основе результатов обследования автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

В ходе реализации Программы содержание мероприятий и их ресурсы обеспечения могут быть скорректированы в случае существенно изменившихся условий.

Корректировка Программы производится на основании предложений Правительства Пермского края, администрации Ашапского сельского поселения, Совета депутатов Ашапского сельского поселения.

Администрация поселения ежегодно с учетом выделяемых финансовых средств на реализацию Программы готовит предложения по корректировке целевых показателей, затрат по мероприятиям Программы, механизма ее реализации, состава участников Программы и вносит необходимые изменения в Программу.

Программа рассчитана на долгосрочную перспективу сроком на 22 года.

Таким образом, Программа является инструментом реализации приоритетных направлений развития Ашапского сельского поселения на долгосрочную перспективу, ориентирована на устойчивое развитие поселения и соответствует государственной политике реформирования транспортной системы Российской Федерации.

1.1. Основные понятия.

В настоящей Программе используются следующие основные понятия:

- автомобильная дорога — объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся её технологической частью, — защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог;

- защитные дорожные сооружения — сооружения, к которым относятся элементы озеленения, имеющие защитное значение: заборы; устройства, предназначенные для защиты автомобильных дорог от снежных лавин; шумозащитные и ветрозащитные устройства; подобные сооружения;

- искусственные дорожные сооружения — сооружения, предназначенные для движения транспортных средств, пешеходов и прогона животных в местах пересечения автомобильных дорог иными автомобильными дорогами, водотоками, оврагами, в местах, которые являются препятствиями для такого движения, прогона (зимники, мосты, переправы по льду, путепроводы, трубопроводы, тоннели, эстакады, подобные сооружения);

- производственные объекты — сооружения, используемые при капитальном ремонте, ремонте, содержании автомобильных дорог;

- элементы обустройства автомобильных дорог — сооружения, к которым относятся дорожные знаки, дорожные ограждения, светофоры и другие устройства для регулирования дорожного движения, места отдыха, остановочные пункты, объекты, предназначенные для освещения автомобильных дорог, пешеходные дорожки, пункты весового и габаритного контроля транспортных средств, пункты взимания платы, стоянки (парковки) транспортных средств, сооружения, предназначенные для охраны автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений, тротуары, другие предназначенные для обеспечения дорожного движения, в том числе его безопасности, сооружения, за исключением объектов дорожного сервиса;

- дорожная деятельность — деятельность по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог;

- владелец автомобильных дорог — администрация Ашапского сельского поселения;

- пользователи автомобильными дорогами — физические и юридические лица, использующие автомобильные дороги в качестве участников дорожного движения;

- реконструкция автомобильной дороги — комплекс работ, при выполнении которых осуществляется изменение параметров автомобильной дороги, её участков, ведущее к изменению класса и (или) категории автомобильной дороги либо влекущее за собой изменение границы полосы отвода автомобильной дороги;

- капитальный ремонт автомобильной дороги — комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги и не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги;

- ремонт автомобильной дороги — комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги;

- содержание автомобильной дороги — комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке её технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения;

Иные понятия и термины использованы в настоящей Программе в значениях, определенных Федеральным законом от 08.11.2007 N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

П.Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры

- Положение муниципального образования «Ашапское сельское  поселение» Ординского района в структуре пространственной организации Пермского края

Основными факторами, определяющими направления разработки Программы, являются:

- тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся незначительным повышением численности населения, развитием рынка жилья, сфер обслуживания и промышленности;

- состояние существующей системы транспортной инфраструктуры.

Территория Ашапского сельского поселения входит в состав территории Ординского муниципального района Пермского края, расположена в западной его части.

Муниципальное образование «Ашапское сельское поселение» наделено статусом сельского поселения Законом Пермской области от 10.11.2004 года N 1749 - 360 «Об утверждении границ и о наделении статусом муниципальных образований Ординского района Пермской области».

Изменения границ и преобразование поселения осуществляется законом Пермского края в соответствии с федеральным законом.

Территория поселения граничит с Кунгурским, Уинским муниципальными районами, Карьевским сельским поселением.

Административным центром поселения является с.Ашап. Расстояние от с.Ашап до районного центра, село Орда, составляет 34 км.

Общая площадь Ашапского сельского поселения составляет 25900,00  га..

Территорию Ашапского сельского поселения составляют исторически сложившиеся земли населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, территории традиционного природопользования населения поселения,  земли для развития поселения.

Территория Ашапского сельского поселения включает в себя следующие категории земель:

- земли лесного фонда, 13544,00 га;

- земли сельскохозяйственного назначения11714,00 га;

- земли населенных пунктов, 633,00 га;

- земли промышленности, транспорта, связи и иного  и иного специального назначения –     9,00 га.

В состав поселения входят территории 6 населенных пунктов:

- с.Ашап;

- с.Сосновка:

- д.Михайловка;

- д.Щелканка;

- д.Тайся;

- д.Баляковка.

К труднодоступным  населенным пунктам относится   д. Тайся,  ввиду отсутствия автобусного сообщения.

Следует отметить, что для каждого населенного пункта существует установленная, но не утвержденная юридически, граница населенного пункта. Освоенные под жилищное строительство территории в отдельных случаях выходят за эти границы, располагаясь на землях сельскохозяйственного назначения.

Совершенствование административно-территориальной схемы учитывает перспективы развития конкретных населенных пунктов, в связи с чем разработана классификация населенных пунктов, которая предусматривает три типа территории: развиваемые, сохраняемые и малоперспективные.

Развиваемые населенные пункты - в основном крупные и средние населенные пункты, имеющие базу для дальнейшего экономического развития. Развитие градообразующей базы за счет развития производств (переработки полезных ископаемых, производства готовой продукции, сельскохозяйственное производство и

деревообработка, стройиндустрия, социально-культурное и бытовое обслуживание и др.) при стабилизации и снижении числа занятых в сельском хозяйстве, в большинстве случаев, должно вести к стабилизации и росту численности населения в развиваемых населенных пунктах. Здесь же в приоритетном порядке должны развиваться центры социального и культурного обслуживания населения, жилищное строительство. Также для этих населенных пунктов может быть целесообразно выделение территории резерва для развития поселений.

Сохраняемые населенные пункты. Их градообразующая база, в основном, должна стабилизироваться или даже уменьшаться, в связи со стабилизацией и снижением занятых в сельском хозяйстве. Поэтому численность населения по этим населенным пунктам, в большинстве случаев, также может уменьшаться. Основные мероприятия по развитию сохраняемых населенных пунктов те же, что и по развиваемым населенным пунктам, но главный упор должен делаться на реконструкцию и в значительно меньшей степени на новое строительство.

Малоперспективные населенные пункты- это те малонаселенные пункты, к которым не обеспечивается транспортная доступность, не обеспечивается своевременное и качественное оказание социальных услуг, жилой фонд имеет высокую степень износа, а в числе жителей преобладают граждане пожилого возраста, не имеющие попечения со стороны родственников.

Затраты на инфраструктурное обеспечение удаленных малонаселенных мест существенно превышают экономический эффект от использования территории, а также отсутствуют реальные перспективы использования этой территории, наблюдается отрицательная демографическая динамика и ухудшается социальное положение местного населения. Предлагается принять решения о переселении жителей с последующей ликвидацией этих населенных мест, чтобы избежать фактов заселения асоциальными жителями. В качестве альтернативы могут разрабатываться специальные программы по возрождению конкретного населенного пункта, включая разработку экономического (инвестиционного) проекта. В рамках этой программы предлагается развитие подобных малонаселенных пунктов как территорий альтернативных видов сельскохозяйственного производства, переработки органических отходов производства, рекреации и этнотуризма, и т.п.

Выбор пути развития конкретного населенного пункта определяется, исходя из его принадлежности к конкретной функциональной зоне. При этом имеющиеся населенные пункты получают новый импульс к развитию, их жители (как местные, так и «переселенцы») - новые рабочие места.

Классификация населенных пунктов

по перспективе развития Ашапского сельского поселения.

Таблица №1

| Населенные пункты | Количество населения (человек) | Тип населенного пункта |
| --- | --- | --- |
| с.Ашап | 1518 | развивающийся |
| с.Сосновка | 265 | сохраняемый |
| д.Михайловка | 100 | сохраняемый |
| д. Тайся | 18 | малоперспективный |
| д.Щелканка | 177 | развивающийся |
| д. Баляковка | 4 | малоперспективный |

К основным территориям относятся:

Село Ашап является административным центром поселения, расположено в 34 км от административного центра Ординского района – с.Орда.

Основная часть застроенной территории населенного пункта представляет собой компактное жилое образование, сформированное параллельными улицами, расположенными по берегам реки Большой Ашап с имеющимся на ней прудом «Центральный»,  площадью 84,0 га.

Основной планировочной осью является переулок Советский, вдоль которого расположены основные объекты социальной инфраструктуры, такие как: администрация, Дом культуры,  почтовое отделение, отделение Сбербанка,  библиотека, школа, магазины, аптека. Эти объекты  образуют общественный центр села, в котором расположены и учреждения здравоохранения (Ашапская СВА, аптека), и объекты культурного наследия (Свято - Троицкая церковь), и учреждения социального обслуживания населения (Ашапский ПНИ), образовательное учреждение МКОУ «Ашапская общеобразовательная школа-интернат» .

Производственные территории представлены следующими объектами : 
- юго-западнее с.Ашап - ЗАО «Кунгурская ПМК-2», автозаправочная станция, МТМ;
- северо-восточнее с.Ашап - частные лесопилки, зерносклады. 
	Северо-восточнее с.Ашап(в 50 метрах) находится сельское кладбище.
	Село Сосновка располагается в юго-западной  части поселения- в 11 километрах от административного центра поселения – села Ашап.

Территорию населенного пункта пересекает речка Сосновка.

Застроенная часть села представляет собой компактное жилое образование, сформированное несколькими параллельными улицами.

Производственные территории представлены следующими объектами:
- южнее с.Сосновка- зерносклады;
- юго-западнее с.Сосновка - ремонтные мастерские;
- юго-восточнее с.Сосновка – МТФ.

Имеется резервная территория для индивидуального жилищного строительства в южной и северной части населенного пункта.

Анализ особенностей территории населенного пункта показал, что населенный пункт обладает территориальными ресурсами для развития жилых зон; объектов обслуживания при намеченном развитии жилых зон недостаточно.

Деревня Михайловка располагается в западной части поселения, в верховьях реки Большой Ашап. Имеет смежную границу с Кунгурским районом.

Производственных объектов на территории д.Михайловка нет.

Имеется один объект социальной сферы – сельский клуб.

Деревня Щелканка располагается к востоку от административного центра – с.Ашап.

Жилая территория представлена застройкой индивидуального типа. Единственный объект обслуживания - магазин расположен на улице Центральная. Из социальной сферы имеется сельский клуб.

Производственные объекты представлены следующими объектами сельскохозяйственного производства:
-  восточнее д.Щелканка – МТФ, КФХ (разведение овец).

Зона специального назначения – сельское кладбище, расположенное на юго-востоке д.Щелканка.

Основное население д.Щелканка- татары.

Анализ особенностей территории населенного пункта показал, что населенный пункт обладает территориальными ресурсами для развития жилых зон.

Деревня Баляковка располагается 8- ми километрах к западу от с.Ашап.

По численности населения деревня Баляковка относится к группе малых населенных пунктов (численность постоянного населения - 4 человека).

Производственные территории представлены крестьянско-фермерским хозяйством (разведение свиней).

Деревня Тайся находится в юго-западной части Ашапского сельского поселения в 2 км  южнее  с.Сосновка.

Производственная и социальная инфраструктуры отсутствуют.

Автобусного сообщения с другими населенными пунктами не имеется.

2.2. Социально-экономическая характеристика муниципального образования «Ашапское сельское поселение» Ординского муниципального района Пермского края.

Одним из показателей экономического развития является численность населения. Изменение численности населения служит индикатором уровня жизни в Поселении, привлекательности территории для проживания, осуществления деятельности.

Численность населения Ашапского сельского поселения по состоянию на 01.01.2016 года составила 2082 человека. Основная часть населения проживает в с.Ашап. Численность населения в разрезе населенных пунктов представлена в таблице № 2.

Таблица № 2

Численность населения Ашапского сельского поселения на 01.01.2016

| № | Наименование населенного пункта | Население, кол-во человек |
| --- | --- | --- |
| 1 | с.Ашап | 1518 |
| 2 | с.Сосновка | 265 |
| 3 | д.Михайловка | 100 |
| 4 | д.Щелканка | 177 |
| 5 | д.Тайся | 18 |
| 6 | д.Баляковка | 4 |
|  | ИТОГО: | 2082 |

Динамика численности населения

Ашапского сельского поселения

Таблица№3

| Показатель | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения | 2266 | 2244 | 2310 | 2273 | 2210 | 2189 | 2082 |
| Число родившихся | 32 | 35 | 42 | 27 | 27 | 22 | 26 |
| Число умерших | 37 | 40 | 34 | 44 | 34 | 33 | 31 |
| Естественный прирост населения (человек) | -5 | -5 | +8 | -17 | -7 | - 11 | - 5 |
| Миграционный прирост населения (человек) | -17 | +71 | -45 | + 71 | + 30 | +37 | +25 |

Возрастная структура населения Ашапского сельского поселения на начало 2016 года

Таблица № 4

| Население | Количество/чел | % |
| --- | --- | --- |
| Дети от 0 до15 | 513 | 24,6 |
| Население трудоспособного возраста | 1215 | 58,4 |
| Население пенсионного возраста | 354 | 17,0 |

В Ашапском сельском поселении демографическая ситуация не стабильна. В основном наблюдается сокращение численности населения. Разница на начало 2009 и начало 2015 года составляет  -184 человека.

Возрастная структура населения характеризуется высокой долей населения в трудоспособном возрасте и достаточно низкой долей лиц старше трудоспособного возраста. Таким образом, на сегодняшний день возрастная структура населения Ашапского сельского поселения имеет определенный демографический потенциал на перспективу в лице относительного большого удельного веса лиц трудоспособного возраста

Проектом предполагается, что численность постоянно проживающего на территории поселения населения в рамках расчетного срока будет оставаться на существующем уровне.

- Труд и занятость

Трудовая структура населения отражает основные группы трудовых ресурсов, в числе которых учитываются: трудоспособное население в трудоспособном возрасте, занятые в экономике лица старше трудоспособного возраста и подростки до 16 лет. Лица старше и моложе трудоспособного возраста составляют небольшую часть трудовых ресурсов, с другой стороны часть населения в трудоспособном возрасте составляет учащаяся молодежь и инвалиды трудоспособного возраста, небольшие контингенты других категорий.

Развитие промышленных производств в Ашапском сельском поселении практически отсутствует. Большая часть учреждений и организаций сельского поселения в статистической отчетности представлены непромышленными видами деятельности.

По состоянию на 01.01.2016 года на территории Ашапского сельского поселения на предприятиях и в организациях различных видов собственности работают порядка 750 человек (63 % от общего числа трудоспособного населения). Уровень безработицы составлял 6% от количества трудоспособного населения.

Бюджетная сфера представлена работниками служб муниципального управления, системы образования, здравоохранения,  учреждений социально-культурного назначения. Большая часть занятых работает в учреждениях социальной сферы - образовании, культуре, здравоохранении.

Прочее трудоспособное население занято в личных подсобных хозяйствах, часть трудоспособного населения занята на предприятиях и в организациях за пределами территории поселения.

Поселение имеет возможности для сбора дикоросов (грибов, ягод), однако размеры запасов дикоросов на территории поселения не определены. Заготовка ягод, грибов  носит стихийный характер.

Список предприятий, организаций и индивидуальных

предпринимателей сельского поселения

Таблица№5

| № п/п | Полное наименование предприятия | Численный состав | Адрес местонахождения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Администрация Ашапского сельского поселения | 12 | с.Ашап, пер.Советский, д.8 |
|  | Муниципальная пожарная часть | 4 | с.Ашап, пер.Советский, д.8б |
|  | МАОУ «Ашапская средняя общеобразовательная школа» | 48 | с.Ашап, пер.Советский, д.1 |
|  | Филиал МАОУ «Ашапская СОШ» «Сосновская основная общеобразовательная школа» | 6 | с.Сосновка, ул.Молодежная, д.7 |
|  | МКОУ «Ашапская общеобразовательная школа-интернат» | 92 | с.Ашап, ул.Советская, д.86 |
|  | МКДОУ «Ашапский детский сад» | 19 | с.Ашап, пер.Советский, д.10 |
|  | Ашапская сельская врачебная амбулатория ММУ «Ординская ЦРБ» | 26 | с.Ашап, ул.Советская, д.82 |
|  | Бригада скорой помощи ГБУЗ ПК «Кунгурская городская станция скорой медицинской помощи» | 4 | с.Ашап, ул.Советская, д.82 |
|  | Фельдшерско-акушерский пункт | 1 | с.Сосновка, ул.Молодежная, д.1а |
|  | Аптека № 63 МУП ОЦРА 62 | 2 | с.Ашап, ул.Советская, д.75 |
|  | МКУК «Ашапский сельский Дом культуры» |  | с.Ашап, пер.Советский, д.13 |
|  | МКУК «Ашапский сельский Дом культуры», клуб-филиал | 3 | с.Сосновка, ул.Молодежная, д.6 |
|  | МКУК «Ашапский сельский Дом культуры», клуб-филиал |  | д..Щелканка, ул.Центральная, д.24 |
|  | МКУК «Ашапский сельский Дом культуры», клуб-филиал |  | д.Михайловка, ул.Гаражная, д.7 |
|  | МКУК «Ашапская сельская библиотека» | 3 | с.Ашап, ул.1 Мая, д.27 |
|  | МКУК «Ашапская сельская библиотека», филиал | 2 | с.Сосновка, ул.Молодежная, д.6 |
|  | Филиал 1638/0118 Западно-Уральского банка Сбербанка России | 1 | с.Ашап, пер.Советский, д.8 |
|  | Почтовое отделение | 1 | с.Ашап, пер.Советский, д.8 |
|  | «Ашапский ПНИ» - филиал КГАУСОН «Озерский ПНИ» | 44 | с.Ашап, ул.Молодежная, д.16 |
|  | Кассовый пункт с.Ашап | 1 | С.Ашап, ул.Советская, д.77 |
|  | ЗАО «Кунгурская ПМК-2» |  | Восточная граница с.Ашап |
|  | ООО «Энергогаз-Сервис» |  | С.Ашап, ул.Советская, д.82 |
|  | АТС ПАО «Ростелеком» | 1 | С.Ашап, пер.Советский, д.7 |
|  | ООО «Гидростан-Сервис» |  | С.Ашап, ул.1 Мая, д.1 |
|  | Местная религиозная организация православный Приход храма в честь Святой Троицы с.Ашап |  | С.Ашап, ул.Советская, д.90 |
|  | ООО «Урал-Сельхоз» |  | С.Ашап, пер.Советский, д.7 |
|  | ИП Созина С.М. |  | С.Сосновка, ул.Солнечная, д.3 |
|  | ИП Колесник Р.Р. |  | Д.Михайловка, ул.Магазинная, д.20 |
|  | ИП Зорихина О.В. |  | С.Ашап, ул.1 Мая, д.16 |
|  | ИП Кобелев А.Ю. |  | С.Ашап, ул.Пролетарская, д.8 |
|  | ИП Хайруллина Г.Г. |  | С.Ашап, ул.1 Мая, д.28 |
|  | ИП Саляхиева З.М. |  | С. Ашап, ул. Нагорная,13 |
|  | ИП Бровкин Ю.А. |  | С. Ашап, ул. 8 Марта,98 |
|  | ИП Лобовиков А.В. |  | С. Ашап, ул. 1 Мая,18. |
|  | ИП Кожина О.Н. |  | С. Ашап, ул. Молодежная,5, кв.1. |
|  | ИП Панов А.В. |  | С. Ашап,3 ул. 1 Мая,35 |
|  | ИП Вавилов О.Н. |  | С. Ашап, ул. Советская,198. |
|  | ИП Плотникова Ю.Н. |  | С. Ашап, ул. Пролетарская,9/1 |
|  | ИП Винокурова С.И. |  | С. Ашап, ул. 8 Марта,82 |
|  | ИП Зотов А.И. |  | С. Ашап,ул. Пролетарская,1. |
|  | ИП Кочнева Л.М. |  | С. Ашап, ул. Пролетарская,17ю |
|  | ИП Нуретдинов Ф.М. |  | С. Ашап, ул. Сибирская,16. |
|  | ИП Елшин А.Б. |  | С. Ашап, ул. Рабочая, д. 37 |
|  | ИП Кобелев А.Ю. |  | с.Ашап, ул.Пролетарская, 23-1 |
|  | ИП Друзин Ю.В. |  | С. Ашап,ул. 1 Мая,92. |
|  | ИП Овчинников С.М. |  | С. Ашап, ул. 8 Марта,83. |
|  | ИП Скоробогатова А.П. |  | С.Ашап, ул.1 Мая, д.88с |
|  | ИП Иванова М.М. |  | Г. Кунгур, ул. Вахитова,23. |
|  | ИП Гладких Т.А. |  | Г. Кункур,ул. Ленина,59/34. |
|  | КФХ Цыпляков В.И. |  | С. Ашап,ул. Набережная, 11. |
|  | КФХ Созин Е.В. |  | С. Сосновка, ул. Солнечная,3 |
|  | КФХ Созин В.А. |  | С. Сосновка, ул. Солнечная,3. |
|  | КФХ Генералов Н.В. |  | С. Сосновка, ул.Нашогная,11. |
|  | КФХ Генералов В.Н. |  | С. Сосновка, ул.Нагорная,11. |
|  | КФХ Ерушина О.А. |  | С. Сосновка |
|  | КФХ Зеленкина З.Н. |  | С. Сосновка, ул. Дружбы,18 |
|  | КФХ Ёлшина Ю.Р. |  | С. Сосновка, ул. Дружбы,8. |

Сохранение и наращивание профессионально - кадрового потенциала территории

- это обеспечение возможности ее дальнейшего развития. Прежде всего нужно преодолеть сложившуюся диспропорцию в предложении и спросе на рабочую силу. 	Необходима взвешенная социальная политика, создающая условия, чтобы каждый трудоспособный гражданин мог работать и зарабатывать независимо от сферы деятельности, не рассчитывая на социальную помощь, которая порождает иждивенческое настроение и нежелание работать.

- Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта , имеющегося на территории Ашапского сельского поселения.

Развитие транспортной системы Ашапского сельского поселения (далее - Поселение) является необходимым условием улучшения качества жизни жителей в поселении.

Транспортная инфраструктура Ашапского сельского поселения является составляющей инфраструктуры Ординского района Пермского края, что обеспечивает конституционные гарантии граждан на свободу передвижения и делает возможным свободное перемещение товаров и услуг.

Наличием и состоянием сети автомобильных дорог определяется территориальная целостность и единство экономического пространства. Недооценка проблемы несоответствия состояния дорог и инфраструктуры местного значения социально-экономическим потребностям общества является одной из причин экономических трудностей и негативных социальных процессов.

Транспортную инфраструктуру поселения образуют линии, сооружения и устройства городского, пригородного, внешнего транспорта.

Улично-дорожная сеть является основным образующим элементом транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры населенных пунктов. Развитие дорожной сети и инфраструктурных объектов в комплексном развитии поселения является одним из наиболее социально-значимых вопросов.

Автомобильные дороги имею стратегическое значение для Ашапского сельского поселения. Они связывают территорию поселения с соседними территориями, районным центром, обеспечивают жизнедеятельность муниципального образования, во многом определяют возможности развития поселения, по ним осуществляются автомобильные перевозки грузов и пассажиров. Сеть внутрипоселковых автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, позволяет расширить производственные возможности экономики за счет снижения транспортных издержек и затрат времени на перевозки.

Улично-дорожная сеть Ашапского сельского поселения представляет собой сложившуюся сеть улиц и проездов, обеспечивающих внешние и внутренние связи на территории муниципального образования с производственной зоной, с кварталами жилых домов, с общественной зоной.

Внешние транспортно-экономические связи Ашапского сельского поселения с другими регионами осуществляются одним видом транспорта: автомобильным.

Железнодорожный транспорт - В настоящее время на территории Ашапского сельского поселения железнодорожная сеть отсутствует.

Водный транспорт - На территории Ашапского сельского поселения водный транспорт не используется, никаких мероприятий по обеспечению водным транспортом не планируется.
	Воздушные перевозки не осуществляются.

2.5 Характеристика сети дорог Ашапского сельского поселения, оценка качества содержания дорог.
	Территорию поселения покрывает сеть автомобильных дорог общего пользования.
	Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью транспортной инфраструктуры Ашапского сельского поселения. Они связывают территорию поселения с соседними территориями, населенные пункты поселения с районным центром, обеспечивают жизнедеятельность всех населенных пунктов поселения, во многом определяют возможности развития поселения, по ним осуществляются автомобильные перевозки грузов и пассажиров. От уровня развития сети автомобильных дорог во многом зависит решение задач достижения устойчивого экономического роста поселения, повышения конкурентоспособности местных производителей и улучшения качества жизни населения.

К автомобильным дорогам общего пользования местного значения относятся муниципальные дороги, улично-дорожная сеть и объекты дорожной инфраструктуры, расположенные в границах сельского поселения, находящиеся в муниципальной собственности сельского поселения.

Характеристика транспортной сети в разрезе населенных пунктов представлена в таблице № 6.

Таблица  № 6    Характеристика транспортной сети в разрезе населенных пунктов Ашапского сельского поселения

| Наименование населенного пункта | Наименование улицы/дороги | Протяженность, км | Класс дороги | Значение | Статус | Категория | Расположение в структуре застройки | Тип по способу движения | Тип проезда | Вид разрешен-ного использова-ния | Характерис-тика и состояние покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Ашап | Советская | 3,30 | Обычного типа | Местное | В черте населенного пункта | Главная улица | Жилая | Движение по двум полосам | Основной | Общего пользования | Асфальтовое неудовл. |
|  | 1-ое Мая | 1,35 | Обычного типа | Местное | В черте населенного пункта | Основная улица в жилой застройке | Жилая | Движение по двум полосам | Основной | Общего пользования | Гравийное удовл. |
|  | Рабочая | 0,70 | Обычного типа | Местное | В черте населенного пункта | Основная улица в жилой застройке | Жилая | Движение по двум полосам | Основной | Общего пользования | Гравийное удовл. |
|  | Молодежная | 0,30 | Обычного типа | Местное | В черте населенного пункта | Основная улица в жилой застройке | Жилая | Движение по двум полосам | Основной | Общего пользования | Гравийное удовл. |
|  | Набережная | 0,30 | Обычного типа | Местное | В черте населенного пункта | Второстепен-ная улица в жилой застройке | Жилая | Движение по двум полосам | Второстепенный | Общего пользования | Гравийное удовл. |
|  | Сергеева | 0,55 | Обычного типа | Местное | В черте населенного пункта | Второстепен-ная улица в жилой застройке | Жилая | Движение по двум полосам | Второстепенный | Общего пользования | Гравийное удовл. |
|  | Дальняя | 0,45 | Обычного типа | Местное | В черте населенного пункта | Второстепен-ная улица в жилой застройке | Жилая | Движение по двум полосам | Второстепенный | Общего пользования | Гравийное удовл. |
|  | 8-ое Марта | 2,30 | Обычного типа | Местное | В черте населенного пункта | Главная улица | Жилая | Движение по двум полосам | Основной | Общего пользования | Гравийное удовл. |
|  | Пролетарская | 0,12 | Обычного типа | Местное | В черте населенного пункта | Основная улица в жилой застройке | Жилая | Движение по двум полосам | Основной | Общего пользования | Гравийное удовл. |
|  | Труда | 1,10 | Обычного типа | Местное | В черте населенного пункта | Второстепен-ная улица в жилой застройке | Жилая | Движение по двум полосам | Второстепенный | Общего пользования | Гравийное удовл. |
|  | Уральская | 1,00 | Обычного типа | Местное | В черте населенного пункта | Основная улица в жилой застройке | Жилая | Движение по двум полосам | Основной | Общего пользования | Гравийное удовл. |
|  | Свободы | 0,45 | Обычного типа | Местное | В черте населенного пункта | Второстепен-ная улица в жилой застройке | Жилая | Движение по двум полосам | Второстепенный | Общего пользования | Гравийное удовл. |
|  | Нагорная | 0,56 | Обычного типа | Местное | В черте населенного пункта | Основная улица в жилой застройке | Жилая | Движение по двум полосам | Основной | Общего пользования | Гравийное удовл. |
|  | Сибирская | 0,60 | Обычного типа | Местное | В черте населенного пункта | Второстепен-ная улица в жилой застройке | Жилая | Движение по двум полосам | Второстепенный | Общего пользования | Гравийное удовл. |
|  | Советский | 0,60 | Обычного типа | Местное | В черте населенного пункта | Главная улица | Жилая | Движение по двум полосам | Основной | Общего пользования | Асфальт. удовл. |
| д. Михайловка | Главная | 2,61 | Обычного типа | Местное | В черте населенного пункта | Главная улица | Жилая | Движение по двум полосам | Основной | Общего пользования | Гравийное удовл. |
|  | Набережная | 0,50 | Обычного типа | Местное | В черте населенного пункта | Второстепен-ная улица в жилой застройке | Жилая | Движение по двум полосам | Второстепенный | Общего пользования | Гравийное удовл. |
|  | Прудовая | 0,10 | Обычного типа | Местное | В черте населенного пункта | Второстепен-ная улица в жилой застройке | Жилая | Движение по двум полосам | Второстепенный | Общего пользования | Гравийное удовл. |
|  | Гаражная | 1,21 | Обычного типа | Местное | В черте населенного пункта | Основная улица в жилой застройке | Жилая | Движение по двум полосам | Основной | Общего пользования | Гравийное удовл. |
|  | Нижняя | 0,61 | Обычного типа | Местное | В черте населенного пункта | Основная улица в жилой застройке | Жилая | Движение по двум полосам | Основной | Общего пользования | Гравийное удовл. |
|  | Центральная | 0,40 | Обычного типа | Местное | В черте населенного пункта | Основная улица в жилой застройке | Жилая | Движение по двум полосам | Основной | Общего пользования | Гравийное удовл. |
| д. Щелканка | Центральная | 0,55 | Обычного типа | Местное | В черте населенного пункта | Главная улица | Жилая | Движение по двум полосам | Основной | Общего пользования | Гравийное удовл. |
|  | Колхозная | 0,39 | Обычного типа | Местное | В черте населенного пункта | Главная улица | Жилая | Движение по двум полосам | Основной | Общего пользования | Гравийное удовл. |
|  | Полевая | 0,31 | Обычного типа | Местное | В черте населенного пункта | Второстепенная улица в жилой застройке | Жилая | Движение по двум полосам | Второстепенный | Общего пользования | Гравийное удовл. |
|  | Набережная | 0,63 | Обычного типа | Местное | В черте населенного пункта | Второстепенная улица в жилой застройке | Жилая | Движение по двум полосам | Второстепенный | Общего пользования | Гравийное удовл. |
|  | Луговая | 0,20 | Обычного типа | Местное | В черте населенного пункта | Второстепенная улица в жилой застройке | Жилая | Движение по двум полосам | Второстепенный | Общего пользования | Гравийное удовл. |
|  | Озерная | 0,29 | Обычного типа | Местное | В черте населенного пункта | Основная улица в жилой застройке | Жилая | Движение по двум полосам | Основной | Общего пользования | Гравийное удовл. |
|  | Малая | 0,27 | Обычного типа | Местное | В черте населенного пункта | Основная улица в жилой застройке | Жилая | Движение по двум полосам | Основной | Общего пользования | Гравийное удовл. |
|  | Новая | 0,36 | Обычного типа | Местное | В черте населенного пункта | Основная улица в жилой застройке | Жилая | Движение по двум полосам | Основной | Общего пользования | Гравийное удовл. |
| д. Баляковка | б/н | 0,70 | Обычного типа | Местное | В черте населенного пункта | Главная улица | Жилая | Движение по двум полосам | Основной | Общего пользования | Гравийное удовл. |
| д. Тайся | б/н | 0,50 | Обычного типа | Местное | В черте населенного пункта | Главная улица | Жилая | Движение по двум полосам | Основной | Общего пользования | Гравийное удовл. |
| с. Сосновка | Солнечная | 0,45 | Обычного типа | Местное | В черте населенного пункта | Главная улица | Жилая | Движение по двум полосам | Основной | Общего пользования | Гравийное удовл. |
|  | Мира | 1,50 | Обычного типа | Местное | В черте населенного пункта | Главная улица | Жилая | Движение по двум полосам | Основной | Общего пользования | Гравийное удовл. |
|  | Нагорная | 0,55 | Обычного типа | Местное | В черте населенного пункта | Главная улица | Жилая | Движение по двум полосам | Основной | Общего пользования | Гравийное удовл. |
|  | Молодежная | 0,70 | Обычного типа | Местное | В черте населенного пункта | Основная улица в жилой застройке | Жилая | Движение по двум полосам | Основной | Общего пользования | Гравийное удовл. |
|  | Дружбы | 0,55 | Обычного типа | Местное | В черте населенного пункта | Основная улица в жилой застройке | Жилая | Движение по двум полосам | Основной | Общего пользования | Гравийное удовл. |
|  | 8-ое Марта | 0,95 | Обычного типа | Местное | В черте населенного пункта | Главная улица | Жилая | Движение по двум полосам | Основной | Общего пользования | Гравийное удовл. |
|  | 1-ое Мая | 0,10 | Обычного типа | Местное | В черте населенного пункта | Главная улица | Жилая | Движение по двум полосам | Основной | Общего пользования | Гравийное удовл. |
|  | Зеленная | 0,50 | Обычного типа | Местное | В черте населенного пункта | Второстепен-ная улица в жилой застройке | Жилая | Движение по двум полосам | Основной | Общего пользования | Гравийное удовл. |

Развитие экономики поселения во многом определяется эффективностью функционирования автомобильного транспорта, которая зависит от уровня развития и состояния сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Недостаточный уровень развития дорожной сети приводит к значительным потерям экономики и населения поселения, является одним из наиболее существенных ограничений темпов роста социально-экономического развития Ашапского сельского поселения, поэтому совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения важно для поселения. Это в будущем позволит обеспечить приток трудовых ресурсов, развитие производства, а это в свою очередь приведет к экономическому росту поселения.

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

В условиях, когда объем инвестиций в дорожный комплекс является явно недостаточным, а рост уровня автомобилизации значительно опережает темпы роста развития дорожной сети, на первый план выходят работы по содержанию и эксплуатации дорог. При выполнении текущего ремонта используются современные технологии с использование специализированных звеньев машин и механизмов, позволяющих сократить ручной труд и обеспечить высокое качество выполняемых работ. При этом текущий ремонт в отличие от капитального, не решает задач, связанных с повышением качества дорожного покрытия - характеристик ровности, шероховатости, прочности и т.д. Недофинансирование дорожной отрасли, в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств, приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества участков недоремонта. Учитывая вышеизложенное, в условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков автомобильных дорог и сооружений на них.

Применение программно-целевого метода в развитии автомобильных дорог общего пользования местного значения Ашапского сельского поселения позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсов.

В связи с недостаточностью финансирования расходов на дорожное хозяйство в бюджете Ашапского сельского поселения эксплуатационное состояние

значительной части улиц поселения по отдельным параметрам перестало соответствовать требованиям нормативных документов и технических регламентов. Возросли материальные затраты на содержание улично-дорожной сети в связи с необходимостью проведения значительного объема работ по ямочному ремонту дорожного покрытия улиц .

В настоящее время на балансе Ашапского сельского поселения находится 37,7 км автомобильных грунтовых дорог общего пользования местного значения и 6 искусственных сооружений (мостов) общей протяженностью 1,2 км.

Основные местные автомобильные дороги выполняют связующие функции между улицами и отдельными объектами населенных пунктов Ашапского сельского поселения.

В соответствии с ГОСТ Р 52398 «Классификация автомобильных дорог, основные параметры и требования» дороги общего пользования поселения относятся к классу автомобильных дорог «Дорога обычного типа (не скоростная дорога)» с категорией

- Для V категории предусматривается количество полос - 1, ширина, полосы 4,5 метра, разделительная полоса не требуется, допускается пересечение в одном уровне с автомобильными дорогами, велосипедными и пешеходными дорожками, с железными дорогами и допускается доступ на дорогу с примыканием в одном уровне.

Улично-дорожная сеть внутри населенных пунктов, как правило, не благоустроена. Покрытие дорог(улиц) гравийное, тротуаров нет. Главными улицами являются: в с. Ашап – ул. Советская и пер. Советский;

Бесхозяйные автомобильные дороги общего пользования местного значения инвентаризируются и ставятся на обслуживание. На сегодняшний день требуется провести паспортизацию 28  улиц в 6 населенных пунктах Поселения.

2.6 Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в Ашапском сельском поселении, обеспеченность парковками.

На протяжении последних лет наблюдается тенденция к увеличению числа автомобилей на территории поселения. Основной прирост этого показателя осуществляется за счёт увеличения числа легковых автомобилей находящихся в собственности граждан. На 01.01.2016 года количество грузовых автомобилей составляет 19 единиц, легковых автомобилей – 215 единиц.

Хранение автотранспорта на территории Ашапского  сельского поселения осуществляется в пределах участков предприятий и на придомовых участках жителей поселения.

2.7 Характеристика работы транспортных средств общего пользования.

Пассажирский транспорт является важнейшим элементом сферы обслуживания населения, без которого невозможно нормальное функционирование общества. Он призван удовлетворять потребности населения в передвижениях, вызванные производственными, бытовыми, культурными связями

Основным и единственным пассажирским транспортом является автобус.

На территории Ашапского сельского поселения автобусное пассажирское сообщение представлено: междугородным (для Перми) маршрутом Ашап - Пермь (2 рейса в сутки); внутрирайонным маршрутом Ашап-Орда (3 рейса в сутки). Автобусным движением охвачены практически все населенные пункты поселения.

Пассажироперевозки на территории поселения осуществляют: ИП Бобрин Ю.Н., ИП Нугуманова А.Ф.

Для доставки детей из отдаленных населенных пунктов Поселения в учебное образовательное учреждение организован  подвоз детей школьными автобусами.

Школьный автобус осуществляет перевозку детей в количестве 80 чел. из следующих населенных пунктов: с.Сосновка, д.Тайся, д.Михайловка, д.Щелканка.

Анализ ситуации показывает, что в настоящее время нет необходимости в проработке дополнительных муниципальных автобусных маршрутов.

На территории поселения расположено четыре остановочных пункта общественного транспорта: д.Михайловка, с.Сосновка, д.Баляковка, д.Щелканка. В селе Ашап (ул.Советская, д.77) имеется остановочный пункт общественного автотранспорта и кассовый пункт ПКГУП «Автовокзал».

На территории поселения функционируют следующие объекты придорожного сервиса:

- АЗС – 1 (ИП Ожгибесов А.В.), топливо : ДТ, бензин;
          - две станции технического обслуживания автомобилей в с.Ашап

(ИП Вавилов О.Н,, ИП Бровкин Ю.А.).
	Автотранспортное предприятие на территории Ашапского сельского поселения отсутствует

2.8 Характеристика условий немоторизированного передвижения.

На территории Ашапского сельского поселения велосипедное движение в организованных формах не представлено и отдельной инфраструктуры не имеет.

Улично-дорожная сеть внутри населенных пунктов, как правило, не благоустроена, требуется формирование пешеходных тротуаров, необходимых для упорядочения движения пешеходов, укладка асфальтобетонного покрытия, ограничение дорожного полотна.

2.9 Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка

работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб,

состояние инфраструктуры для данных транспортных средств.

Грузовые транспортные средства, принадлежащие собственникам всех видов собственности на территории поселения, составляют 19 единиц.

Основная часть перевозимых грузов сельскохозяйственного назначения перевозится привлеченным транспортом.

В администрации Ашапского сельского поселения имеются специальные транспортные средства для содержания дорог общего пользования: трактор ХТЗ -150К, экскаватор ЭО – 2621.

Для прохождения техническое обслуживание автотранспорта собственной производственно-технической базы, оборудования и персонала в Поселении нет.

2.10 Анализ уровня безопасности дорожного движения

Обеспечение безопасности дорожного движения является составной частью национальных задач обеспечения личной безопасности, решения демографических, социальных и экономических проблем, повышения качества жизни, содействия региональному развитию.

Проблема аварийности, связанная с автомобильным транспортом приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

Увеличение парка транспортных средств при снижении объемов строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог, недостаточном финансировании по содержанию автомобильных дорог привели к ухудшению условий движения.

Обеспечение безопасности дорожного движения на улицах населенных пунктов и автомобильных дорогах поселения, предупреждение дорожно-транспортных происшествий (ДТП) и снижение тяжести их последствий является на сегодня одной из актуальных задач.

В Ашапском сельском поселении в 2015 году зарегистрировано 14 дорожнотранспортных происшествий (в 2016 году - _1 ДТП), в результате которых, погиб _1

человек (в 2016 году погибло	0_ чел.) и получили травмы	3_ человека (в 2016 году -_1_ чел.).

Несмотря на то, что на сегодняшний день на территории Ашапского сельского поселения дорожно-транспортных происшествий не зафиксировано, в перспективе из-за неудовлетворительного состояния автомобильных дорог, увеличения количества личного автотранспорта у жителей и несовершенства технических средств организации дорожного движения возможно ухудшение ситуации .

Основными причинами совершении ДТП с тяжкими последствиями по данным Государственной инспекции безопасности дорожного движения Пермского края являются несоответствие скорости движения конкретным дорожным условиям, нарушение скоростного режима, нарушение правил обгона и нарушение правил дорожного движения пешеходами.

Одним из важных технических средств организации дорожного движения являются дорожные знаки, информационные указатели, предназначенные для информирования об условиях и режимах движения водителей и пешеходов. Качественное изготовление дорожных знаков, правильная их расстановка в необходимом объеме и информативность оказывают значительное влияние на снижение количества дорожно-транспортных происшествий и в целом повышают комфортабельность движения.

В связи с рисками ухудшения обстановки с аварийностью и наличием проблемы обеспечения безопасности дорожного движения требуются выработка и реализация долгосрочной стратегии, координация усилий всех заинтересованных служб и населения, органов местного самоуправления.

С целью снижения остроты создавшейся проблемы применение программно- целевого метода позволит добиться:

- координации деятельности органов местного самоуправления в области обеспечения безопасности дорожного движения;

- реализации комплекса мероприятий, в том числе профилактического характера, по снижению числа дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, обусловленных дорожными условиями, а также снижению числа погибших в результате ДТП.

Для эффективного решения проблем с дорожно-транспортной аварийностью и обеспечения снижения ее показателей необходимы продолжение системной реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения и их обеспеченность финансовыми ресурсами.

С учетом изложенного, можно сделать вывод об актуальности и обоснованной необходимости продолжения работы в области обеспечения безопасности дорожного движения в рамках Программы.

Реализация Программы позволит:

- установить необходимые виды и объемы дорожных работ,

- обеспечить безопасность дорожного движения;

- сформировать расходные обязательства по задачам, сконцентрировав финансовые ресурсы на реализации приоритетных задач.

- Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения.

Автомобильный транспорт и инфраструктура автотранспортного комплекса относится к главным источникам загрязнения окружающей среды .

Основной причиной высокого загрязнения воздушного бассейна выбросами автотранспорта является увеличение количества автотранспорта, его изношенность и некачественное топливо.

Отработавшие газы двигателей внутреннего сгорания содержат вредные вещества и соединении, в том числе канцерогенные. Нефтепродукты, продукты износа шин, тормозных накладок, хлориды, используемые в качестве антиобледенителей дорожных покрытий, загрязняют придорожные полосы и водные объекты.

Главный компонент выхлопов двигателей внутреннего сгорания ( кроме шума)- окись углерода (угарный газ) - опасен для человека, животных, вызывает отравление различной степени в зависимости от концентрации. При взаимодействии выбросов автомобилей и смесей загрязняющих веществ в воздухе могут образоваться новые вещества , более агрессивные. На прилегающих территориях к автомобильным дорогам вода, почва и растительность является носителями ряда канцерогенных веществ. Недопустимо выращивание здесь овощей, фруктов и скармливание травы животным.

Одним из направлений в работе по снижению негативного влияния автотранспорта на загрязнение окружающей среды является дальнейшее расширение использования альтернативного топлива - сжатого и сжиженного газа, благоустройство дорог, контроль работы двигателей

- Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры Ашапского сельского поселения.

С учетом того, что территория Ашапского сельского поселения по состоянию на 01.01.2016 года не является привлекательной для инвесторов (невысокий уровень коммунальной, социальной и логистической инфраструктуры, отсутствие общераспространенных полезных ископаемых и др.) перспективы развития транспортной инфраструктуры связаны только с возможным развитием сельскохозяйственного производства. С учетом сложившихся цен на сельскохозяйственную продукцию и возможностей государства и сельскохозяйственных производителей на период до 2038 года высоких темпов развития и размещения транспортной инфраструктуры Ашапского сельского поселения не ожидается.

- Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры Ашапского сельского поселения.

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Ашапского сельского поселения на 2016 - 2038 подготовлена на основании:

- Градостроительного кодекса РФ от 29 декабря 2004 №190 - ФЗ

- Федерального закона от 29 декабря 2014года №456 - ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законные акты РФ»

- Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федерального закона от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»;

- поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр-701;

- постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года Пр- N1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»

- Приказа министерства транспорта Российской Федерации от 16.11.2012 № 402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог»;

- Генерального плана Ашапского сельского поселения Пермского района Пермского края до 2038года.

- Решения Совета депутатов Ашапского сельского поселения от 20.10.2013 № 15 «Об утверждении Положения о дорожном фонде Ашапского сельского поселения»;

- Постановления администрации Ашапского сельского поселения от 29.08.2014 № 174 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ашапского сельского поселения».

Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры поселения являются:

- применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в объекты транспортной инфраструктуры;

- координация мероприятий и проектов строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры между органами государственной власти (по уровню вертикальной интеграции) и бизнеса;

- координация усилий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Пермского края, органов местного самоуправления, представителей бизнеса и общественных организаций в решении задач реализации мероприятий (инвестиционных проектов);

- запуск системы статистического наблюдения и мониторинга необходимой обеспеченности учреждениями транспортной инфраструктуры поселений в соответствии с утвержденными и обновляющимися нормативами;

- разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) использования объектов транспортной инфраструктуры на всех этапах жизненного цикла объектов;

- Оценка финансирования транспортной инфраструктуры.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту и напрямую зависит от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

Финансовой основой реализации муниципальной программы являются средства бюджета Ашапского сельского поселения. Привлечение средств бюджета Пермского края учитывается как прогноз софинансирования мероприятий в соответствии с действующим законодательством.

Ежегодные объемы финансирования программы определяются в соответствии с утвержденным бюджетом Ашапского сельского поселения на соответствующий финансовый год и с учетом дополнительных источников финансирования.

Общий объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий Программы на весь расчетный срок, составляет 4252,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

- год — 1004,3 тыс.рублей;

- год — 800,6 тыс. рублей;

- год -    840,6 тыс.рублей;

- год — 840,6 тыс. рублей;

- год — 800,6 тыс. рублей.

С 2021 по 2025 годы-1050,0 тыс.руб.  С 2026 по 2038 годы-1100,00 тыс. руб.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в следующих формах бюджетных ассигнований: оплата муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в целях реализации полномочий сельского поселения по ремонту дорог местного значения.

Указанные в настоящей Программе средства, необходимые на реализацию мероприятий Программы, рассчитаны для ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети, уровень состояния которых требует дополнительных финансовых вложений к возможностям местного бюджета для изготовления проектной документации и строительства дорог улично-дорожной сети.

Реальная ситуация с возможностями федерального и краевого бюджетов пока не позволяет обеспечить конкретное планирование мероприятий такого рода даже в долгосрочной перспективе. Таким образом, возможности органов местного самоуправления поселения должны быть сконцентрированы на решении посильных задач на доступной финансовой основе (содержание, текущий ремонт дорог)

Расходы на реализацию Программы представлены в приложении № 1 к Программе.

Объемы финансирования муниципальной программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке.
	Недостаточный уровень развития дорожной сети приводит к значительным потерям для экономики и населения муниципального образования и является одним из наиболее существенных инфраструктурных ограничений темпов социально-экономического развития Ашапского сельского поселения.

Ш.Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории Ашапского сельского поселения

- Прогноз социально - экономического и градостроительного развития Ашапского сельского поселения.

Основной целью социально - экономического развития Ашапского сельского поселения является улучшение качества жизни населения и его здоровья,  развитие ипотечного кредитования, развитие малого и среднего бизнеса, развитие транспортной системы, ремонт и строительство дорог, формирования достойных условий жизни на селе.

При анализе показателей текущего уровня социально-экономического и градостроительного развития Ашапского сельского поселения, отмечается следующее:

- транспортная доступность населенных пунктов поселения средняя;

- наличие трудовых ресурсов позволяет обеспечить потребности населения и расширение производства;

- жилищный фонд муниципального образования Ашапского сельского поселения составляет 40,6 тыс. кв. м, средняя жилищная обеспеченность на одного жителя

Л

составляет 17,86 кв. м.

Экономический прогноз

# В настоящее время на территории поселения сложная экономическая ситуация. Крупное предприятие АПК «Урал», которое много лет выполняло роль хозяйствующего субъекта на территории поселения, в мае 2010 года прекратило свою деятельность в связи с реорганизацией. В результате реорганизации юридического лица образовалось общество с ограниченной ответственностью «Урал-Сельхоз». Основное направление деятельности хозяйства – молочное животноводство, выращивание зерновых культур. Данное предприятие не является высокорентабельным, имеет задолженность по заработной плате перед работниками, обрабатывает малые площади сельскохозяйственных угодий. Несмотря на сложившуюся неблагоприятную обстановку в АПК в поселении и в стране в целом, территория располагает достаточными ресурсами и предпосылками для ведения сельскохозяйственного производства. Для достижения этой цели необходимо привлечение инвесторов в отрасль.

На территории поселения нет крупных производственных предприятий. Предприятия производственной сферы задействованы в основном в лесопереработке.

Предприятия лесозаготовительной отрасли, получившие за последние годы некоторое развитие, не могут служить базой для развития лесозаготовительной промышленности. Им свойственны слабая техническая оснащённость, низкое качество выпускаемой продукции, ограниченность собственных ресурсов, повышенный риск, слабая социальная защищенность работников.

На территории поселения имеется производственная база автотранспортного предприятия ЗАО «ПМК» занимающееся ремонтом дорог.

Строительство на территории поселения развито довольно активно. Разрастается частный сектор. Ввод в действие общеобразовательных, больничных и культурно-досуговых учреждений не наблюдается.

Большая часть населения Ашапского сельского поселения проживает в одноэтажных домах индивидуальной застройки. Обеспеченность жителей сельского поселения жильем составляет 17,86 кв. м. на человека, что не удовлетворяет социальным нормам обеспеченности жильем в Пермском крае на долгосрочную перспективу. На территории Ашапского сельского поселения проживают 2273 человек. Несмотря на прогнозируемое снижение численности постоянного населения поселения, необходимо развивать жилищное строительство, с целью увеличения величины показателя обеспеченности жильём. Увеличение площади жилого фонда планируется за счёт строительства индивидуальных одноэтажных домов, которые нуждаются в обеспечение необходимыми коммуникациями и инженерной инфраструктурой.

Помимо ввода дополнительной жилой площади необходимо обеспечить качественное техническое обслуживание существующего жилищного фонда, внутридомового инженерного оборудования и придомовой инженерной инфраструктуры и обеспечить их сохранение, своевременное проведение капитальных ремонтов.

На территории поселения имеется двадцать объектов торговли, все объекты принадлежит частным предпринимателям. В магазинах в основном продаются продукты питания и предметы первой необходимости. Есть специализированные магазины – по продаже автозапчастей, строительных материалов, одежды. В малых населенных пунктах уровень развития торговой инфраструктуры остается низким. В д. Баляковка и д. Тайся объекты торговли отсутствуют. Средства предпринимателей вкладываются в создание торговых точек, но не направляются в расширение собственного производства и увеличение объемов продуктов переработки.

В с. Ашап функционирует частная пекарня.

Сложившаяся специализация сельского поселения и имеющиеся потенциалы развития должны использоваться в комплексе. В сложившейся ситуации необходимо привлечение инвестиций в сельское хозяйство

Ключевым приоритетом поселения должен являться экономический рост на основе сбалансированного развития экономики. Рост сельскохозяйственного производства должен основываться на внедрении новых технологий и интенсификации ведения хозяйства.

В целом Ашапское сельское поселение можно охарактеризовать как территорию со средним уровнем жизни населения, низким уровнем развития сельского хозяйства, с достаточной обеспеченностью объектами социальной инфраструктуры. Здесь относительно хорошая экологическая ситуация, достаточное наличие природных ресурсов и богатый рекреационный потенциал.

Сохранение многофункционального профиля экономики сельского поселения является основой его устойчивого развития.

3.2 Прогноз транспортного спроса Ашапского сельского поселения, объемов и характера передвижения и перевозок грузов по видам транспорта , имеющегося на территории поселения.

Значительного изменения транспортного спроса, объемов и характера передвижения населения на территории Ашапского сельского поселения не планируется.

При этом предприятия и организации, предоставляющие автотранспортные услуги населению, обязаны систематически, не реже 1 раза в 5 лет, организовывать обследования пассажиропотока. Полученный в результате обследования материал служит основанием для корректировки маршрутной схемы отдельных маршрутов, составления расписания движения автобусов, организации укороченных маршрутов. Обследование пассажиропотоков проводится в соответствии с действующими нормативными документами.

В связи с отсутствием предприятий на территории Поселения интенсивность грузового транспорта незначительная и на расчетный срок сильно не изменится.

3.3 Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта, имеющегося на территории Ашапского сельского поселения.

- Стабильная ситуация с транспортным спросом населения не предполагает значительных изменений транспортной инфраструктуры по видам транспорта в Ашапском сельском поселении.
	Воздушные перевозки на территории Поселения не осуществляются.
	Водный транспорт на территории Поселения не развит.
	Автомобильный транспорт - важнейшая составная часть инфраструктуры Ашапского сельского поселения, удовлетворяющая потребностям всех отраслей экономики и населения в перевозках грузов и пассажиров, перемещающая различные виды продукции между производителями и потребителями, осуществляющий общедоступное транспортное обслуживание населения.
	Количество пассажирского транспорта увеличивать не планируется. 		Размещение гаражей на сегодняшний день не требуется, так как дома в жилой застройке имеют приквартирные участки, обеспечивающие потребность в местах постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей.

3.4 Прогноз развития дорожной сети Ашапского сельского поселения.

Реализация муниципальной программы позволит сохранить существующую сеть автомобильных дорог за счет качественного содержания, осуществления контроля за перевозкой грузов, инструментальной диагностике технического состояния автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, повысить качественные характеристики дорожных покрытий и безопасность дорожного движения за счет проведения целевых мероприятий по ремонту, капитальному ремонту, реконструкции автомобильных дорог, применения новых технологий и материалов, разработки и обновлению проектов организации дорожного движения.

В результате реализации Программы планируется достигнуть следующих показателей:
- увеличение доли муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, до 100%;
- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в полном объеме;
- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения протяженностью в среднем 2 км в год;
- проведение паспортизация безхозяйных участков дорог в  населенных пунктах Поселения
- проектирование и строительство тротуаров в центральных частях населенных пунктов Поселения.
	Необходимость строительства автомобильных дорог на территориях нового  жилищного строительства.
	Существующие риски по возможности достижения прогнозируемых результатов:
- риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита, сокращения объемов финансирования дорожной отрасли;
-  риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения;
- риск задержки завершения перехода на финансирование работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с нормативами денежных затрат, что не позволит в период реализации Программы существенно сократить накопленное в предыдущий период отставание в выполнении ремонтных работ на сети автомобильных дорог общего пользования и достичь запланированных в Программе величин показателей.

3.5 Прогноз уровня автомобилизации , параметров дорожного движения.

По прогнозу на долгосрочный период до 2038 года обеспеченность жителей Поселения индивидуальными легковыми автомобилями составит:

в 2016 году- 101 автомобилей на 1000 жителей в 2020 году-105 автомобилей на 1000 жителей в 2035 году-110 автомобилей на 1000 жителей

Определение параметров дорожного движения является неотъемлемой частью при определении мероприятий по снижению аварийности на дороге, а так же для совершенствования регулирования дорожного движения на перекрестке. К основным параметрам дорожного движения относят: интенсивность движения, интенсивность прибытия на зеленый сигнал, динамический коэффициент приведения состава транспортного потока, поток насыщения, установившийся интервал убытия очереди автомобилей, коэффициент загрузки полосы движением, доля зеленого сигнала в цикле, коэффициент приращения очереди, средняя длина очереди в автомобилях и метрах, удельное число остановок автомобиля, коэффициент безостановочной проходимости.

В Поселении на расчетный срок изменений параметров дорожного движения не прогнозируется.

Изменения плотности улично-дорожной сети зависит от изменения плотности рабочих мест и средних пассажиропотоков в автобусах.

По полученному прогнозу среднее арифметическое значение плотности уличнодорожной сети с 2016г. до 2038 г. существенно не меняется. Это означает, что, несмотря на рост автомобильных потоков, нет потребности в увеличении плотности улично-дорожной сети.

3.6 Прогноз показателей безопасности дорожного движения.

В Ашапском сельского поселения в 2015 году зарегистрировано 14 дорожнотранспортных происшествий (в 2016 году - _1 ДТП), в результате которых, погиб 1

человек  (в 2016 году погибло	0_ чел.) и получили травмы	3_ человека (в 2015

году -_1_ чел.)

В перспективе возможно ухудшение ситуации из-за следующих причин:

- постоянно возрастающая мобильность населения

- массовое пренебрежение требованиями безопасности дорожного движения со стороны участников движения;

- неудовлетворительное состояние автомобильных дорог;

- недостаточный технический уровень дорожного хозяйства;

- несовершенство технических средств организации дорожного движения.

Чтобы не допустить негативного развития ситуации ,необходимо:

- Создание современной системы обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населённых пунктов Ашапского сельского поселения.

- Повышение правового сознания и предупреждения опасного поведения среди населения, в том числе среди несовершеннолетних

- Повышение уровня обустройства автомобильных дорог общего пользования - установка средств организации дорожного движения на дорогах (дорожных знаков)-21 ед.

Если в расчетный срок данные мероприятия осуществятся, то прогноз показателей безопасности дорожного движения благоприятный.

3.7 Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения.

Задачами транспортной инфраструктуры в области снижения вредного воздействия транспорта на окружающую среду являются:

- сокращение вредного воздействия транспорта на здоровье человека за счет снижения объемов воздействий, выбросов и сбросов, количества отходов на всех видах транспорта;

- мотивация перехода транспортных средств на экологически чистые виды топлива. Для снижения вредного воздействия транспорта на окружающую среду и возникающих ущербов необходимо:

- уменьшить вредное воздействие транспорта на воздушную и водную среду и на здоровье человека за счет применения экологически безопасных видов транспортных средств;

- стимулировать использование транспортных средств, работающих на альтернативных источниках (нефтяного происхождения) топливно-энергетических ресурсов.

Для снижения негативного воздействия транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду в условиях увеличения количества автотранспортных средств и повышения интенсивности движения на автомобильных дорогах предусматривается реализация следующих мероприятий:

- разработка и внедрение новых способов содержания, особенно в зимний период, автомобильных дорог общего пользования, позволяющих уменьшить отрицательное влияние противогололедных материалов;

- обустройство автомобильных дорог средствами защиты окружающей среды от вредных воздействий, включая применение искусственных и растительных барьеров вдоль автомагистралей для снижения уровня шумового воздействия и загрязнения прилегающих территорий.

Реализация указанных мер будет осуществляться на основе повышения экологических требований к проектированию, строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог.

Основной задачей в этой области является сокращение объемов выбросов автотранспортных средств, количества отходов при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании автомобильных дорог.

Для снижения вредного воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду необходимо:

- обеспечить увеличение применения более экономичных автомобилей с более низким расходом моторного топлива.

Перечень целевых показателей муниципальной Программы представлен в Приложении № 2

IV. Укрупненная оценка принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры Ашапского сельского поселения.

При рассмотрении принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры Ашапского сельского поселения необходимо учитывать прогноз численности населения, прогноз социально-экономического и градостроительного развития, деловую активность на территории Поселения.

При разработке сценариев развития транспортного комплекса помимо основных показателей социально-экономического развития учитывались макроэкономические тенденции, таким образом, были разработаны 3 сценария на вариантной основе в составе двух основных вариантов - вариант 1 (базовый) и вариант 2 (умереннооптимистичный) и варианта 3 (экономически обоснованный) предлагаемого к реализации с учетом всех перспектив развития Поселения.

Варианты 1, 2 прогноза разработаны на основе единой гипотезы внешних условий. Различие вариантов обусловлено отличием моделей поведения частного бизнеса, перспективами повышения его конкурентоспособности и эффективностью реализации государственной политики развития.

Вариант 1 (базовый). Предполагается сохранение инерционных трендов, сложившихся в последний период, консервативную инвестиционную политику частных компаний, ограниченные расходы на развитие компаний инфраструктурного сектора, при стагнации государственного спроса.

Также данным вариантом учитывается агрессивная внешняя среда, сложившаяся благодаря введенным санкциям и санкционной политике Европейского союза.

Вариант 2 (умеренно-оптимистичный). На территории Ашапского сельского поселения предполагается проведение более активной политики, направленной на снижение негативных последствий, связанных с ростом геополитической напряженности, и создание условий для более устойчивого долгосрочного роста. Сценарий характеризует развитие экономики в условиях повышения доверия частного бизнеса, применения дополнительных мер стимулирующего характера, связанных с расходами бюджета по финансированию новых инфраструктурных проектов, поддержанию кредитования наиболее уязвимых секторов экономики, увеличению финансирования развития человеческого капитала.

Сценарий характеризуется ростом экономической активности транспортных и пассажирских перевозок, увеличение деловой активности, предполагает также привлечение инвестиций.

Вариант 3 (экономически обоснованный). На территории поселения предполагается проведение более активной политики, направленной на снижение негативных последствий, связанных с ростом геополитической напряженности, и создание условий для более устойчивого долгосрочного роста. Сценарий характеризует развитие экономики в условиях повышения доверия частного бизнеса, применения дополнительных мер стимулирующего характера, связанных с расходами бюджета по финансированию новых инфраструктурных проектов, поддержанию кредитования наиболее уязвимых секторов экономики, увеличению финансирования развития человеческого капитала.

Сценарий предполагает проектирование и капитальный ремонт 5 искусственных сооружений (мостов), предполагает комплексную реализацию основных мероприятий по развитию улично-дорожной сети в Ашапского сельском поселении, предполагает рост транспортной инфраструктуры опережающими темпами, расширение индивидуального жилищного строительства, развитие инфраструктуры пассажирских перевозок.

V. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры Ашапского сельского поселения предлагаемого к реализации варианта развития

Достижение целей и решение задач Программы обеспечивается путем реализации мероприятий, которые разрабатываются исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы транспортной инфраструктуры поселения Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности.

Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации.

Стоимость мероприятий определена ориентировочно, основываясь на стоимости уже проведенных аналогичных мероприятий.

Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета Ашапского сельского поселения.

Механизм реализации Программы включает в себя систему мероприятий, проводящихся по обследованию, содержанию, ремонту, паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении, проектированию и строительству тротуаров,  мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения (приобретение дорожных знаков), мероприятия по организации транспортного обслуживания населения.

Перечень мероприятий по ремонту дорог, мостов по реализации Программы формируется администрацией Ашапского сельского поселения по итогам обследования состояния дорожного покрытия, в начале осеннего или в конце весеннего периодов и с учетом решения первостепенных проблемных ситуаций, в том числе от поступивших обращений (жалоб) граждан.

Перечень и виды работ по содержанию и текущему ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них определяются муниципальным контрактом (договором) в соответствии с классификацией, устанавливаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере дорожного хозяйства, а также в случае капитального ремонта, реконструкции и строительства проектно-сметной документацией, разработанной на конкретный участок автомобильной дороги.

- Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Внесение изменений в структуру транспортной инфраструктуры по видам транспорта не планируется

- Мероприятия	по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов.

Система обслуживания населения общественным пассажирским транспортом отсутствует.

- Мероприятия	по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства.

По полученному прогнозу среднее арифметическое значение плотности уличнодорожной сети с 2016г. до 2038 г. не меняется. Это означает: нет потребности в увеличении плотности улично-дорожной сети;

- Мероприятия	по развитии инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения.

Планируемые мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения включают в себя:

- проектирование и устройство тротуаров с твердым покрытием

В структуре развития транспортного сообщения особое внимание на территории Ашапского сельского поселения необходимо уделить развитию велосипедных сообщений для движения внутри поселения между населенными пунктами и местами приложения труда, а также в целях отдыха и туризма.

Мероприятия по развитию велосипедного передвижения возможны к реализации как дополнительные из-за недостатка финансовых средств, при получении дополнительных доходов местного бюджета или появления возможности финансирования из иных источников.

- Мероприятия	по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб.

Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб не планируются.

- Мероприятия	по развитию сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Ашапского сельского поселения

В целях развития сети дорог поселения планируются:

- Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит выполнять работы по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями.

- Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог.

- Мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют категории дороги.

- Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых уровень загрузки соответствует нормативному. Необходимость и очередность строительства

автомобильных дорог на территориях нового промышленного и жилищного строительства определяется и осуществляется застройщиком.

- Мероприятия по паспортизации бесхозяйных участков дорог, находящихся на территории Ашапского сельского поселения

Реализация мероприятий позволит изготовить технические паспорта, технические планы, кадастровые паспорта на автомобильные дороги общего пользования местного значения

Перечень основных мероприятий программы по развитию сети автомобильных дорог общего пользования местного значения представлен в приложении № 3 к программе.

- Комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе по повышению безопасности дорожного движения, снижения перегруженности дорог или их участков.

Комплекс мероприятий по организации дорожного движения сформирован, исходя из цели и задач Программы по повышению безопасности дорожного движения, и включает следующие мероприятия:

- проведение анализа по выявлению аварийно-опасных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения и выработка мер, направленных на их устранение.

- информирование граждан о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного движения;

- замена и установка технических средств организации дорожного движения , в т.ч. проектные работы;

При реализации программы планируется осуществление следующих мероприятий:

- Мероприятия по выявлению аварийно-опасных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения и выработка мер по их устранению

- Приобретение знаков дорожного движения, мероприятие направлено на снижение количества дорожно-транспортных происшествий.

- Установка и замена знаков дорожного движения, мероприятие направлено на снижение количества дорожно-транспортных происшествий.

Из всего вышеперечисленного следует, что на расчетный срок основными мероприятиями развития транспортной инфраструктуры Ашапского сельского поселения должны стать:

на первом этапе (2016-2020гг):

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в полном объеме

- текущий ремонт дорожного покрытия существующей улично-дорожной сети;

- проектирование и капитальный ремонт искусственных сооружений

- паспортизация всех бесхозяйных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения

- организация мероприятий по оказанию транспортных услуг населению Поселения

Повышение уровня обустройства автомобильных дорог общего пользования за счет установки средств организации дорожного движения на дорогах(дорожных знаков).

на втором этапе (2021-2025гг.):

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в полном объеме

- текущий ремонт дорожного покрытия существующей улично-дорожной сети;

- организация мероприятий по оказанию транспортных услуг населению Поселения

- проектирование и строительство тротуаров в населенных пунктах Поселения на третьем этапе на перспективу (2026-2038 годы):

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в полном объеме

- текущий ремонт дорожного покрытия существующей улично-дорожной сети;
- создание новых объектов транспортной инфраструктуры, отвечающих прогнозируемым потребностям предприятий и населения.

Развитие транспортной инфраструктуры на территории Поселения должно осуществляться на основе комплексного подхода, ориентированного на совместные усилия различных уровней власти: федеральных, региональных, муниципальных.

VI. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета Ашапского поселения. Ежегодные объемы финансирования программы определяются в соответствии с утвержденным бюджетом Ашапского сельского поселения на соответствующий финансовый год и с учетом дополнительных источников финансирования.

Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятия Программы на расчетный срок составляет 4252,1тыс. рублей.

Информация о расходах на реализацию программы представлена в приложении № 1 к программе.

VII. Оценка эффективности мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

## 1. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается ежегодно на основе целевых показателей и индикаторов, предусмотренных в приложении № 3, исходя из соответствия фактических значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями, а также уровнем использования средств федерального, краевого бюджетов и бюджета поселения, предусмотренных в целях финансирования мероприятий муниципальной программы.

## 2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы, цели (задачи) определяются по формуле:

, где:

## E – эффективность реализации муниципальной программы, цели (задачи), процентов;

## Fi – фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), достигнутое в ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы);

## Ni – плановое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), предусмотренное муниципальной программой;

## n – количество показателей (индикаторов), характеризующих выполнение цели (задачи) муниципальной программы.

## В зависимости от полученных в результате реализации мероприятий муниципальной программы значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) по целям (задачам), а также в целом можно охарактеризовать по следующим уровням:

## высокий (E  95 процентов);

## удовлетворительный (E  75 процентов);

## неудовлетворительный (если значение эффективности реализации муниципальной  программы не отвечает приведенным выше уровням, эффективность ее реализации признается неудовлетворительной).

## Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств федерального, краевого бюджетов и бюджета поселения ресурсного обеспечения муниципальной программы осуществляется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий муниципальной программы, представленных в приложении № 1 к муниципальной программе по каждому источнику ресурсного обеспечения. Данные показатели характеризуют уровень исполнения финансирования в связи с неполным исполнением мероприятий муниципальной программы в разрезе указанных источников и направлений финансирования.

## Уровень исполнения финансирования по муниципальной программе в целом определяется по формуле:

## Фф

## Уэф = ----------, где:

## Фп

## Уэф – уровень исполнения финансирования муниципальной программы за отчетный период, процентов;

## Фф – фактически израсходованный объем средств, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы, тыс. рублей;

## Фп – плановый объем средств на соответствующий отчетный период, 
тыс. рублей.

## Уровень исполнения финансирования представляется целесообразным охарактеризовать следующим образом:

## высокий (E 95 процентов);

## удовлетворительный (E 75 процентов);

## неудовлетворительный (если процент освоения средств не отвечает приведенным выше уровням, уровень исполнения финансирования признается неудовлетворительным).

VIII Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории Ашапского сельского поселения .

В современных условиях для эффективного управления развитием территории муниципального образования недостаточно утвердить документ территориального планирования, отвечающий актуальным требованиям законодательства и имеющий обоснование основных решений с точки зрения удовлетворения потребностей населения в услугах объектов различных видов инфраструктуры.

Ограниченность ресурсов местных бюджетов для создания объектов местного значения обуславливает необходимость тщательного планирования реализации документов территориального планирования. Ведь только в случае успешной реализации обоснованных решений градостроительная политика может быть признана эффективной.

В ноябре 2014 года в план мероприятий («дорожную карту») «Совершенствование правового регулирования градостроительной деятельности и улучшение предпринимательского климата в сфере строительства» (утвержденный распоряжением Правительства РФ от 29 июля 2013 г. № 1336-р) было включено мероприятие по установлению обязанности органов местного самоуправления утверждать программы развития транспортной и социальной инфраструктуры (далее также - Программы) в 6-месячный срок с даты утверждения генеральных планов городских поселений и городских округов. Затем, в конце декабря 2014 года в Градостроительный кодекс РФ были внесены изменения, касающиеся программ комплексного развития социальной инфраструктуры.

Сегодня, в соответствии со статьей 8 Градостроительного кодекса РФ, к полномочиям органов местного самоуправления городских округов и поселений в области градостроительной деятельности относятся разработка и утверждение программ комплексного развития транспортной инфраструктуры городских округов и поселений (соответственно).

В соответствии со статьей 26 Градостроительного кодекса РФ, реализация генерального плана городского округа или поселения осуществляется путем. выполнения мероприятий, которые предусмотрены в том числе программами комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципальных образований.

Следует отметить, что разработка и утверждение программ комплексного развития социальной инфраструктуры сельских поселений, по общему правилу, относится к полномочиям органов местного самоуправления муниципального района в области градостроительной деятельности (в соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4 Требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 г. № 1050). В то же время, разработка и утверждение таких программ в отношении городских округов и городских поселений, по общему правилу, должна обеспечиваться органами местного самоуправления соответствующих муниципальных образований.

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа, поселения - документ, устанавливающий перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры поселения, городского округа, которые предусмотрены государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования планом и программой комплексного социально - экономического развития поселения, городского округа, инвестиционными программами субъектов естественных монополий, договорами о развитии застроенных территорий, договорами о комплексном освоении территорий, иными инвестиционными программами и договорами, предусматривающими обязательства застройщиков по завершению в установленные сроки мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры.

Положения Градостроительного кодекса РФ и существование отдельных Требований указывает на то, что программа комплексного развития транспортной инфраструктуры по своему статусу не идентична программе, предусматривающей мероприятия по созданию объектов местного значения в сфере транспортной инфраструктуры.

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры - это важный документ планирования, обеспечивающий систематизацию всех мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной

инфраструктуры различных видов.

Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры поселения являются:

- применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в объекты транспортной инфраструктуры;

- координация мероприятий и проектов строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры между органами государственной власти (по уровню вертикальной интеграции) и бизнеса;

- координация усилий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Пермского края, органов местного самоуправления, представителей бизнеса и общественных организаций в решении задач реализации мероприятий (инвестиционных проектов);

- запуск системы статистического наблюдения и мониторинга необходимой обеспеченности учреждениями транспортной инфраструктуры поселений в соответствии с утвержденными и обновляющимися нормативами;

- разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) использования объектов транспортной инфраструктуры на всех этапах жизненного цикла объектов;

Для создания эффективной конкурентоспособной транспортной системы необходимы 3 основные составляющие:

- конкурентоспособные высококачественные транспортные услуги;

- высокопроизводительные безопасные транспортная инфраструктура и транспортные средства, которые необходимы в той мере, в которой они обеспечат конкурентоспособные высококачественные транспортные услуги;

создание условий для превышения уровня предложения транспортных услуг над спросом

Приложение 1 
  к  программе комплексного развития транспортной                                             инфраструктуры Ашапского сельского поселения

Расходы

бюджета поселения на реализацию муниципальной программы

| Целевые показатели программы | № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на начало реализации программы | очередной год | первый год планового периода (N) | (N+1) |
|  | 1. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения | км. | 37,7 | 37,7 | 37,7 |  |
|  | 2. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 3. | Количество километров отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км. | 15,27 | 15,27 | 15,27 |  |
|  | 4. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, паспортизированных в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 17,8 | 17,8 | 17,8 |  |
| Объемы и источники финансирования программы | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.) |
|  |  | очередной год | первый год планового периода(N) | (N+1) | Итого |
|  | Всего, в том числе: | 969,7 | 800,6 | 840,6 | 2610,9 |
|  | Бюджет муниципального образования | - | - | - | - |
|  | Краевой бюджет | - | - | - | - |
|  | Федеральный Бюджет | - | - | - | - |
|  | Бюджет поселения | 969,7 | 800,6 | 840,6 | 2610,9 |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |

Приложение 2

к  программе комплексного развития транспортной                                              инфраструктуры Ашапского сельского поселения

Перечень целевых показателей муниципальной программы Ашапского сельского поселения ««Развитие  транспортной системы»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Показатели по годам | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |  |  |
| 1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения | км. | 37,7 | 37,7 | 37,7 | 37,7 | 37,7 |
| 2 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Количество километров отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 15,27 | 15,27 | 15,27 | 15,27 | 15,27 |
| 4 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, паспортизированных в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 |

Приложение 3 
к  программе комплексного развития транспортной                                              инфраструктуры Ашапского сельского поселения

Перечень мероприятий муниципальной программы

«Развитие транспортной системы»

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Подпрограмма 1: «Развитие транспортной инфраструктуры Ашапского сельского поселения» |
| 1.1 | Основное мероприятие 1: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Ашапского сельского поселения | 2016 | 2020 | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме |
| 1.2 | Основное мероприятие 2: Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Ашапского сельского поселения | 2016 | 2020 | отремонтировать 1,2 км автомобильных дорог |
| 1.3 | Основное мероприятие 3: Регистрация права собственности на объекты недвижимости | Администрация Ашапского сельского поселения | 2016 | 2020 | подтверждение права собственности на объекты недвижимости |